# 一种智能电源电气的电接装置论文和设计-曹柯

### 全文摘要

本实用新型公开了一种智能电源电气的电接装置，涉及智能电源技术领域，包括智能电源和绝缘外壳，所述智能电源的左侧安装有开关和连接插座，所述开关位于所述连接插座的上方，所述连接插座的内部安装有电接片。本实用新型在使用时，先将连接插头对准连接插座并插入，然后将连接滑环向左侧滑动，此时连接卡扣卡住连接卡槽，然后继续将连接滑环向左侧滑动并顺时针转动连接滑环，从而完成连接，连接卡扣卡住连接卡槽使得连接插头和连接插座之间连接更加紧密，不易松动和脱落，避免了短路，使用起来更加安全，同时绝缘外壳和连接插座之间通过橡胶垫进行密封，提高了防水性，从而提高了智能电源的使用寿命。

### 主设计要求

1.一种智能电源电气的电接装置，包括智能电源（1）和绝缘外壳（7），其特征在于，所述智能电源（1）的左侧安装有开关（2）和连接插座（3），所述开关（2）位于所述连接插座（3）的上方，所述连接插座（3）的内部安装有电接片（16），所述连接插座（3）的侧面开设有连接卡槽（4），所述绝缘外壳（7）的右侧固定连接有电源线（6），所述绝缘外壳（7）的左侧固定连接有连接插头（9），所述连接插头（9）的左侧开设有电接孔（15），所述绝缘外壳（7）的侧面固定连接有绝缘簧片（5），所述绝缘簧片（5）的左端固定连接有连接卡扣（8），所述绝缘簧片（5）的外侧固定连接有凸块（11），所述绝缘外壳（7）的外表面套设有连接滑环（12），所述连接滑环（12）的内侧壁开设有竖向滑槽（13）和横向滑槽（14），所述竖向滑槽（13）连通于所述横向滑槽（14），所述竖向滑槽（13）位于所述横向滑槽（14）的上方，所述电源线（6）电性连接于外部电源。

### 设计方案

1.一种智能电源电气的电接装置，包括智能电源（1）和绝缘外壳（7），其特征在于，所述智能电源（1）的左侧安装有开关（2）和连接插座（3），所述开关（2）位于所述连接插座（3）的上方，所述连接插座（3）的内部安装有电接片（16），所述连接插座（3）的侧面开设有连接卡槽（4），所述绝缘外壳（7）的右侧固定连接有电源线（6），所述绝缘外壳（7）的左侧固定连接有连接插头（9），所述连接插头（9）的左侧开设有电接孔（15），所述绝缘外壳（7）的侧面固定连接有绝缘簧片（5），所述绝缘簧片（5）的左端固定连接有连接卡扣（8），所述绝缘簧片（5）的外侧固定连接有凸块（11），所述绝缘外壳（7）的外表面套设有连接滑环（12），所述连接滑环（12）的内侧壁开设有竖向滑槽（13）和横向滑槽（14），所述竖向滑槽（13）连通于所述横向滑槽（14），所述竖向滑槽（13）位于所述横向滑槽（14）的上方，所述电源线（6）电性连接于外部电源。

2.根据权利要求1所述的一种智能电源电气的电接装置，其特征在于，所述连接卡槽（4）的数量为两个，两个所述连接卡槽（4）对称分布于所述连接插座（3）的左右两侧。

3.根据权利要求1所述的一种智能电源电气的电接装置，其特征在于，所述绝缘簧片（5）、连接卡扣（8）和凸块（11）的数量均为两个，两组所述绝缘簧片（5）、连接卡扣（8）和凸块（11）对称分布于所述绝缘外壳（7）的两侧。

4.根据权利要求1所述的一种智能电源电气的电接装置，其特征在于，所述连接插头（9）和所述连接插座（3）均设置为倒梯形，所述连接插座（3）和连接插头（9）相适配。

5.根据权利要求1所述的一种智能电源电气的电接装置，其特征在于，所述连接插头（9）的外表面套设有橡胶垫（10），所述橡胶垫（10）设置为倒梯形。

6.根据权利要求1所述的一种智能电源电气的电接装置，其特征在于，所述竖向滑槽（13）和横向滑槽（14）的数量均为两个，两组所述竖向滑槽（13）和横向滑槽（14）对称分布于所述连接滑环（12）的内侧壁，所述竖向滑槽（13）和所述凸块（11）相适配。

7.根据权利要求1所述的一种智能电源电气的电接装置，其特征在于，所述电接孔（15）和电接片（16）的数量均为三个，所述电接孔（15）和所述电接片（16）相适配。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及智能电源技术领域，具体是一种智能电源电气的电接装置。

背景技术

电源是将其它形式的能转换成电能的装置，电源自“磁生电”原理，由水力、风力、海潮、水坝水压差、太阳能等可再生能源，及烧煤炭、油渣等产生电力来源，常见的电源是干电池（直流电）与家用的110V-220V 交流电源。

目前市场上的电源在连接市电时，大多采用连接插头和连接插座进行电性连接，由于插头和插座均为塑料材质，长久使用导致两者出现工差，使得插头和插座连接不够牢固，两者易处于脱离或半松脱状态，导致接触不良而产生电弧，存在安全隐患，同时，一旦出现松动，其防水性也会下降，从而减少电源的使用寿命。因此，本领域技术人员提供了一种智能电源电气的电接装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种智能电源电气的电接装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种智能电源电气的电接装置，包括智能电源和绝缘外壳，所述智能电源的左侧安装有开关和连接插座，所述开关位于所述连接插座的上方，所述连接插座的内部安装有电接片，所述连接插座的侧面开设有连接卡槽，所述绝缘外壳的右侧固定连接有电源线，所述绝缘外壳的左侧固定连接有连接插头，所述连接插头的左侧开设有电接孔，所述绝缘外壳的侧面固定连接有绝缘簧片，所述绝缘簧片的左端固定连接有连接卡扣，所述绝缘簧片的外侧固定连接有凸块，所述绝缘外壳的外表面套设有连接滑环，所述连接滑环的内侧壁开设有竖向滑槽和横向滑槽，所述竖向滑槽连通于所述横向滑槽，所述竖向滑槽位于所述横向滑槽的上方，所述电源线电性连接于外部电源。

作为本实用新型进一步的方案：所述连接卡槽的数量为两个，两个所述连接卡槽对称分布于所述连接插座的左右两侧。

作为本实用新型再进一步的方案：所述绝缘簧片、连接卡扣和凸块的数量均为两个，两组所述绝缘簧片、连接卡扣和凸块对称分布于所述绝缘外壳的两侧。

作为本实用新型再进一步的方案：所述连接插头和所述连接插座均设置为倒梯形，所述连接插座和连接插头相适配。

作为本实用新型再进一步的方案：所述连接插头的外表面套设有橡胶垫，所述橡胶垫设置为倒梯形。

作为本实用新型再进一步的方案：所述竖向滑槽和横向滑槽的数量均为两个，两组所述竖向滑槽和横向滑槽对称分布于所述连接滑环的内侧壁，所述竖向滑槽和所述凸块相适配。

作为本实用新型再进一步的方案：所述电接孔和电接片的数量均为三个，所述电接孔和所述电接片相适配。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本使用新型在使用时，先将连接插头对准连接插座并插入，此时电接孔和电接片电性连接，然后将连接滑环向左侧滑动，此时连接滑环的内部抵住两个绝缘簧片，使得两个绝缘簧片的左端向内收拢，将连接卡扣卡住连接卡槽，然后继续将连接滑环向左侧滑动，此时凸块滑动至横向滑槽内，然后顺时针转动连接滑环，此时竖向滑槽卡住凸块，使得连接滑环不在滑动，完成智能电源和外部电源的电性连接，连接插头和连接插座之间通过连接卡扣和连接卡槽进行卡接，使得连接插头和连接插座之间连接更加紧密，不易松动和脱落，避免了短路，使用起来更加安全，同时绝缘外壳和连接插座之间通过橡胶垫进行密封，提高了防水性，从而提高了智能电源的使用寿命。

附图说明

图1为一种智能电源电气的电接装置的结构示意图；

图2为一种智能电源电气的电接装置中连接插头的结构示意图；

图3为一种智能电源电气的电接装置中连接滑环的结构示意图；

图4为一种智能电源电气的电接装置中电接孔的结构示意图。

图中：1、智能电源；2、开关；3、连接插座；4、连接卡槽；5、绝缘簧片；6、电源线；7、绝缘外壳；8、连接卡扣；9、连接插头；10、橡胶垫；11、凸块；12、连接滑环；13、竖向滑槽；14、横向滑槽；15、电接孔；16、电接片。

具体实施方式

请参阅图1～4，本实用新型实施例中，一种智能电源电气的电接装置，包括智能电源1和绝缘外壳7，智能电源1的左侧安装有开关2和连接插座3，开关2位于连接插座3的上方，连接插座3的内部安装有电接片16，连接插座3的侧面开设有连接卡槽4，绝缘外壳7的右侧固定连接有电源线6，绝缘外壳7的左侧固定连接有连接插头9，连接插头9的左侧开设有电接孔15，绝缘外壳7的侧面固定连接有绝缘簧片5，绝缘簧片5的左端固定连接有连接卡扣8，绝缘簧片5的外侧固定连接有凸块11，绝缘外壳7的外表面套设有连接滑环12，连接滑环12的内侧壁开设有竖向滑槽13和横向滑槽14，竖向滑槽13连通于横向滑槽14，竖向滑槽13位于横向滑槽14的上方，电源线6电性连接于外部电源，本使用新型在使用时，先将连接插头9对准连接插座3并插入，此时电接孔15和电接片16电性连接，然后将连接滑环12向左侧滑动，此时连接滑环12的内部抵住两个绝缘簧片5，使得两个绝缘簧片5的左端向内收拢，将连接卡扣8卡住连接卡槽4，然后继续将连接滑环12向左侧滑动，此时凸块11滑动至横向滑槽14内，然后顺时针转动连接滑环12，此时竖向滑槽13卡住凸块11，使得连接滑环12不再滑动，完成智能电源1和外部电源的电性连接，连接插头9和连接插座3之间通过连接卡扣8和连接卡槽4进行卡接，使得连接插头9和连接插座3之间连接更加紧密，不易松动和脱落，避免了短路，使用起来更加安全，同时绝缘外壳7和连接插座3之间通过橡胶垫10进行密封，提高了防水性，从而提高了智能电源1的使用寿命。

连接卡槽4的数量为两个，两个连接卡槽4对称分布于连接插座3的左右两侧，连接滑环12的内部抵住两个绝缘簧片5，使得两个绝缘簧片5的左端向内收拢，将连接卡扣8卡住连接卡槽4，使得连接插头9和连接插座3之间连接更加紧密，不易松动和脱落，避免了短路，使用起来更加安全。

绝缘簧片5、连接卡扣8和凸块11的数量均为两个，两组绝缘簧片5、连接卡扣8和凸块11对称分布于绝缘外壳7的两侧，将连接插头9对准连接插座3并插入，将连接滑环12向左侧滑动，此时连接滑环12的内部抵住两个绝缘簧片5，使得两个绝缘簧片5的左端向内收拢，将连接卡扣8卡住连接卡槽4，然后继续将连接滑环12向左侧滑动，此时凸块11滑动至横向滑槽14内，然后顺时针转动连接滑环12，此时竖向滑槽13卡住凸块11，使得连接滑环12不再滑动，完成智能电源1和外部电源的电性连接。

连接插头9和连接插座3均设置为倒梯形，连接插座3和连接插头9相适配，连接插头9和连接插座3均设置为倒梯形，方便在连接时区别连接插座3和连接插头9的正反面，使用起来更加方便。

连接插头9的外表面套设有橡胶垫10，橡胶垫10设置为倒梯形，当在连接完成后，绝缘外壳7和连接插座3之间通过橡胶垫10进行密封，提高了防水性，从而提高了智能电源1的使用寿命。

竖向滑槽13和横向滑槽14的数量均为两个，两组竖向滑槽13和横向滑槽14对称分布于连接滑环12的内侧壁，竖向滑槽13和凸块11相适配，如图3所示，将连接滑环12向左侧滑动，此时凸块11滑动至横向滑槽14内，顺时针转动连接滑环12，此时竖向滑槽13卡住凸块11，使得连接滑环12不再滑动。

电接孔15和电接片16的数量均为三个，电接孔15和电接片16相适配，如图1所示，在使用时，先将连接插头9对准连接插座3并插入，此时电接孔15和电接片16电性连接，完成外部电源对智能电源1的供电。

本实用新型的工作原理是：本使用新型在使用时，先将连接插头9对准连接插座3并插入，此时电接孔15和电接片16电性连接，然后将连接滑环12向左侧滑动，此时连接滑环12的内部抵住两个绝缘簧片5，使得两个绝缘簧片5的左端向内收拢，将连接卡扣8卡住连接卡槽4，然后继续将连接滑环12向左侧滑动，此时凸块11滑动至横向滑槽14内，然后顺时针转动连接滑环12，此时竖向滑槽13卡住凸块11，使得连接滑环12不再滑动，完成智能电源1和外部电源的电性连接，连接插头9和连接插座3之间通过连接卡扣8和连接卡槽4进行卡接，使得连接插头9和连接插座3之间连接更加紧密，不易松动和脱落，避免了短路，使用起来更加安全，同时绝缘外壳7和连接插座3之间通过橡胶垫10进行密封，提高了防水性，从而提高了智能电源1的使用寿命。

以上所述的，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920000475.9

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209104468U

授权时间:20190712

主分类号:H01R 13/52

专利分类号:H01R13/52;H01R13/639

范畴分类:38E;

申请人:湖南大井电源技术有限公司

第一申请人:湖南大井电源技术有限公司

申请人地址:421001 湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇东湖村十二组衡山科学城红树林研发创新区B5栋1/2层

发明人:曹柯;谢军

第一发明人:曹柯

当前权利人:湖南大井电源技术有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/331948d4799e37b8662b5963.html