# 断层地质中遂道施工技术与应用

彭从刚

四川公路桥梁建设集团有限公司机械化施工分公司四川成都610200

摘要：面对位于峨眉至汉源高速公路地区的大峡谷隧道建设中，针对该地区存在的断层地质的情况。本文对其地质面貌进行相应的分析及其可能引发的地质灾害。着重从施工方案、施工技术措施和施工方法三个方面来叙述。

关键字：隧道；断层地质；施工技术

引言

峨眉至汉源高速公路大峡谷隧道全长12125米，其中左线长12105米，右线长12146米。最大埋深分别为1944m和1932m。洞门形式为端墙式。隧道设置斜井两座，峨眉端斜井长度为2272米，汉源端斜井长度为2046m。隧道近似与区域F15尔古滩断层走向平行，位于F15尔古滩断层的下盘，为冲断层；进口段穿越F12断层，出口汉源端通风井穿越F15断层；出口外分布有F14断层。隧道存在断层破碎带、岩溶、岩爆、放射性、高地温、大变形。且隧道主要以灰岩、白云岩、板岩等碎块石（卵漂石）充填粘土、角砾等分布于隧道进口冲沟中及隧道出口处斜坡。

隧道工程施工将产生大量弃碴，宜选择合适非耕地，并结合附近山沟改造定点有序堆放。同时做好挡护工程，以免对周边环境造成次生灾害。

1.施工方案

断层段严格按“早预报、先治水、管超前、短进尺、弱爆破、强支护、快封闭、勤量测，步步为营，稳步前进”的原则组织施工[1]。并加强超前地质预报，采用开挖面地质素描、TSP203地震反射法和超前钻探进行超前地质预报。对围岩的破碎和富水程度进行预测和验证。

施工方案建议：在预测出水段及软弱夹层段应施做加长炮孔以验证该段围岩、地下水发育情况，施工过程中及时对破碎的围岩段做好超前支护，对地下水较发育段宜做好防排水工作。

2.施工技术措施

（1）根据设计和施工规范严格构建初步支撑，确保支撑质量。

（2）提高挖掘质量是保证质量的关键。确保喷射混凝土与周围岩石紧密连接并确保喷射混凝土的厚度和密度[2]。钢框架后部填充同一层高密度的混凝土，钢架上喷射混凝土。

（3）钢框间距符合设计要求，安装位置正确，确保接头处等强度连接，并采用锁定点和地脚螺栓锁定钢的接头和脚趾帧。

（4）螺栓和径向注浆孔的长度和间距符合设计要求，锚孔内浆液充分，注浆孔灌浆满足设计要求标准。

（5）施工纪律严格，施工方案一经确定，操作人员得到严格执行，不私自改变，施工纪律严密，工艺安排合理，施工工艺先进，管理制度严密是一套行之有效的防范措施围岩不稳定[3]。

（6）加强监控量测，加密量测断面和量测频率，及时反馈围岩和支护的变形信息，根据位移量测结果，评价支护的可靠性和围岩的稳定状态[4]。指导施工，及时调整支护参数。

3.施工方法

3.1注浆

根据超前地质预报所揭示地质断层及地下水的水量情况按设计采取超前预注浆、局部注浆、开挖后径向注浆和超前小导管注浆等注浆方式，确定注浆的范围。

（1）径向注浆

对于开挖后仍呈面状渗水或围岩较破碎时，对开挖周边进行径向注浆加固，达到止水和加固围岩的作用。径向注浆根据注浆设计图和地层特征确定，在现场应用过程中不断改进。施工过程流程图“径向注浆施工工艺流程图”（图1）。

1）径向注浆孔施工

首先，钻孔位置由设计确定，钻孔由平台车或风钻完成。孔口的设计完成后，孔口被清除并检查孔口，孔完成后安装孔口管。

2）径向注浆法

径向灌浆是通过一次性灌浆进行的。

3）末端灌浆标准

径向注浆的标准由定量和恒定压力相结合来控制。在灌浆施工过程中，恒压是第一控制原理。在该部分的最大设计压力下，当注射速率不超过1L/min时，可以结束10min的连续输注。如果长时间注浆压力不上升（一般为30分钟），则应调整注浆材料使其成为双液体浆液，30分钟后仍不会升高。灌浆控制可按量化标准进行，监理人员应提交给主管共同确定结。光束标准。

注浆标准的结束通常由设计注浆终压力和设计注浆要求来控制，且检查合格，经监督确认后方可结束。

4）检查并评估径向注浆的效果

径向注浆中所有注浆孔的注浆P-Q-t曲线必须符合设计意图;径向注浆结束后应达到渗流水渗流水或围岩填料密度标准要求;应检查检查孔检查注浆效果和检查孔填充注浆。

图1径向注浆施工工艺流程图

（2）帷幕注浆

按照设计图纸施工先进的帷幕灌浆部分。当设计不符合设计要求时，加强施工期间的地质验证，及时更换设计。

1）先进的帷幕灌浆施工工艺流程图（图2）。

2）前帷幕灌浆的施工方法

在渐进式分段灌浆施工过程中，施工过程中先进行一段截面的钻孔，再进行一段钻孔，另一种钻孔和注浆方式进行钻孔灌浆。根据围岩条件，每个灌浆间隔长度为1?3m。渐进灌浆用于通过塞子或孔口法兰来堵塞浆液。

在后台分段灌浆施工中，灌浆塞和其它支撑装置放置在检查孔内，并对灌浆段进行灌浆施工。第一段灌浆完成后，第二段灌浆在段长回来后进行，使整个灌浆段完成，直至整个灌浆段完成。采用后步灌浆，灌浆长度为0.6m?2.5m。

当整孔用于一次性灌浆时，灌浆管直接与节流管连接，节流管用于全孔灌浆施工。

图2超前帷幕注浆施工工艺流程框图

3）钻孔注浆施工步骤

在钻孔之前，应将钻孔机放置到位，计算工作面上每个钻孔的坐标，确定灌浆孔的准确位置，并将钻孔机与钻孔的孔保持在同一轴线上开孔前打孔，钻孔机固定，确保钻杆中心线与注浆孔中心线设计一致，钻机安装平稳。在钻井过程中，还应检查钻杆的方向。前注浆孔的孔底偏差不应大于孔深1/40孔的深度。注浆孔底孔与检测孔的偏差不应大于孔深的孔深。其他孔的孔底偏差应小于1/60孔的深度或符合设计规则。钻2米后，安装节流管或注浆管，同时测量水压和进水量。

施工前应对浆料进行不同水灰比的试验，加入不同的外加剂和不同的添加剂，选择合适的浆液和比例，按比例准确测量混合物，严格按照添加量进行加料，必须将搅拌过滤回注浆机。在灌浆前检查灌浆墙或浆体盘，密封弱化部分（用双液浆浸入浆中）以避免浆体从裂缝中渗漏;检查灌浆材料的数量是否能满足连续灌浆的要求，如果不能保证连续灌浆的要求，则应增加灌装量或提供运输保证。泥浆;检查注浆系统的密封状况。顶水注浆压力为2?3MPa水压，前进注浆压力为静水压力或设计端注浆压力的2?3倍。

当灌浆达到设计灌浆压力或灌浆量时，可以得出结论。在施工过程完成后，采用PQt曲线，泥浆充填率的反演计算和突水分析，并通过钻孔检查孔法和采样比较法在开挖中评估注浆效果处理。

3.2挖掘

灌浆后，检查灌浆效果，是否可以灌浆，是否可以开挖。根据现有资料，根据实际情况及时调整不同断层的不同开挖方式。严格按照设计要求对断层段进行挖掘。采用5m先进的帷幕灌浆和台阶法加固开挖后的围岩。

3.3初期支护

采用喷射、锚杆、网格、喷射支架和钢支撑，喷射混凝土厚度符合设计要求。根据位移测量的结果，评估支护的可靠性和围岩的稳定性，及时调整支护参数，确保施工安全。挖掘过程结束后，钢框架及时关闭。辅助支护的施工措施应根据实际设计变更和现场施工安全进行。

3.4仰拱超前，衬砌适度紧跟

倒拱向上施工，衬砌内衬适度，形成封闭结构，提高了衬砌结构的承载能力;施工缝和特殊处理的沉降缝，一方面防水，另一方面可以减弱衬砌结构的损坏。

4.结语

在承建位于峨眉至汉源高速公路的大峡谷的断层地质隧道施工技术中，通过对其地质进行分析，合理选择施工方案，做出施工技术防护措施，给出注浆、开挖、初期支护和仰拱超前，衬砌适度紧跟的施工方法，使该工程设计符合质量要求。

参考文献:

[1]聂利超.隧道施工含水构造激发极化定量超前地质预报理论及其应用[D].山东大学,2014.

[2]谢安山.黄土隧道施工地表裂缝形成机理及控制技术研究[J].工程技术:全文版:00044-00044.

[3]李季.浅谈黄土隧道地表裂缝的形成及控制[J].民营科技,2017(5):149-149.

[4]张风生.大断面黄土隧道地表裂缝预防处理技术[J].铁道建筑技术,2013(S1):59-61.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3323af2cab67f470b6120ce8.html