# 现代房屋建筑工程地基基础工程施工技术的探讨韩玲

烟台市牟平区城市养护管理工程公司山东省烟台市264100

摘要:近年来我国建筑业取得了较快的发展，特别是城市化建设进程的加快，使现代房屋建筑数量不断增加，这就对房屋建筑质量提出了更高的要求。地基基础工程作为房屋的重要基础，在施工过程中需要提前做好勘察工作，为施工方案的制定提供科学的数据支持。同时还要采用适宜的施工方法，有效地提高地基基础的稳固性，为整体建筑结构的安全起到重要的保障作用。基于此，本文就针对现代房屋建筑工程地基基础工程施工技术的探讨进行分析。

关键词：现代房屋；建筑工程；地基基础；工程施工；技术探讨

引言

从施工角度讲，建筑地基基础施工是一项难度技术要求高的工作，前期的系列勘察设计，以及施工中技术的运用都必须有优良的施工技术来保证工程的优良品质，才能有效提升房屋建设的整体水平，促进我国建筑行业不断向前发展。

1现代房屋建筑地基基础工程施工特点

其特点主要是复杂性、多发性、潜在性、严重性和困难性。我国具有广阔的土地面积，而每个地区的地形和土质都各有差异，特别在含有杂填土和冻土的土质中，其会导致整个地基基础施工更具复杂性。同时，隐蔽性也是我国房屋建筑工程的一大特点，而在进行施工中，前一道工序大多会被后面的工序所覆盖，导致施工质量检查面临诸多阻碍。

地基基础工程是整个房屋建筑施工的支撑，如果基础不稳固，不仅会对建筑整体结构造成影响，还可能面临房屋倒塌的严重事故，给人们的生命和财产带来巨大损失。而相比于房屋建筑的其他施工工序而言，地基基础施工技术的难度更高，所提出的要求也更为严格。特别是该施工需要在地下进行，将对房屋建筑的整体重力加以承载，故需要提前考虑到很多相关问题，并可能在施工过程中面临诸多难点。

2现代房屋建筑地基基础工程施工技术要点

首先是全面了解基础的地质类型、水文分布，土壤结构的情况，根据整体地质勘探得出明确的设计依据。这个勘探的地点至少要在四个以上。在出方案前，设计人员要对勘探的数据加以详细的分析。对各项参数要认真研究，通过计算来判断实际压力，通过实验来验证实际承载力。同时召集相关部门共同研勘探和实验得出的数值以及可能出现的问题。对可能出现的问题预先做出判断，例如沉降、渗水、均匀性等问题，最后在各种数据、实验结果、集体论证等的基础上，对图纸加以优化。还要将地质报告等相关材料告知建筑工程甲方单位。在实际施工时，对地基施工范围开始清理，根据事先勘探好的开挖路线，反复审核测量控制网线以及水准点。根据地质不同使用挖掘机或者粉碎机进行处理。严格控制挖掘深度。避免土壤松动导致塌方。可以利用抗浮杆和锚杆加固技术，侧向支护。同时要注意严格按照规定和规范要求进行施工，保留基础图层厚度实行人工操作。

技术有:(1)注浆法。这是一种在地基工程施工中常用的方法。根据事先精确计算好的钻点、尺寸以及深度，将浆液按照比例配比。在操作时，按照上述钻点打孔，并注入浆液。注意从参数数据中找到记录，杜绝浆液上冒。如果有压力大的问题，就要想办法控制压力。保持自上而下的方向进行土加固，不能出现漏浆;(2)强夯法。使用推土机凭证施工场地后，结合施工设计方案以及实验结论，找准夯点。如果地基内部水量过好，可以先采用排水、填充等方法将水排出。这时不能用强夯法，因为使用强夯法会导致设备与地基一起下陷。待排水后再进行强夯，同时注意强夯时要从四面向中间操作，确保地基受力均匀。强夯时还要注意夯击的力度。先是土层深夯一遍，待场地加固后，用低能力进行浅夯，可用小夯打击。遇到积水就排出。夯完一遍后填埋新土再夯击下一遍。特别需要提示的事，所有夯击过程都必须严格按照参数进行;(3)排水固结法。如果是硬土地基，可采用砂井法。砂井的布设步骤是:铺设适量砂沟，形成砂垫层，这样可以增加地基的基础强度，减少排水距离。如果是软土地基，可以先推填土石，加固软土地基，防止沉降;也可以采用在软土中插入金属电极，通电后，水分从阴极向阳极排出;(4)换填土法。这个方法就是用强度较高的土换掉强度低的土。常用的是沙石和碎石材料。先将原来的强度低的地基土挖出来，再填埋强度高的材料。这样可以提高地基强度，防止施工处出现变形;(5)DDC灰土挤密法。在地基施工时，会出现地基变形的情况，这个时候采用该技术，能够增强基础承受力。在实际施工中也是比较常用的手法，而且效果很好。需要注意的是要考虑地基土质，如果是黄土区域的湿陷新土质就是再合适不过的了。使用方法为:使用螺旋钻机注入逐渐注入后，扩大桩径;(6)桩基工程新技术。桩基础具有稳定性强、防沉降、稳定性高、抗震能力强的。随着建筑物的高速发展，无论在桩型、技术、设计、控制方面，桩基础作为新型技术广泛运用与桥梁、港口、公路、钻井瓶体以及高层建筑等，在实践当中已经得到认可，可以抗击锋利、波浪、土压力、地震、车辆制动等横向纵向的荷载;(7)碎石桩+强夯复合法。如果图层较厚并且土质软，就采用碎石桩+强夯的技术方法。这种复合方法要对图纸，夯实深度和夯实数量以及地基承载力都要综合分析，在夯击过程中密切关注土壤情况，及时根据实际情况调整参数和数据。同时，根据地基施工过程中出现的各种情况，可以就地采用其他技术手段，如上述技术;(8)粉碳灰水泥碎石桩+碎石桩法。这是一种值得重视的复合性技术。用粉煤灰水泥处理地基加固和加强承受力，对混凝土热现象的防止和消除，具有很好的效果。

3地基基础工程施工中的主要事项

3.1充分考虑刚度和强度

地基出现的不均匀沉降现象，是现代房屋建筑工程建设初期必须着重考虑的问题，并需在建筑施工中，对该问题的解决预定处理措施。同时在进行地基浇筑中，重视地基刚度和强度的处理方式，以确保现代房屋建筑的整体质量。

3.2施工的土质问题

在不同的地质条件下，现代房屋建筑地基需要使用不同的施工方法，两者之间是具有相互关系的，并需要合理考虑到施工环境。比如在对淤泥和较薄土层进行施工时，需要重视到淤泥对施工带来的影响。即使是土质比较好的情况下，也要充分注意到周围环境可能对施工造成的影响，并结合地质条件和水文特征等，对施工方案进行最恰当的选择。

结束语

现代房屋建筑主要以多层、高层房屋建筑形式为主，这是满足当代对土地节约使用要求的主要途径，在这一实现过程中为我国高层房屋建筑迎来了新的发展空间，同时也给建筑企业带来的极高的质量要求，为了不因为房屋建筑的层数增高而影响建筑结构的不稳定，不仅需要对地上结构提出加固以及质量提高的要求，同时还要对地基基础工程的质量提出更好要求，地基是现代房屋建筑的基础保障，因此加强现代房屋建筑地基基础工程施工的研究很重要。

参考文献

[1]吴强.探究现代房屋建筑地基基础工程施工技术[J].江西建材,2016,03:126+128.

[2]盖涛.探讨房屋建筑地基基础工程施工技术的应用[J].科技展望,2016,05:22.

[3]吴章均.现代房屋建筑地基基础工程施工技术[J].低碳世界,2016,06:149-150.

[4]赵辉.试析现代房屋建筑地基基础工程施工技术[J].科技展望,2016,25:51.

[5]井大坤.现代房屋建筑地基基础工程施工技术要点分析[J].门窗,2016,11:116.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3335b6509aab5715ebc2a31f.html