# 塔式起重机安装与使用风险策略

广东省建筑机械厂有限公司

前言

我国建筑行业在发展过程中，塔式起重机使用频率比较高，也是建筑中较为重要环节，尤其是在一些大型建设中，离不开塔式起重机的应用，在建筑行业中起到较为重要的作用。但是，塔式起重机安装与运行过程中时常会出现一些安全问题，导致在运行过程中事故频发，这在较大程度上对我国整个建筑行业发展造成较大的负面影响。为此，需要施工企业与相关部门进行有效的配合，采取必要的合理措施避免塔式起重机运行过程中安全问题。

1.塔式起重机安装及使用风险分析

1.1塔式起重机安装风险

1.1.1安装人员素质不高

一些规模较小的施工企业在进行塔式起重机安装过程中，把依稀安装人员临时组成一个安装团队，由于该团队没有进行有效的专业训练，导致安装人员安装素质较低，同时由于安装人员之间协同程度相对较差，缺乏必要的安全意识。

1.1.2未按照安装方案进行安装与施工

建筑行业在施工前，没有对塔式起重机安装方案进行有效的设计，虽然有安装方案，一些安装人员不注重安装质量，导致安装过程出现一定的风险[1]。此外，一些施工人员凭借自身施工经验进行施工，极易引发安全事故。

1.1.3安装过程没有指派安装主管

一些施工企业在进行塔式起重机安装的过程中，没有指派专业的安装主管进行全权代表，并且一些安装人员也没有较好履行安装过程中的相关事宜，同时也没有对一些重要环节进行有效的审核，这在较大程度上没有起到管理职责。

1.1.4安全设施不完善

塔式起重机的安装是一种危险性较大的工作，一些施工企业为了节省成本，在安装区域没有设置警戒区域，并且工作区域没有安全护栏，同时高空安装作业一些安装人员没有根据安装规定佩戴安全帽与随身工具包等。

1.1.5未对关键控制环节进行交底

在对塔式起重机安装之前，没有对安装工作人员就关键控制环节进行交底工作，并且也没有进行安全危险系统的交底工作，直接导致在安装过程中，对一些安装内容以及要求不明白，这在较大程度上加大了安装过程中的安全隐患。

1.2塔式起重机使用风险

1.2.1使用人员掌握程度较低，出现违章情况

一些操作人员在对塔式起重机操作过程中，对一些幅度位置的最大起重量不了解，导致吊装工作出现了较大的盲目性，也是出现安全事故重大原因之一。此外，地面信号工也存在一定的违章指挥，比如，斜吊斜拉重物以及对散装物捆扎不牢等情况，这在较大程度上也会导致塔式起重机运行过程中的安全问题。

1.2.2日常检查工作不到位

塔式起重机使用完毕后，需要相关人员日常进行全面的检查与保养工作，这在较大程度上能够提高塔机运行质量，比如起重钢丝绳超出标准要求、结构件连接螺栓松动等。

1.2.3塔式起重机自身问题

塔式起重机运行过程中出现的安全问题，在一定情况下也会是塔式起重机自身原因所致，比如起升卷筒无妨脱绳装置地域标准要求、卷筒无排绳装置低于标准要求等[2]。此外，塔式起重机在运行过程中也会受到自身质量问题导致安全事故的发生，这就需要采取相应措施进行维修或者更换。

1.2.4班组间缺乏沟通

实施多班作业的塔式起重机在进行交接的过程中，交接班制度在一定程度上不完善，塔机操作工作人员没有进行安全隐患交接班记录的填写，接班操作工作人员没有对设备实施有效的检查即开机作业，这在较大程度上增加了安全事故的发生。

2.塔式起重机安装与使用风险的预防途径

2.1塔式起重机安装风险预防途径

2.1.1塔式起重机安装施工方案

塔式起重机在安装过程中需要根据相关规定按照严格流程实施安装作业，主要是因该设备的安装过程为较大的危险性，需要进行施工方案的编制。此外，在进行施工方案的制定过程包括基础及装置设置、性能技术参数以及安装部件重量等内容。

2.1.2指派安装主管全权代表

我国《塔式起重机》中有明确的规定，在进行塔式起重机安装过程中需要指派全权代表参与安装过程，主要是因设备的安装过程呈现出了较大的危险因素，需要指派相关人员对安装过程履行相关职责，并在此基础上进行有效的审核工作[3]。此外，安装主管起到了对所有安工作人员的监管作用，能够在较大程度上使安装过程规范化，使塔式起重机安装达到一定的安装质量。

2.1.3塔式起重机安装人员要求

塔式起重机在进行安装过程中，对工作人员也有较大的的要求，具体表现在以下几个方面：1，安拆工作人员都需要具有较高的操作能力，并具备一定的相关知识；2，在安装过程中需要有安装维修与使用说明书；3，塔式起重机的安装需要根据手工方案及说明书实施合理的安装，并在此基础上还需要相关主管负责人参与安装；4，塔式起重机在安装时应与制造商的规定符合，若对一些程序与技术参数进行改变时，需要取得工程师的同意。

2.1.4安装前进行安全技术交底

安装前应做好安全技术交底工作，主要表现在以下几个方面：1，部件在进行安装之前需要对其质量实施检查；2，保证在顶升之前需要对套架与支座进行有效的了解；3，保证顶升横梁在顶升前搁置正确；4，在进行顶升的过程中，需要保证塔式起重机的平衡状态；5，在进行顶升的过程中，不能进行各种其他操作；6，顶升后需要将回转下支座与标准节进行有效的连接。

2.1.5安装防护设施的完善

在进行安装的过程中，需要保证操作平台的稳定性，并且四周需要进行防护栏的有效设置，同时安装工作人员需要进行安全带、安全帽的佩戴。此外，禁止安装工作人员从上向下抛物，并且还需要严格按照地面设置警戒区域规范安装。

2.2塔式起重机使用风险预防途径

2.2.1使用登记手续的办理

塔式起重机安装完毕，使用前后需要进行相关登记手续的办理，使用企业需要首先到检验单位进行相关事宜的检验，检验合格后发放检验合格报告，施工企业再到建筑施工安全管理部门进行塔式起重机登记手续的有效办理。

2.2.2机械规章制度的严格执行

塔式起重机使用企业以及操作工作人员需要严格遵守规章制度，按照规章制度进行操作，能够在较大程度上降低操作过程中出现的安全问题，其中机械规章制度主要表现在以下几个方面：1，安全技术操作规程；2，设备运用过程中的管理制度；3，相关人员需要对管理制度进行定期报检；4，还需要对操作人员实施有效的培训，并建立合理的管理制度；5，还需要建立应急救援以及事故报告管理制度。

2.2.3安全管理人员配备，安全管理机构的设置

施工企业在进行塔式起重机运行过程中，需要根据施工情况对塔式起重机安全管理实施有效设置，并且对管理机构以及专职人员配备安全管理人员，以此在最大程度上提升塔式起重机运行过程中的安全性[4]。

2.2.4检查制度的完善

塔式起重机在运行过程中会出现一定的问题，这就需要对该设备进行有效的日常检查，能够在较大程度上提高塔式起重机运行质量。为此，需要在设备使用后与使用前进行定期检查，其中对设备的日常检查主要包括变幅、起升以及运转情况等，并且还需要对一些明显缺陷实施有效的维修与保养，比如钢丝绳以及钢结构缺陷等。在进行日常检查过程中，需要进行运行前的排查工作，并在此基础上对一些检查环节进行有效的记录，为以后保养、维修提供较好的数据。

3.结语

综上所述，在建筑行业施工中，最为重要的施工设备是塔式起重机，尤其是高层建筑尤为重要，能够方便一些物料的运输，对建筑行业质量的发展起到较为关键性的作用。由于塔式起重机在安装与运行过程中会出现不同程度的安全问题，这在较大程度上会对施工企业造成较大的经济损失，严重者还会对工作人员的生命安全造成较大威胁，这就需要施工人员在应用塔式起重机时，应严格按照运行流程进行科学的应用与管理，以此发挥塔式起重机在建筑行业建设中的作用，这在较大程度上能够有效保证塔式起重机在应用过程中的质量，以此有效避免运行中的安全隐患，对我国建筑行业的较快发展奠定良好的基矗

参考文献：

[1]陶蓉,关哲.塔式起重机安全装置功能分析[J].智富时代,2016(3):87-88.

[2]刘伟.塔式起重机安装拆除作业的重点安全环节[J].低碳世界,2017(1):76-77.

[3]刘慧峰.塔式起重机事故风险因素分析和安全管理[J].山西建筑,2018(2):232-234.

[4]王守荣.塔机安装拆卸和运行过程的安全管理研究[J].建材与装饰,2018(30):41-42.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/334646cc5077ee9c44ba1ca6.html