# 基于冲击脉冲法的齿轮箱轴承故障诊断

### 论文摘要

齿轮箱作为机械设备中的关键部件,其安全服役性能评估及寿命预测环节是非常重要的。因此,设计了一套基于冲击脉冲法的齿轮箱轴承故障检测系统。探究了检测系统的设计原理,并进行硬件选型(如NI四通道数据采集卡、加速度传感器等)、软件模块设计(如数据采集模块、分析和处理模块等)。根据车间现场条件制定齿轮箱轴承跑合检测试验方案,分别测试了不同返修级别(4级修、5级修)的齿轮箱轴承。对检测结果进行分析,表明:所设计的齿轮箱轴承检测系统能够实现对不同返修级别的齿轮箱轴承系统进行故障状态甄别,具有较高的稳定性,可为初步判定不同返修级别的齿轮箱轴承中磨损程度或故障状态提供数据支撑。

### 论文目录

- 0 前言

- 1 检测系统基本原理

- 1.1 冲击脉冲法

- 1.2 齿轮箱轴承故障检测基本原理

- 1.2.1 传感器

- 1.2.2 信号采集及处理系统

- 2 现场实时测试方案

- 3 检测结果与分析

- 3.1 300齿轮箱轴承

- 3.2 380齿轮箱轴承

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王俊飞,姚峰林,佘占蛟,许章亮

关键词: 齿轮箱,轴承,冲击脉冲法,故障诊断

来源: 机床与液压 2019年15期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 机械工业

单位: 成都理工大学工程技术学院,太原科技大学机械工程学院,西南交通大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51575370),太原科技大学博士后启动基金项目(20142020),太原重型机械协同创新基金项目(20172003)

分类号: TH132.41

页码: 189-193

总页数: 5

文件大小: 2298K

下载量: 163

### 相关论文文献

- [1].4号高炉水冷传动齿轮箱离线调试及安装[J]. 梅山科技 2011(03)

- [2].基于ADAMS的750KW风电齿轮箱的动力学仿真[J]. 云南电力技术 2019(05)

- [3].对风机机舱内部齿轮箱散热的初步探讨[J]. 电子世界 2019(23)

- [4].基于灰云模型聚类和云重心理论的风电齿轮箱运行状态评估[J]. 机械传动 2019(12)

- [5].风电主齿轮箱润滑油清洁度检测与污染物分析[J]. 质量技术监督研究 2019(06)

- [6].环链电动葫芦起升齿轮箱的静力分析[J]. 起重运输机械 2019(22)

- [7].齿轮箱振动大问题案例分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(24)

- [8].某型齿轮箱壳体强度分析及优化[J]. 机械工程与自动化 2020(02)

- [9].零件寿命相关的风电齿轮箱可靠性分析[J]. 南方农机 2020(09)

- [10].简析风电齿轮箱的发展及技术现状[J]. 南方农机 2020(09)

- [11].列车齿轮箱综合性能试验台的研制[J]. 轨道交通装备与技术 2020(02)

- [12].基于ANSYS Workbench的齿轮箱箱体模态及振动响应分析[J]. 煤矿机械 2020(07)

- [13].30 t轴重机车齿轮箱加工工艺[J]. 机车车辆工艺 2020(03)

- [14].风电齿轮箱轴承产生伪布氏压痕的原因分析及预防措施[J]. 机电信息 2020(21)

- [15].风电齿轮箱背对背试验吃色异常分析[J]. 机电信息 2020(21)

- [16].风机齿轮箱可靠性及六西格玛分析改进探究[J]. 中国质量 2020(07)

- [17].关于风电齿轮箱维修工艺的几点思考[J]. 科技风 2020(27)

- [18].大型海上风机主轴-齿轮箱法兰连接研究[J]. 重型机械 2020(05)

- [19].城轨齿轮箱关键铸造技术研究及产业化[J]. 机车车辆工艺 2020(05)

- [20].两级传动齿轮箱漏油分析与优化[J]. 清洗世界 2018(11)

- [21].高速齿轮箱密封[J]. 机械管理开发 2016(12)

- [22].诺德推出新规格模块化工业齿轮箱[J]. 中国设备工程 2017(10)

- [23].风电齿轮箱行星齿轮轴承拆卸工装的设计[J]. 机械制造 2017(06)

- [24].杭州前进齿轮箱集团股份有限公司[J]. 军民两用技术与产品 2017(07)

- [25].风机齿轮箱弹性支撑试验台的研制及应用[J]. 特种橡胶制品 2017(04)

- [26].轨道交通牵引齿轮箱试验技术研究[J]. 机械工程师 2017(11)

- [27].国外轨道交通齿轮箱专利信息分析[J]. 情报探索 2017(11)

- [28].齿轮箱箱体疲劳寿命研究的现状及发展趋势[J]. 中原工学院学报 2016(03)

- [29].电动钓鱼竿[J]. 少年电脑世界 2017(04)

- [30].一种基于时频联合特征的风电机组齿轮箱故障诊断方法[J]. 科学家 2017(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/33714811723e73585a8e631a.html