# 基于AMESim的大型游乐设施—青蛙跳液压提升系统建模与同步研究

### 论文摘要

为提高大型游乐设施的安全性和可靠性,非均匀负载工况下液压提升系统双液压缸不同步的问题需要得到解决。以6人舱青蛙跳液压提升系统为研究对象,提出基于分流集流阀的同步方案,并根据液压提升系统的运行原理及其主要部件的性能参数,建立AMESim模型仿真分析。仿真分析表明,该同步方案能够在不影响系统稳定时间、不增加系统复杂度的前提下,显著改善液压缸的同步性能,将两侧液压缸运行速度同步误差控制在0.4%,活塞杆满行程时两侧液压缸相对位移约为0.019 m,完全满足安全运行的需要。

### 论文目录

- 引言

- 1 青蛙跳液压提升系统主要部件性能参数确定

- 1.1 负载分析

- 1.2 液压缸性能参数

- 2 青蛙跳液压提升系统AMESim建模与仿真

- 2.1 均匀负载下液压系统建模

- 2.2 非均匀负载下液压系统建模

- 3 青蛙跳液压提升系统同步研究

- 3.1 分流集流阀同步原理

- 3.2 同步方案建模仿真

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王婉君,李巾锭,吕哲,张鹏,贺政豪

关键词: 青蛙跳,液压提升系统,同步

来源: 液压与气动 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业,工业通用技术及设备,机械工业

单位: 天津市特种设备监督检验技术研究院,天津大学机械工程学院

基金: 天津市特种设备监督检验技术研究院青年科研基金(YNKY-2017-03)

分类号: TH137;TS952.8

页码: 95-100

总页数: 6

文件大小: 1297K

下载量: 96

### 相关论文文献

- [1].屋架、屋面整体提升改造施工工艺[J]. 陕西建筑 2010(07)

- [2].大惯量变负载工况下矿用液压提升机的调速特性分析[J]. 煤矿机械 2020(03)

- [3].煤矿液压提升机的安全性探讨[J]. 机械管理开发 2017(08)

- [4].煤矿液压提升机的安全功能与安全隐患分析[J]. 机械管理开发 2017(09)

- [5].基于ANSYS的液压提升架结构有限元分析[J]. 华电技术 2014(12)

- [6].液压提升机研究现状和发展趋势[J]. 科技展望 2015(04)

- [7].液压提升系统在钢结构工程中应用[J]. 科技创新与应用 2019(25)

- [8].重型结构液压提升系统设计实证研究[J]. 建筑施工 2015(07)

- [9].煤矿液压提升机的安全功能及其安全隐患探讨[J]. 煤炭技术 2013(03)

- [10].煤矿液压提升机的安全功能及其安全隐患探讨[J]. 煤矿机械 2013(06)

- [11].煤矿液压提升机的安全功能及其安全隐患探讨[J]. 煤炭技术 2013(04)

- [12].煤矿液压提升机的安全功能及其安全隐患探讨[J]. 煤炭技术 2013(07)

- [13].液压提升机的工作原理及其维修[J]. 流体传动与控制 2012(04)

- [14].自升门式液压提升系统在大跨径桥梁架设中的应用[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2012(12)

- [15].防爆液压提升机电液伺服控制系统方案的研究[J]. 矿山机械 2010(23)

- [16].液压提升机电液伺服控制系统研究[J]. 煤矿机械 2015(04)

- [17].煤矿液压提升机的安全功能与安全隐患分析[J]. 企业研究 2014(06)

- [18].矿山液压提升机的安全功能及其安全隐患探讨[J]. 科技创新导报 2014(29)

- [19].自升门式液压提升系统同步技术运用[J]. 公路 2013(03)

- [20].防爆液压提升机液压系统常见故障及排除[J]. 科技风 2011(11)

- [21].激光测距仪在液压提升系统中的应用[J]. 电工技术 2009(10)

- [22].防爆液压提升机在煤矿井下的应用[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(05)

- [23].矿井液压提升机的机电液协同平衡和控制策略[J]. 科技创新与应用 2017(10)

- [24].大型氧化铝槽罐倒装液压提升施工技术分析[J]. 现代制造技术与装备 2016(09)

- [25].液压提升机控制系统研究与改进[J]. 煤矿机械 2015(01)

- [26].液压提升系统在斜井混凝土衬砌施工中的运用[J]. 广东水利水电 2012(03)

- [27].东方红系列轮式拖拉机液压提升系统不能下降的原因及排除方法[J]. 农机使用与维修 2012(06)

- [28].液压提升设备在桥梁钢桁梁高速提升中的应用[J]. 建筑机械化 2010(S1)

- [29].防止液压提升机重载下滑的措施与实践[J]. 煤炭工程 2008(04)

- [30].防爆液压提升机制动系统的可靠性仿真[J]. 机床与液压 2010(19)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3451578e505666ebc3bb6284.html