# 简析深基坑施工技术在土木工程中的应用

身份证号码：13112619820306XXXX

摘要：在我国社会经济发展超常态化的今天，土木工程行业的稳步发展得到了推动。目前，城市人口的快速增长导致我国城市建设可用土地资源日益短缺。因此，高层土木工程的诞生解决了城市土地资源面临的紧张问题。深基坑施工及支护技术是高层土木工程中不可或缺的重要施工技术。由于其诸多优点，在行业中得到了广泛的应用，对保证高层民用基础的稳定起着至关重要的作用。在此基础上，本文以城市商业建筑的建设为例，研究深基坑技术的应用在这个项目中，也提出了一些内容在以下部分在此基础上，希望能提供一些有价值的参考工作人员在同一行业。

关键词：深基坑；施工技术；土木工程；应用；分析

1导言

合理利用地下空间，促进高层土木工程项目的建设是一项重要措施。深基坑支护是在这一时代背景下产生的。通过科学有效的支护设计与施工，将支护结构与基础强夯在一起，从而提高土木工程项目的整体稳定性。

2项目概况

某商务大厦工程是集现代化办公、大型商业、多功能居住为一体的综合性建筑。工程规划建筑总面积为197878.60m2，规划中拟建的负一层为大型综合卖场及基础设备功能用房。地下负2-4层为地下停车场以及其它附属设备用房，地上1-6层为商业综合楼，7层以上分别为商务会所、现代化商务办公综合楼以及商住楼。本工程按照Ⅰ级标准建造，土木抗裂设计为7度，整体屋面防水施工等级为Ⅰ级，整体土木为框架式剪力墙结构，拟建使用年限为50a。

3项目周边基本情况

建筑工地是平的。基坑东侧距解放路约12.6~17.5米。解放路与临街的现有商业建筑之间的距离约为46米。基坑西侧紧邻天龙市场北商厦，距离约9.5-14.2m。基坑南侧与东红大道新华书店大楼及天龙市场之间的距离为47.6米。基坑北侧距三坝路约185米。三坝路与现有土木工程大厦之间的距离约为52米。基坑东侧9米处埋有多条市政设施管道，包括供水、燃气和电信管道。这些管道的埋深均在1.15m以下。

4项目地质水文条件分析

根据地质勘查报告可知，该工程所属地势呈南高北低、东高西低状，地形基本平坦。场地标高20.12-21.38m，土木物±0.000为绝对高程21.50m，其地貌特征属于显著的鲁西北黄河冲积平原。在进行地下水文勘测时，测得地下水埋深2.7-4.5m，平均埋深为3.60m，由此可知该地下水为第四系孔隙潜水。根据当地水文地质部门历史记载资料显示，历史最高水位为黄海标高20.08ｍ，近10年来水位最高值达到19.58m，这些年地下水的改变值为0.50m。

5基坑设计及支护施工分析

5.1基坑支护方案设计

结合施工现场的地质条件，将基坑支护设计为单排三轴深水泥土搅拌桩，采用止水帷幕、桩锚、内支护。基坑底部边缘线与地下室外轮廓线的最小距离设计为2.0m。本基坑共设置6个支护剖面，均采用支护桩+普通锚杆+旋流搅拌桩+内支护形式。基坑施工设计是基于安全、经济的基本设计原则。

5.1.1止水帷幕

根据施工设计方案，在基坑开挖结束后要对其立即进行止水帷幕施工，施工方法采用单排三轴深层水泥土搅拌桩，该搅拌选用A850@600mm型号，在应用三轴搅拌桩时，桩内间搭接长度不得低于1.25m，搅拌桩的标高设置以地坪的自然水平为准，桩长选定为27m。

5.1.2支护桩

本工程所用支护桩结构为钻孔灌注桩。选用C30混凝土对其浇筑，桩直径1.0m，桩长采用27m、28m两种规格结合应用，桩间距1.2m。在灌注桩的顶部设置1.2m×1.0m的冠梁，冠梁施工前首先将支护桩顶端的浮浆凿去，使支护桩的顶端入冠梁50mm，灌注桩的主筋需要锚入冠梁950mm，以保障支护桩结构的稳固性。

5.1.3锚杆施工

本工程中的第一道选用普通预应力锚索，与水平呈15°夹角，该锚索自由端部设置隔离套管以隔离锚索杆体和浆液，同时对锚索还要设隔离支架，可以起到对中分隔的作用。加劲桩选用其直径为300mm，且与水平的倾角呈15°，对其采用中空钻杆设备向加劲桩旋喷水泥浆施工，浆液配置选用普通42.4硅酸盐水泥，水泥掺入量控制在25%以内，水灰比为0.5，旋喷压力控制在15~25MPa。

5.1.4锚杆腰梁施工

为了保证基坑支护效果，在基坑内壁锚杆处位置设2根32a的工字型钢，工字钢之间的间距设定为300mm，每隔1.0m采用钢缀板进行焊接，使其稳固连接。并且腰梁在支护桩位置还要设置一道托架，托架取75角钢且边长为300mm的支脚架。

5.2内支护施工

在进行内支撑施工时，必须遵照“先支撑后开挖”的方式进行施工，土方开挖作业与支护作业交叉进行，合理安排。

5.2.1基坑支护介绍

混凝土施工技术指标是根据混凝土施工位置的不同，对其强度要求也不同，对混凝土控制指标提出以下要求：一是坍落度控制。基坑支护所用混凝土均为泵送混凝土，坍落度控制在170mm~20mm。第二个是可操作性。混凝土在搅拌过程中应具有良好的粘结力，防止混凝土在浇注过程中离析。因此，为了保证混凝土具有足够的泵送性和稳定性，有必要控制混凝土运输过程中不出现泌水和离析现象；三是掌握混凝土初凝和终凝时间。当混凝土初凝时间达到7-8h时，要保证浇筑过程中各部分能够连续浇筑。当混凝土凝固达到12h时，可进行后续施工。四是连续浇筑。为了保证整个支护结构的施工质量，施工过程中必须连续浇筑混凝土。结合工程施工方案，严禁不当操作，避免混凝土结构出现冷缝问题。

5.2.2混凝土养护

第一是混凝土浇筑完成，且达到最终凝结后，因喷洒分水进行养护。养护时间不得少于7ｄ。第二是当室外气温低于+5℃时，不得喷水养护。待混凝止终凝后，及时覆盖塑料薄膜进行蓄热保温养护，并及时覆盖毛拉养护，养护时间不得少于7ｄ。

6结论

分析上述内容的研究可以得出结论，总之，随着城市化的增加，高层民用逐渐成为城市公民的主流，和高级公民通常存在于地下工程施工建设的过程中，合理的深基坑支护技术的应用，可以有效地保证建筑工程的质量和施工安全，满足社会发展的需要，应该给予足够的重视。

参考文献：

[1]张永忠.简析深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].江西建材，2017，（01）：83-84.[2017-09-29].

[2]方大为.简析深基坑施工技术在土木工程中的应用[J].民营科技，2017，（04）：140.[2017-09-29].

[3]王飞.简析深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2017，（03）：208-209.[2017-09-29].

[4]杨峻，王小龙.简析深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].智能城市，2017，3（04）：160.[2017-09-29].

[5]李耀华.简析深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].四川水泥，2017，（05）：257.[2017-09-29].

[6]于洪鑫，于新宇.深基坑施工技术在土木工程中的应用分析[J].科技与企业，2015，（06）：155.[2017-09-29].

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/34b0c0510bdce8922ac58a34.html