# 现场喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温施工质量控制分析

黑龙江生态工程职业学院

【摘要】建筑施工中建筑墙体的保温功能十分重要，建筑保温功能可以为人们提供更加舒适的居住环境，为人们提供温暖的保障，因此建筑施工环境在现代建筑工程施工中受到极大的重视。随着人们对建筑工程施工质量的要求越来越高，新技术和新材料在施工过程中的应用越来越多。硬泡聚氨酯就是一种新型的保温材料，这种材料不仅保温性能强，环保性能也非常高，对生态环境改善具有十分重要的作用，但是这项技术目前在我国的应用并不成熟，因此在施工操作时并不完善，本文将对现场喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温施工质量控制的质量进行分析，并提出该项技术的合理发展建议。

【关键词】外墙外保温；硬泡聚氨酯：现场喷涂：EPS；XPS

当前，可持续发展目标是一项指导我国国家建设和各行业发展的基本战略，对我国的发展具有十分重要的意义，诸多行业的发展都在向节能环保方向转型，建筑行业作为我国的主要经济支柱之一自然也不例外。有了节能环保的要求，建筑工程在施工时对技术和材料的要求也更加严格，传统的技术在原有基础上逐渐向节能型转变，新兴的节能环保技术及施工材料则不断涌现，为我国建筑行业的水平提升创造了广阔的发展空间。硬泡聚氨酯就是这些新型材料中的一种，目前在我国的应用也比较少，属于一项新技术，其但其众多特征决定了其在未来的建筑行业施工中一定会被广泛推广。

1.硬泡PU的特性

1.1粘结性好

硬泡聚氨酯材料具有很高的粘结性，无论是在钢制材料、木质材料还是混凝土材料上都能实现高质量的粘结且粘贴较为牢固，用于墙体外部进行保温施工可以有效避免材料脱落的现象发生。同时这种材料还具有加强的承载，在其外部进行装饰物安装保温层也不会发生脱落，其承受能力在每平方米30千克作用，另外其防风抗压能力也较强，不会因为风压过大而产生脱落。

1.2保温隔热性和防水性好

硬泡聚氨酯具有较强的隔热性能，在实现保温功能的同时还能阻隔来自建筑外部的热源，使室内温度保持在一个稳定舒适的状态，保温效果极强。另外，它还具有非常强的防水性，不混因为降雨、潮湿等原因导致其性能降低，对其保温效果及粘合度不会产生任何影响，另外，雨水、露水等水分也不会顺延材料裂缝渗透到室内，可以保证室内环境干爽舒适。

1.3适应范围广

现场喷涂硬泡聚氨酯材料具有极强的密闭性，能够实现材料的无缝连接，外部空气无法通过缝隙进入室内，所以保温效果非常好。另外，这种材料具有非常高的环境适应性，在各种建筑类型中都能得以应用，具有较强的实用性，可用范围也比较大。

1.4稳定性好

这种材料的韧性较强，形态不易发生变化，即使是发生微小的形态变化也不会出现表面裂缝的问题，具有极强的稳定性，能够避免建筑工程施工中极易出现的墙体裂缝或保温材料裂缝等问题。

1.5具阻燃性和环保性

硬泡聚氨酯材料离开火源三秒后就会自动熄灭并碳化，避免了保温材料发生脱落的问题，同时也避免了材料燃烧对空气造成的污染。

2现场喷涂硬泡PU外墙外保温系统的

主要质量控制技术硬泡聚氨酯是一种综合性能良好的新型保温材料，在国外己广泛应用于建筑外保温中，但是在我国应用却非常有限。在JGJ144--2009《墙外保温工程技术规程》修订版中增加了现场喷涂硬泡聚氨酯外保温系统，说明硬泡聚氨酯外保温技术已经比较成熟。但作为一种新型的保温系统，在国内开发时间短、工程实例少，某些技术问题还未完全解决，特别是一些影响工程质量的关键问题，比如保温层厚度控制、温度控制等，需要上程技术人员共同探讨研究，提出合理化建议。

2.1基层处理

（1）清除己验收合格基层墙面的浮灰、油污、空鼓及风化物等。为了使聚氨脂泡沫喷涂层与基层表面牢周结合，必须对原材料用量。因此，要严格控制施工环境温度。当然，施工温度也不能过高，当温度高于35℃时，发泡剂损耗太大，影响发泡效果。

（2）基层温度控制

喷涂过程中，如果建筑物基层墙体温度较低，硬泡聚氨酯第l遍喷涂完后，反应热量会迅速被基层吸收，从而减少了材料的发泡量。因此，在施工时应采取相应措施保证基体温度，同时应尽量缩短中间的休息时间，合理安排施工工序，以保证硬泡聚氨酯的发泡率。

（3）湿度控制

硬质聚氨酯泡沫是异氰酸酯和组合聚醚双组分混合反应生成的高分子产品。其中异氰酸酯组分很容易和水反应生成脲，如果聚氨酯中脲键含量升高，则泡沫颦料变脆，泡沫与基材的粘结力降低。因此，要求待喷基材表面清洁干燥，相对湿度小于80％，且无锈、无粉尘、无污染、无潮气。雨天不得施工。若有露或霜，应去除露、霜并干燥表面。因此，在JGJ144--2009中第6．6．2规定“喷涂硬泡聚氨酯时，环境温度宜为10-40℃，风速应不大于5m／s（3级风），相对湿度应小于80％，雨天与雪天不得施工。”

2.3保温层厚度控制

硬泡聚氨酯在施工技术应用中另一难点是保温层厚度控制。这和硬泡聚氨酯自身的泡沫特性、基体平整度以及施工人员的操作技术等多种因素有关。单层喷涂的厚度要适宜，不宜大于15mm，当日的施工作业面必须当日连续喷涂完毕。厚度太薄，泡沫密度增大，一次喷涂厚度过大，反应放热难以散发，容易产生烧芯变形等现象。施工中，在基层墙体处理好后，在基层墙体上喷第1层聚氨酯硬质泡沫保温层，待聚氨酯硬泡膨胀之后，将厚度控制标杆的一端垂直基层墙体插入聚氨酯中，插入端必须接触到基层培体表面；然后再逐层喷涂聚氨酯硬质泡沫颦料保温层，直到发泡后的聚氨酯厚度刚好达到厚度控制标杆的外端为止。这样不仅解决了保温层厚度控制问题，还可以控制好聚氨酯喷涂的平整度、垂直度，而且施工方便快捷，施工后喷涂的效果不受影响。

2.4施工安全控制

（1）为防止喷涂时对门窗框等污染，喷涂前应做好充分的遮挡工作。一般门窗用颦料彩条布裁成与门窗口面积相当的布块进行遮挡。对架子管、铁艺等不规则需防护部位，应采用聚乙烯保鲜膜进行缠绕防护。

（2）喷涂时易产生聚氨酯泡沫飞溅，施工人员要做好劳动保护。要戴防护镜，避免在施工时吸入有害化学原料。严格遵循高空作业安全法则，必须佩戴安全帽、安全带，特别是吊篮施工更要采取有效的防护措施，防止吊篮坠落。新工人上岗前必须接受严格的技术培训和安全教育。喷涂操作周围应做围挡遮蔽，以免对环境造成污染。采用脚手架施工时要用小眼安全网遮盖严密；用吊篮施工时，吊篮四周应做高度小低于1．8m、宽不小于喷涂范围的遮挡，以免聚氨酯颗粒被风吹走。

3结语

综上所述，硬泡聚氨酯在建筑行业中的应用很大程度上缓解了我国建筑施工中污染较为严重的问题，在实现提高建筑工程质量的同时满足了人们对建筑施工环保标准的要求。另外，这种材料还具有极好的防水性能和绝热性能，能够为建筑各项性能的提高提供保障，能够适应各种建筑类型的工程施工，因此受到行业内的广泛欢迎，同时也获得了诸多专家的认同。随着建筑行业的发展和建筑建造标准的不断提高，这项技术的应用一定会越来越广泛。

参考文献：

[1]庄敬.喷涂硬泡聚氨酯保温施工常见问题和解决方案[J].聚氨酯.2010（08）

[2]杜书廷，王俊.聚氨酯硬泡在外墙保温中的应用及其存在问题[J].中国建材.2007（11）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/34b827e9c072354430a4a3c4.html