# 一种便捷使用试剂盒论文和设计-梁晓红

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便捷使用试剂盒，属于试剂盒技术领域，便捷使用试剂盒包括壳体、盖体、底座、第一放置板、第二放置板、第一放置孔、第二放置孔、第三放置孔、第四放置孔、海绵缓冲块、橡胶缓冲块以及光滑圆环。本实用新型公开的便捷使用试剂盒其能够使试剂盒的放置更加稳定，不容易从平面上掉落，还能够放置不同规格的试剂容器，并且使试剂容器放置在试剂盒内时更加稳固。

### 主设计要求

1.一种便捷使用试剂盒，其特征在于：包括壳体(1)、盖体(2)、底座(5)、第一放置板(3)、第二放置板(4)、第一放置孔(6)、第二放置孔(7)、第三放置孔(8)、第四放置孔(9)、海绵缓冲块(12)、橡胶缓冲块(11)以及光滑圆环(10)；所述壳体(1)为顶部开口的长方体形结构，所述盖体(2)为底部开口的长方体形结构，所述盖体(2)底部左侧与壳体(1)顶部左侧铰接，所述壳体(1)截面形状与所述盖体(2)截面形状相同，所述底座(5)设置在壳体(1)下方，所述底座(5)为四棱台状结构，所述底座(5)上表面与壳体(1)底面固定连接；所述第一放置板(3)以及第二放置板(4)从上往下依次设置在在壳体(1)内部，所述第一放置板(3)边缘以及第二放置板(4)边缘均与所述壳体(1)内侧壁固定连接，所述第一放置板(3)上设置第一放置孔(6)以及第二放置孔(7)，所述第一放置孔(6)为圆形、设置在第一放置板(3)右侧；所述第二放置孔(7)为矩形、设置在第一放置板(3)左侧，所述第二放置板(4)上设置第三放置孔(8)以及第四放置孔(9)，所述第三放置孔(8)与第一放置孔(6)形状相同，所述第三放置孔(8)对应设置在第一放置孔(6)下方；所述第四放置孔(9)与第二放置孔(7)形状相同，所述第四放置孔(9)对应设置在第二放置孔(7)下方；所述光滑圆环(10)固定设置在第一放置孔(6)以及第三放置孔(8)内侧壁上，所述橡胶缓冲块(11)固定设置在壳体(1)底部内侧，所述橡胶缓冲块(11)覆盖在壳体(1)内侧底面上；所述海绵缓冲块(12)固定设置在盖体(2)底部内侧，所述海绵缓冲块(12)覆盖在盖体(2)顶部内侧面上。

### 设计方案

1.一种便捷使用试剂盒，其特征在于：包括壳体(1)、盖体(2)、底座(5)、第一放置板(3)、第二放置板(4)、第一放置孔(6)、第二放置孔(7)、第三放置孔(8)、第四放置孔(9)、海绵缓冲块(12)、橡胶缓冲块(11)以及光滑圆环(10)；

所述壳体(1)为顶部开口的长方体形结构，所述盖体(2)为底部开口的长方体形结构，所述盖体(2)底部左侧与壳体(1)顶部左侧铰接，所述壳体(1)截面形状与所述盖体(2)截面形状相同，所述底座(5)设置在壳体(1)下方，所述底座(5)为四棱台状结构，所述底座(5)上表面与壳体(1)底面固定连接；

所述第一放置板(3)以及第二放置板(4)从上往下依次设置在在壳体(1)内部，所述第一放置板(3)边缘以及第二放置板(4)边缘均与所述壳体(1)内侧壁固定连接，所述第一放置板(3)上设置第一放置孔(6)以及第二放置孔(7)，所述第一放置孔(6)为圆形、设置在第一放置板(3)右侧；所述第二放置孔(7)为矩形、设置在第一放置板(3)左侧，

所述第二放置板(4)上设置第三放置孔(8)以及第四放置孔(9)，所述第三放置孔(8)与第一放置孔(6)形状相同，所述第三放置孔(8)对应设置在第一放置孔(6)下方；所述第四放置孔(9)与第二放置孔(7)形状相同，所述第四放置孔(9)对应设置在第二放置孔(7)下方；

所述光滑圆环(10)固定设置在第一放置孔(6)以及第三放置孔(8)内侧壁上，所述橡胶缓冲块(11)固定设置在壳体(1)底部内侧，所述橡胶缓冲块(11)覆盖在壳体(1)内侧底面上；所述海绵缓冲块(12)固定设置在盖体(2)底部内侧，所述海绵缓冲块(12)覆盖在盖体(2)顶部内侧面上。

2.根据权利要求1所述的便捷使用试剂盒，其特征在于：

所述第一放置孔(6)的数量为六个，所述第三放置孔(8)的数量与第一放置孔(6)数量相同，所述第三放置孔(8)与第一放置孔(6)位置相对应。

3.根据权利要求1所述的便捷使用试剂盒，其特征在于：

所述第二放置孔(7)的数量为两个，所述第四放置孔(9)的数量与第二放置孔(7)数量相同，所述第四放置孔(9)与第二放置孔(7)位置相对应。

4.根据权利要求1所述的便捷使用试剂盒，其特征在于：

所述第一放置板(3)上设置第一橡胶垫环(13)，所述第一橡胶垫环(13)为圆形，所述第一橡胶垫环(13)环绕设置在第一放置孔(6)外侧。

5.根据权利要求1所述的便捷使用试剂盒，其特征在于：

所述第一放置板(3)上设置第二橡胶垫环(14)，所述第二橡胶垫环(14)为矩形，所第二橡胶垫环(14)环绕设置在第二放置孔(7)外侧。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及试剂盒技术领域，特别涉及一种便捷使用试剂盒。

背景技术

试剂盒一般用于放置保存不同类型的试剂，通过将试剂先放入试剂管内，再把这些试剂管放入试剂盒中进行保存，由于一般的试剂管都是圆柱状结构，单个放置容易掉落遗失，所以一般用试剂盒将他们统一放置保存。

但现有的试剂盒，在试剂盒放置于桌面时，底部不稳，收到轻微撞击容易晃动掉落，而且一般的试剂盒中只设置了圆柱状的放置孔，只能放置一种规格的试剂管，而实验中由于不同反应物质的量不同，一般会有多种规格的试剂管；而且还会有特别形状的容器需要放置，造成使用不便。

实用新型内容

为了克服现有技术的缺陷，本实用新型所要解决的技术问题在于提出一种便捷使用试剂盒，其能够使试剂盒的放置更加稳定，不容易从平面上掉落，还能够放置不同规格的试剂容器，并且使试剂容器放置在试剂盒内时更加稳固。

为达此目的，本实用新型采用以下技术方案：

本实用新型提供了一种便捷使用试剂盒，包括壳体、盖体、底座、第一放置板、第二放置板、第一放置孔、第二放置孔、第三放置孔、第四放置孔、海绵缓冲块、橡胶缓冲块以及光滑圆环；

所述壳体为顶部开口的长方体形结构，所述盖体为底部开口的长方体形结构，所述盖体底部左侧与壳体顶部左侧铰接，所述壳体截面形状与所述盖体截面形状相同，所述底座设置在壳体下方，所述底座为四棱台状结构，所述底座上表面与壳体底面固定连接；

所述第一放置板以及第二放置板从上往下依次设置在在壳体内部，所述第一放置板边缘以及第二放置板边缘均与所述壳体内侧壁固定连接，所述第一放置板上设置第一放置孔以及第二放置孔，所述第一放置孔为圆形、设置在第一放置板右侧；所述第二放置孔为矩形、设置在第一放置板左侧，所述第一放置板关于中轴线前后对称；

所述第二放置板上设置第三放置孔以及第四放置孔，所述第三放置孔与第一放置孔形状相同，所述第三放置孔对应设置在第一放置孔下方；所述第四放置孔与第二放置孔形状相同，所述第四放置孔对应设置在第二放置孔下方；

所述光滑圆环固定设置在第一放置孔以及第三放置孔内侧壁上，所述橡胶缓冲块固定设置在壳体底部内侧，所述橡胶缓冲块覆盖在壳体内侧底面上；所述海绵缓冲块固定设置在盖体底部内侧，所述海绵缓冲块覆盖在盖体顶部内侧面上。

在本实用新型较佳地技术方案中，所述第一放置孔的数量为六个，所述第三放置孔的数量与第一放置孔数量相同，所述第三放置孔与第一放置孔位置相对应。

在本实用新型较佳地技术方案中，所述第二放置孔的数量为两个，所述第四放置孔的数量与第二放置孔数量相同，所述第四放置孔与第二放置孔位置相对应。

在本实用新型较佳地技术方案中，所述第一放置板上设置第一橡胶垫环，所述第一橡胶垫环为圆形，所述第一橡胶垫环环绕设置在第一放置孔外侧。

在本实用新型较佳地技术方案中，所述第一放置板上设置第二橡胶垫环，所述第二橡胶垫环为矩形，所第二橡胶垫环环绕设置在第二放置孔外侧。

本实用新型的有益效果为：

本实用新型提供的便捷使用试剂盒，设置了第一放置板、第二放置板、第一放置孔以及第三放置孔，用于保存放置一般的试剂管，通过设置双层放置板，使试剂管穿过第一放置孔以及第二放置孔存放在试剂盒内，使试剂管的放置更加稳固；

通过设置第一放置板、第二放置板、第二放置孔以及第四放置孔，第二放置孔以及第四放置孔为矩形结构，用于放置不同规格的试剂容器，可以是大的试剂管或者长方体形等其他用于试剂保存的容器，从而实现一般规格试剂容器以及特殊规格试剂容器的放置；

通过设置橡胶缓冲块，使一些高度比较高的试剂容器在放入壳体内部时，能够避免试剂容器的底部直接触碰壳体底部造成试剂容器的磨损，更好地保护试剂容器；通过设置海绵缓冲块，在保持一些高度较高的试剂容器时，放置试剂容器与盖体顶部碰撞，更好地保护试剂容器；

通过设置光滑圆环，使试剂管更好地穿过第一放置孔以及第二放置孔，避免试剂管的侧壁磨损。

附图说明

图1是本实用新型具体实施例提供的便捷使用试剂盒的结构示意图；

图2是本实用新型具体实施例提供的便捷使用试剂盒的打开时结构示意图；

图3是本实用新型具体实施例提供的便捷使用试剂盒的第一放置板结构示意图；

图4是本实用新型具体实施例提供的便捷使用试剂盒的第二放置板结构示意图。

图中：

1、壳体；2、盖体；3、第一放置板；4、第二放置板；5、底座；6、第一放置孔；7、第二放置孔；8、第三放置孔；9、第四放置孔；10、光滑圆环；11、橡胶缓冲块；12、海绵缓冲块；13、第一橡胶垫环；14、第二橡胶垫环。

具体实施方式

下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。

如图1至图4所示，包括壳体1、盖体2、底座5、第一放置板3、第二放置板4、第一放置孔6、第二放置孔7、第三放置孔8、第四放置孔9、海绵缓冲块12、橡胶缓冲块11以及光滑圆环10；

所述壳体1为顶部开口的长方体形结构，所述盖体2为底部开口的长方体形结构，所述盖体2底部左侧与壳体1顶部左侧铰接，所述壳体1截面形状与所述盖体2截面形状相同，所述底座5设置在壳体1下方，所述底座5为四棱台状结构，所述底座5上表面与壳体1底面固定连接；

所述第一放置板3以及第二放置板4从上往下依次设置在在壳体1内部，所述第一放置板3边缘以及第二放置板4边缘均与所述壳体1内侧壁固定连接，所述第一放置板3上设置第一放置孔6以及第二放置孔7，所述第一放置孔6为圆形、设置在第一放置板3右侧；所述第二放置孔7为矩形、设置在第一放置板3左侧，所述第一放置板3关于中轴线前后对称；

所述第二放置板4上设置第三放置孔8以及第四放置孔9，所述第三放置孔8与第一放置孔6形状相同，所述第三放置孔8对应设置在第一放置孔6下方；所述第四放置孔9与第二放置孔7形状相同，所述第四放置孔9对应设置在第二放置孔7下方；

所述光滑圆环10固定设置在第一放置孔6以及第三放置孔8内侧壁上，所述橡胶缓冲块11固定设置在壳体1底部内侧，所述橡胶缓冲块11覆盖在壳体1内侧底面上；所述海绵缓冲块12固定设置在盖体2底部内侧，所述海绵缓冲块12覆盖在盖体2顶部内侧面上；

所述第一放置孔6的数量为六个，所述第三放置孔8的数量与第一放置孔6数量相同，所述第三放置孔8与第一放置孔6位置相对应；

所述第二放置孔7的数量为两个，所述第四放置孔9的数量与第二放置孔7数量相同，所述第四放置孔9与第二放置孔7位置相对应；

所述第一放置板3上设置第一橡胶垫环13，所述第一橡胶垫环13为圆形，所述第一橡胶垫环13环绕设置在第一放置孔6外侧；

所述第一放置板3上设置第二橡胶垫环14，所述第二橡胶垫环14为矩形，所第二橡胶垫环14环绕设置在第二放置孔7外侧；

设置了第一放置板3、第二放置板4、第一放置孔6以及第三放置孔8，用于保存放置一般的试剂管，通过设置双层放置板，使试剂管穿过第一放置孔6以及第二放置孔7存放在试剂盒内，使试剂管的放置更加稳固；

通过设置第一放置板3、第二放置板4、第二放置孔7以及第四放置孔9，第二放置孔7以及第四放置孔9为矩形结构，用于放置不同规格的试剂容器，可以是大的试剂管或者长方体形等其他用于试剂保存的容器，从而实现一般规格试剂容器以及特殊规格试剂容器的放置；

通过设置橡胶缓冲块11，使一些高度比较高的试剂容器在放入壳体1内部时，能够避免试剂容器的底部直接触碰壳体1底部造成试剂容器的磨损，更好地保护试剂容器；通过设置海绵缓冲块12，在保持一些高度较高的试剂容器时，放置试剂容器与盖体2顶部碰撞，更好地保护试剂容器；

通过设置光滑圆环10，使试剂管更好地穿过第一放置孔6以及第二放置孔7，避免试剂管的侧壁磨损。

本实用新型是通过优选实施例进行描述的，本领域技术人员知悉，在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下，可以对这些特征和实施例进行各种改变或等效替换。本实用新型不受此处所公开的具体实施例的限制，其他落入本申请的权利要求内的实施例都属于本实用新型保护的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822275667.9

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209684288U

授权时间:20191126

主分类号:B65D25/10

专利分类号:B65D25/10;B65D81/02;B65D25/02

范畴分类:34B;

申请人:广州洪祥生物医药科技有限公司

第一申请人:广州洪祥生物医药科技有限公司

申请人地址:510000 广东省广州市广州高新技术产业开发区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器E区404号

发明人:梁晓红;王勇;张玉明;周聪聪;肖晓怡

第一发明人:梁晓红

当前权利人:广州洪祥生物医药科技有限公司

代理人:张文宣

代理机构:36129

代理机构编号:南昌赣专知识产权代理有限公司 36129

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/34cc7e98ea84213927222172.html