# 一种CAD三维模型显示器用防护装置论文和设计-云兴波

### 全文摘要

本实用新型公开了一种CAD三维模型显示器用防护装置，包括墙体，所述墙体的一侧可拆卸连接有四个安装板，同一侧的两个安装板为一组，同一组内的两个安装板的一侧共同固定有弧形杆，所述弧形杆的一侧设有T型滑槽，所述T型滑槽内等间距安装有五个T型滑块，且同一水平面上的两个T型滑块为一组，同一组内的两个安装板的一侧均固定有两个固定板，且同一侧的两个固定板为一组，其中一组内的两个固定板之间共同安装有定滑轮。本实用新型解决了不方便对显示器进行保护的问题，同时也解决了使用显示器时不方便收合的问题，能根据需求快速安装和拆卸，避免了因实用性差导致工作人员劳动强度增加的情况发生，操作简单，使用方便。

### 主设计要求

1.一种CAD三维模型显示器用防护装置，包括墙体（10），其特征在于：所述墙体（10）的一侧可拆卸连接有四个安装板（9），同一侧的两个安装板（9）为一组，同一组内的两个安装板（9）的一侧共同固定有弧形杆（2），所述弧形杆（2）的一侧设有T型滑槽（8），所述T型滑槽（8）内等间距安装有五个T型滑块（7），且同一水平面上的两个T型滑块（7）为一组，同一组内的两个安装板（9）的一侧均固定有两个固定板（3），且同一侧的两个固定板（3）为一组，其中一组内的两个固定板（3）之间共同安装有定滑轮（4），另外一组内其中一个固定板（3）上贯穿设有转动杆（14），所述转动杆（14）的一端固定有转动辊（13），所述转动辊（13）的一侧固定有横杆，所述横杆的一端转动连接在该组中另外一个固定板（3）的一侧，所述转动杆（14）的另一端固定有摇把（12），所述摇把（12）上设有锁紧装置，所述转动辊（13）上缠绕有拉绳（6），所述拉绳（6）的一端经过定滑轮（4）并延伸至定滑轮（4）的下端，两个拉绳（6）上共同等间距固定有五个连接杆（5），且五个连接杆（5）的一侧分别固定在五组T型滑块（7）的一侧。

### 设计方案

1.一种CAD三维模型显示器用防护装置，包括墙体（10），其特征在于：所述墙体（10）的一侧可拆卸连接有四个安装板（9），同一侧的两个安装板（9）为一组，同一组内的两个安装板（9）的一侧共同固定有弧形杆（2），所述弧形杆（2）的一侧设有T型滑槽（8），所述T型滑槽（8）内等间距安装有五个T型滑块（7），且同一水平面上的两个T型滑块（7）为一组，同一组内的两个安装板（9）的一侧均固定有两个固定板（3），且同一侧的两个固定板（3）为一组，其中一组内的两个固定板（3）之间共同安装有定滑轮（4），另外一组内其中一个固定板（3）上贯穿设有转动杆（14），所述转动杆（14）的一端固定有转动辊（13），所述转动辊（13）的一侧固定有横杆，所述横杆的一端转动连接在该组中另外一个固定板（3）的一侧，所述转动杆（14）的另一端固定有摇把（12），所述摇把（12）上设有锁紧装置，所述转动辊（13）上缠绕有拉绳（6），所述拉绳（6）的一端经过定滑轮（4）并延伸至定滑轮（4）的下端，两个拉绳（6）上共同等间距固定有五个连接杆（5），且五个连接杆（5）的一侧分别固定在五组T型滑块（7）的一侧。

2.根据权利要求1所述的一种CAD三维模型显示器用防护装置，其特征在于，所述锁紧装置包括固定在摇把（12）上的转盘（11），所述转盘（11）上等间距设有多个螺纹通孔（17），其中一个固定板（3）的一侧设有和螺纹通孔（17）对应的盲孔，其中一个螺纹通孔（17）内贯穿设有螺杆（16），所述螺杆（16）的一端延伸至盲孔内，所述螺杆（16）的另一端固定有转动块（15）。

3.根据权利要求1所述的一种CAD三维模型显示器用防护装置，其特征在于，所述安装板（9）上设有四个通孔，所述墙体（10）的一侧设有十六个和通孔对应的螺纹盲孔，所述通孔内贯穿设有螺钉（1），所述螺钉（1）的一端延伸至螺纹盲孔内。

4.根据权利要求2所述的一种CAD三维模型显示器用防护装置，其特征在于，所述螺纹通孔（17）的数量为15-20个。

5.根据权利要求1所述的一种CAD三维模型显示器用防护装置，其特征在于，所述弧形杆（2）采用铝合金材质制成。

6.根据权利要求1所述的一种CAD三维模型显示器用防护装置，其特征在于，所述拉绳（6）采用钢丝制成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及显示器技术领域，尤其涉及一种CAD三维模型显示器用防护装置。

背景技术

显示器通常也被称为监视器。显示器是属于电脑的I\/O设备，即输入输出设备。它是一种将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的显示工具。根据制造材料的不同，可分为：阴极射线管显示器，等离子显示器PDP，液晶显示器LCD等等。

目前，在制作CAD三维模型时，需要用到显示器显示模型，但是，现有的显示器防护性差，在受到外力作用时很容易发生损坏，从而无法显示模型，影响工作效率，而且在不需要进行防护时，无法收合，不方便拆卸，实用性较差，为此，我们提出了一种CAD三维模型显示器用防护装置来解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种CAD三维模型显示器用防护装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种CAD三维模型显示器用防护装置，包括墙体，所述墙体的一侧可拆卸连接有四个安装板，同一侧的两个安装板为一组，同一组内的两个安装板的一侧共同固定有弧形杆，所述弧形杆的一侧设有T型滑槽，所述T型滑槽内等间距安装有五个T型滑块，且同一水平面上的两个T型滑块为一组，同一组内的两个安装板的一侧均固定有两个固定板，且同一侧的两个固定板为一组，其中一组内的两个固定板之间共同安装有定滑轮，另外一组内其中一个固定板上贯穿设有转动杆，所述转动杆的一端固定有转动辊，所述转动辊的一侧固定有横杆，所述横杆的一端转动连接在该组中另外一个固定板的一侧，所述转动杆的另一端固定有摇把，所述摇把上设有锁紧装置，所述转动辊上缠绕有拉绳，所述拉绳的一端经过定滑轮并延伸至定滑轮的下端，两个拉绳上共同等间距固定有五个连接杆，且五个连接杆的一侧分别固定在五组T型滑块的一侧。

优选地，所述锁紧装置包括固定在摇把上的转盘，所述转盘上等间距设有多个螺纹通孔，其中一个固定板的一侧设有和螺纹通孔对应的盲孔，其中一个螺纹通孔内贯穿设有螺杆，所述螺杆的一端延伸至盲孔内，所述螺杆的另一端固定有转动块。

优选地，所述安装板上设有四个通孔，所述墙体的一侧设有十六个和通孔对应的螺纹盲孔，所述通孔内贯穿设有螺钉，所述螺钉的一端延伸至螺纹盲孔内。

优选地，所述螺纹通孔的数量为15-20个。

优选地，所述弧形杆采用铝合金材质制成。

优选地，所述拉绳采用钢丝制成。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、通过连接杆和弧形杆之间的配合，解决了无法对显示器进行保护的问题，避免了显示器在受到外力作用时发生损坏的情况发生；

2、通过T型滑块、T型滑槽、拉绳、转动辊和定滑轮之间的配合，达到了能根据使用者的需求对连接杆进行展开和收合的效果；

3、通过安装板和螺杆之间的配合，方便安装和拆卸，提高安装和拆卸的效率，节省了时间；

综上所述，该装置解决了不方便对显示器进行保护的问题，同时也解决了使用显示器时不方便收合的问题，能根据需求快速安装和拆卸，避免了因实用性差导致工作人员劳动强度增加的情况发生，操作简单，使用方便。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种CAD三维模型显示器用防护装置的结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种CAD三维模型显示器用防护装置连接杆的展开状态图；

图3为本实用新型提出的一种CAD三维模型显示器用防护装置连接杆的收合状态图；

图4为本实用新型提出的一种CAD三维模型显示器用防护装置T型滑块的结构示意图；

图5为本实用新型提出的一种CAD三维模型显示器用防护装置的A处放大图；

图6为本实用新型提出的一种CAD三维模型显示器用防护装置的B处放大图。

图中：1螺钉、2弧形杆、3固定板、4定滑轮、5连接杆、6拉绳、7 T型滑块、8 T型滑槽、9安装板、10墙体、11转盘、12摇把、13转动辊、14转动杆、15转动块、16螺杆、17螺纹通孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-6，一种CAD三维模型显示器用防护装置，包括墙体10，起到支撑的作用，墙体10的一侧可拆卸连接有四个安装板9，同一侧的两个安装板9为一组，同一组内的两个安装板9的一侧共同固定有弧形杆2，方便安装和拆卸，弧形杆2的一侧设有T型滑槽8，T型滑槽8内等间距安装有五个T型滑块7，且同一水平面上的两个T型滑块7为一组，方便T型滑块7在T型滑槽8内移动，同一组内的两个安装板9的一侧均固定有两个固定板3，且同一侧的两个固定板3为一组，其中一组内的两个固定板3之间共同安装有定滑轮4，方便改变拉绳6的方向，便于展开和收合连接杆5；

另外一组内其中一个固定板3上贯穿设有转动杆14，转动杆14的一端固定有转动辊13，转动辊13的一侧固定有横杆，横杆的一端转动连接在该组中另外一个固定板3的一侧，转动杆14的另一端固定有摇把12，摇把12转动带动转动杆14转动，转动杆14转动带动转动辊13转动，摇把12上设有锁紧装置，转动辊13上缠绕有拉绳6，转动辊13转动带动拉绳6移动，拉绳6的一端经过定滑轮4并延伸至定滑轮4的下端，两个拉绳6上共同等间距固定有五个连接杆5，拉绳6移动带动连接杆5移动，且五个连接杆5的一侧分别固定在五组T型滑块7的一侧，方便连接杆5移动，减少连接杆5移动时遇到的阻力，弧形杆2采用铝合金材质制成，质量轻，成本低，硬度高，拉绳6采用钢丝制成，耐磨，在锁紧装置的作用下，方便固定摇把12的位置，进而对连接杆5的位置进行固定。

本实用新型中，锁紧装置包括固定在摇把12上的转盘11，转盘11上等间距设有多个螺纹通孔17，其中一个固定板3的一侧设有和螺纹通孔17对应的盲孔，其中一个螺纹通孔17内贯穿设有螺杆16，螺杆16的一端延伸至盲孔内，螺杆16的另一端固定有转动块15，螺纹通孔17的数量为15-20个，转动块15转动时带动螺杆16转动，利用螺杆16的转动方便固定摇把12的位置，防止摇把12发生转动。

本实用新型中，安装板9上设有四个通孔，墙体10的一侧设有十六个和通孔对应的螺纹盲孔，通孔内贯穿设有螺钉1，螺钉1的一端延伸至螺纹盲孔内，方便安装和拆卸，提高安装和拆卸的效率，节省时间。

本实用新型中，在对显示器进行防护时，先将弧形杆2通过安装板9和螺钉1固定在墙体10上，然后转动摇把12，摇把12转动带动转动杆14转动，转动杆14转动带动转动辊13转动，转动辊13转动带动拉绳6移动，在定滑轮4的作用下，拉绳6移动带动连接杆5移动，连接杆5移动带动T型滑块7在T型滑槽8内滑动，从而使连接杆5稳定移动，将五个连接杆5展开，转动转动块15，转动块15转动带动螺杆16转动，利用螺杆16将摇把12的位置进行固定，从而对显示器进行保护，需要使用显示器时，反向转动摇把12，然后利用转动辊13带动拉绳6移动，将五个连接杆5进行收合，然后再进行使用。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920396071.6

申请日:2019-03-27

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209514476U

授权时间:20191018

主分类号:G06F 1/16

专利分类号:G06F1/16

范畴分类:40B;

申请人:天聚地合(苏州)数据股份有限公司

第一申请人:天聚地合(苏州)数据股份有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市苏州工业园区启月街288号紫金东方大厦307室

发明人:云兴波

第一发明人:云兴波

当前权利人:天聚地合(苏州)数据股份有限公司

代理人:廖斌

代理机构:11754

代理机构编号:北京鱼爪知识产权代理有限公司 11754

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3569451deaed76cd2a0d2e2a.html