# 住宅室内燃气管道安装现状与建议王珊

天津滨海旅游区燃气投资发展有限公司天津300467

摘要：室内燃气管道安装作为建筑工程室内安装的重要组成部分之一，其施工质量的优劣不仅对建筑工程整体施工质量有着极大的影响，而且事关用户的使用安全。所以，加强室内燃气安装工程施工工艺研究和创新的力度，才能促进燃气管道安装施工质量的有效提升。本文主要是就住宅室内燃气管道安装现状与建议进行了分析与探讨。

关键词：燃气管道；安装技术；分析与探讨

引言

伴随着天然气管网覆盖面的不断扩大，越来越多的城乡住户开始使用天然气。随着生活水平的提高，住户对居住空间品质的要求也越来越高。目前住宅室内燃气管道大多采用暗敷方式，这给燃气住户的用气安全埋下了一定的隐患。因此，住宅室内燃气管道的安装方式成为燃气工程设计和施工急需解决的突出问题。

1室内燃气管道安装质量问题

1.1腐蚀质量问题

一般情况下，室内燃气管道安装施工，施工人员大多采用电动角磨机进行无缝钢管的除锈工作。然而由于除锈过程中产生的锈尘没有采取有效的措施进行处理，所以经过一段时间后，锈尘又会重新吸附到已经处理好的钢管上，并导致钢管出现二次锈蚀的问题，这一问题已经成为了影响燃气管道防锈漆涂刷质量和施工质量有效提升的重要原因。比如，燃气管道安装施工过程中，施工人员没有按照要求对完成加工的镀锌管螺纹采取有效的防护措施，而是直接将其放置于露天环境下，最终导致螺纹丝扣因为出现生锈的问题，而影响到管道安装的是通过质量[1]。另外，经过长期的实践应用发现，由于管件丝扣连接后裸露在外的螺纹本身具有较大的腐蚀性，假如施工人员在管道安装施工结束后，没有及时的对其进行防锈处理的话，那么就会因为管道出现生锈腐蚀问题，而导致燃气管道使用寿命的下降。如果腐蚀问题严重的话，还会导致燃气管道因为局部损坏而出现漏气的问题，增加了燃气管道安全隐患发生的几率。

1.2引入管和套管安装

施工人员专业技术水平存在的差异是造成室内燃气管道安装施工工艺存在差异的主要原因之一。施工人员在进行室内燃气管道的套管安装施工时，如果使用泡沫堵塞管道间隙与套管的话，那么就会导致燃气管道安装后出现立管与套管之间不同心的问题，如果这一问题比较严重的话，就会造成燃气渗漏问题的发生。

1.3室内功能性试验

由于室内燃气管道安装工程对施工技术的要求相对较高，所以为了确保燃气管道安装后能够正常的使用，施工人员必须严格的按照要求进行室内燃气管道性能的试验。但是，由于施工人员受到自身实践经验和专业技术水平等各方面因素的影响，而出现了室内燃气管道强度试验与严密性试验范围出现了混淆的问题，这些问题不仅增加了燃气管道安装质量问题的出现，同时也无法发挥出功能试验原本的目的[2]。

2室内燃气管道安装施工要点

2.1重视室内燃气管道设计

室内燃气管道作为基础设施之一应该是为居民生活提供便利，我们在设计过程中应该充分考虑其人性化。室内燃气管道要考虑到其与燃气灶的连接位置，同时对于其管道走向和位置管线占用空间也要做到认真考虑，避免管线放置影响住户厨房中其他物品的使用，要充分考虑抽油烟机、热水器等其它厨房电器的安装位置，给其留出相应的空间。因天然气是易燃易爆气体，一旦发现泄漏，极易被电器使用过程中产生的静电火花点燃，后果不堪设想，如图1所示。同时在设计过程中也要充分考虑到室内燃气管道的安全性，管线走向应尽量避开阴暗潮湿地带，远离电源，并在管线外包裹绝缘层，避免因电火花引燃燃气，在管道接口焊接处应使用螺纹焊接，管线通道应设置防水膜，避免燃气管道因潮湿或者触水而锈蚀[3]。

图1燃气管道与阀门、电器安全距离近

2.2燃气测量仪表合理安装使用

燃气测量仪表首先要保障其计量的精准以及功能的多样性，其次要保障其维护的便捷性。现部分燃气公司采用更加智能的无线遥读表，该表以膜式燃气表为计量基表，以短距离无线方式传输数字信号，具有计量数据遥读功能的燃气计量装置。该装置可以从户内采集计量数据、功能控制，实现不入户抄表。且最近新兴的LORA无线技术采用扩频调制和前向编解码纠错技术，大大提高了无线通信链路预算和抗多径衰落的能力，具有通信距离长、抗干扰能力强、功耗低等特点，这使燃气计量仪表的稳定性和精确性得到了保证，且在安装上无其它附属要求，给人们的生活提供便利。

2.3使用新技术新管材

镀锌管作为室内管道使用优劣分明，我们需积极探索尝试其它新型管材。当前室内燃气明设立管使用较多的为不锈钢无缝钢管、涂塑无缝钢管、红单无缝钢管。不锈钢无缝钢管和涂塑无缝钢管具有防腐蚀能力强、承压高等优点，但前者成本相对成本昂贵，而红单无缝钢管抗腐蚀能力较前两者差，现已逐步淡出燃气室内立管的应用。相比较而言，涂塑无缝钢管兼具价格上的优势，又能避免短期内被腐蚀的缺点，现被广泛应用于燃气明设管道中。而不锈钢波纹软管（如图2所示）具有抗腐蚀能力强的特点，适合作为暗埋管，且能够耐高压，并且自身重量非常轻。随着科学技术的进步，我们可以追捕找到更多优质管材来替代原有管线，根据实际情况来决定使用的管线材料，让其更加适应自身所处环境达到最优使用效果[4]。

图2不锈钢波纹软管

3室内燃气管道安装施工技术

3.1安装前期准备

（1）材料设备。燃气管道安装作为建筑工程施工的重要内容之一，其施工材料的质量对于安装施工质量的高低有着决定性的影响。所以为了确保燃气管道安装工程的顺利进行，施工企业必须严格的按照要求控制施工材料和设备的质量。工程施工过程中使用的管材、管件、密封填料等施工材料不仅要有产品质量的和各种，同时在施工材料采购完成，在正式使用前，必须及时的进行施工材料质量的复查和抽检，避免因为施工材料出现质量问题而影响到燃气管道安装的施工质量。另外，机械设备作为室内燃气管道安装施工中重要的辅助性工具，施工企业必须在安装施工开始前，严格的按照要求进行机械设备质量的检查，确保机械设备的性能，为后续管道安装施工的顺利进行做好充分的准备。（2）安装准备。施工人员在开始室内燃气管道安装施工前，必须及时的进行施工设计图纸的分析和研究，才能及时的发现和解决设计图纸中存在的问题，避免工程施工过程中因为图纸的修改而影响工程的施工，确保室内燃气管道安装施工的顺利进行。

3.2管道安装

（1）干管安装施工技术。施工人员在进行燃气管道安装施工时，不仅要严格的按照施工图纸的要求控制安装施工质量，同时必须在安装施工开始前，做好各个安装细节尺寸的核对。由于燃气管道安装不是简单的在将其敷设到厨房的位置，所以，施工人员必须在安装施工过程中做好管道安装的警示标志，才能确保燃气管道安装施工的顺利进行。（2）立管安装施工技术。施工人员在进行燃气管道的立管安装施工时，必须仔细的核对预留孔洞的位置，然后按照标准化的规格选择正确合理的安装施工工艺，才能确保立管安装的质量符合燃气管道安装的施工质量规范[5]。（3）支管安装施工技术。施工人员在开设燃气管道安装施工前，必须仔细的进行燃气计量装置立管预留位置的检查，然后整理分析检查的数据和标准，确定其位置的准确性，测量支管的尺寸，最后再进行支管的安装施工。另外，为了确保支管安装的顺利进行，施工人员在安装施工过程中，必须使用线坠和水平尺进行校对支管的坡度，并在确认支管坡度合格后，才能进行支管的安装，确保支管安装的质量符合燃气管道安装施工的质量要求。

4优化燃气管道安装对策分析

4.1强化沟通，设计方案

虽然室内燃气管道安装工程与建筑工程整体相比较而言，工程规模小且施工工序简单。但是其对于施工专业技术提出的要求也非常高。所以，为了确保燃气管道安装工程的施工质量施工企业必须加强与设计部门之间沟通协调的力度，才能达到提升施工方案可操作性的目的，确保室内燃气管道安装施工的顺利进行。

4.2提升技术水平，保证安全

建设单位必须与施工单位加强交流与沟通的力度，合理的控制室内燃气管道安装施工过程中的每一个细节，才能促进室内燃气管道安装工程施工质量的有效提升。这就要求施工人员在安装施工过程中，必须严格的按照安全第一原则的要求，充分重视施工的安全性以及质量控制的功能性等各方面的问题，确保安装工程的顺利进行。另外，燃气管道是设计人员必须站在用户的角度上思考问题，充分的考虑影响燃气管道安装的各方面因素，选择最具操作性的室内燃气管道安装施工方案，才能促进室内燃气管道安装施工质量的有效提升。

结束语

总之，加强室内燃气管道安装施工技术研究和分析的力度，不仅满足了城市发展的要求，同时通过为城市居民提供合理、满意且安全的燃气管道安装施工技术的方式，降低了燃气管道设计、安装以及运行过程中安全隐患问题发生的几率，促进了室内燃气管道安装施工技术水平的不断提升，为我国社会经济的长期稳定发展奠定了坚实的基础。

参考文献：

[1]张磊.燃气电站天然气系统安装施工质量控制研究[J].居舍，2018（31）：187+168.

[2]卫庆革.室内燃气管道的安装工程施工技术[J].山西建筑，2018，44（22）：109-110.

[3]段超，戴煜.高层住宅燃气管道设计及施工技术探讨[J].居业，2018（06）：40-41.

[4]杨九龙.居民住宅燃气管道安装技术探讨[J].建材与装饰，2018（02）：35.

[5]陈富春.城市住宅燃气管道安装技术探讨[J].居舍，2017（31）：25+109.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/35768320771de2e01d5fe8a0.html