# 一种集中供热后台监测系统论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种集中供热后台监测系统，包括热源厂、换热站、用户室内设施、温度测量传感器、摄像头、数据采集器、无线数据传输器和一体化工作站。本实用新型设置了热源厂、换热站和用户室内设施，起到了可用于有效的将热源输送至居民住房，以便于供人们使用，设置了温度测量传感器、摄像头、数据采集器、无线数据传输器和一体化工作站，起到了可有效的对热源厂、换热站和用户室内设施进行实时监测，以避免其中某一个环节出现问题时，能够及时的处理，解决了现有的集中供热系统不具有实时监测的效果，如果其中某一环节出现问题，人们不能及时有效的发现，不仅影响人们的使用，而且容易出现危险事故的问题。

### 主设计要求

1.一种集中供热后台监测系统，包括热源厂、换热站、用户室内设施、温度测量传感器、摄像头、数据采集器、无线数据传输器和一体化工作站，其特征在于：所述热源厂的输出端与换热站的输入端连接，所述换热站的输出端与用户室内设施的输入端连接，所述热源厂、换热站和用户室内设施的输入端分别与温度测量传感器和摄像头的输出端连接，所述温度测量传感器和摄像头的输出端与数据采集器的输入端连接，所述数据采集器的输出端与无线数据传输器的输入端连接，所述无线数据传输器的输出端与一体化工作站的输入端连接。

### 设计方案

1.一种集中供热后台监测系统，包括热源厂、换热站、用户室内设施、温度测量传感器、摄像头、数据采集器、无线数据传输器和一体化工作站，其特征在于：所述热源厂的输出端与换热站的输入端连接，所述换热站的输出端与用户室内设施的输入端连接，所述热源厂、换热站和用户室内设施的输入端分别与温度测量传感器和摄像头的输出端连接，所述温度测量传感器和摄像头的输出端与数据采集器的输入端连接，所述数据采集器的输出端与无线数据传输器的输入端连接，所述无线数据传输器的输出端与一体化工作站的输入端连接。

2.根据权利要求1所述的一种集中供热后台监测系统，其特征在于：所述摄像头的型号为QR-HNP-1200R-10M，所述摄像头有效像素为200万，所述摄像头焦距为4.7mm～94mm。

3.根据权利要求1所述的一种集中供热后台监测系统，其特征在于：所述热源厂、换热站和用户室内设施之间通过管网连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及集中供热监测技术领域，具体为一种集中供热后台监测系统。

背景技术

集中供热后集中供热是指由集中热源所产生的蒸汽和热水，通过管网供给一个城市或部分区域生产、采暖和生活所需的热量的方式，集中供热是现代化城市的基础设施之一，也是城市公用事业的一项重要设施，集中供热不仅能给城市提供稳定、可靠的高品位热源，改善人民生活，而且能节约能源、减少城市污染、有利于城市美化和有效地利用城市的有效空间，所以，集中供热具有显著的经济效益和社会效益，集中供热系统由热源、供热管网和热用户三部分组成，集中供热热源包括热电联产的电厂、集中锅炉房、工业与其他余热、地热、核能、太阳能和热泵等，亦可是由几种热源共同组成的多热源联合供热系统吗，热源分布要尽量集中和合理，而热源设备尽量选择高参数、大容量和高效率的设备，热源的位置应尽量设在热负荷中心，并根据燃料运输、热力管网和输电出线、水源、除灰、地形、地质、水文、环保和综合利用等诸因素，通过技术经济比较确定，集中供热热源、热力管网和热用户设施要统一规划、统筹安排和同步建设，尽早发挥集中供热的经济效益和社会效益，但现有的集中供热系统不具有实时监测的效果，如果其中某一环节出现问题，人们不能及时有效的发现，不仅影响人们的使用，而且容易出现危险的事故，为此，我们提出一种集中供热后台监测系统。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种集中供热后台监测系统，具备实时监测的优点，解决了现有的集中供热系统不具有实时监测的效果，如果其中某一环节出现问题，人们不能及时有效的发现，不仅影响人们的使用，而且容易出现危险事故的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种集中供热后台监测系统，包括热源厂、换热站、用户室内设施、温度测量传感器、摄像头、数据采集器、无线数据传输器和一体化工作站，所述热源厂的输出端与换热站的输入端连接，所述换热站的输出端与用户室内设施的输入端连接，所述热源厂、换热站和用户室内设施的输入端分别与温度测量传感器和摄像头的输出端连接，所述温度测量传感器和摄像头的输出端与数据采集器的输入端连接，所述数据采集器的输出端与无线数据传输器的输入端连接，所述无线数据传输器的输出端与一体化工作站的输入端连接。

优选的，所述摄像头的型号为QR-HNP-1200R-10M，所述摄像头有效像素为200万，所述摄像头焦距为4.7mm～94mm。

优选的，所述热源厂、换热站和用户室内设施之间通过管网连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

本实用新型设置了热源厂、换热站和用户室内设施，起到了可用于有效的将热源输送至居民住房，以便于供人们使用，设置了温度测量传感器、摄像头、数据采集器、无线数据传输器和一体化工作站，起到了可有效的对热源厂、换热站和用户室内设施进行实时监测，以避免其中某一个环节出现问题时，能够及时的处理，解决了现有的集中供热系统不具有实时监测的效果，如果其中某一环节出现问题，人们不能及时有效的发现，不仅影响人们的使用，而且容易出现危险事故的问题。

附图说明

图1为本实用新型系统原理示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1，一种集中供热后台监测系统，包括热源厂、换热站、用户室内设施、温度测量传感器、摄像头、数据采集器、无线数据传输器和一体化工作站，热源厂的输出端与换热站的输入端连接，换热站的输出端与用户室内设施的输入端连接，热源厂、换热站和用户室内设施之间通过管网连接，起到了可用于有效的将热源输送至居民住房，以便于供人们使用，热源厂、换热站和用户室内设施的输入端分别与温度测量传感器和摄像头的输出端连接，摄像头的型号为QR-HNP-1200R-10M，摄像头有效像素为200万，摄像头焦距为4.7mm～94mm，温度测量传感器和摄像头的输出端与数据采集器的输入端连接，数据采集器的输出端与无线数据传输器的输入端连接，无线数据传输器的输出端与一体化工作站的输入端连接，起到了可有效的对热源厂、换热站和用户室内设施进行实时监测，以避免其中某一个环节出现问题时，能够及时的处理，解决了现有的集中供热系统不具有实时监测的效果，如果其中某一环节出现问题，人们不能及时有效的发现，不仅影响人们的使用，而且容易出现危险事故的问题。

使用时，利用热源厂通过网管将热源输送至换热站，利用换热站将其转换后再通过网管输送至用户室内设施，起到了可用于有效的将热源输送至居民住房，以便于供人们使用，利用温度测量传感器和摄像头，可分别对热源厂、换热站和用户室内设施进行温度测量，并进行视频监控，温度测量传感器是用于测量其温度是否正常，而摄像头是用于监控其是自然损坏还是人为破坏，并监控出是哪里出现损坏，利用数据采集器，可用于对温度测量传感器测量的温度数据以及摄像头拍摄下来的视频数据进行采集，采集完成后由无线数据传输器进行数据传输，并将其传输至一体化工作站，这时在一体化工作站面前的工作人员便可进行后台远程的实时监测，起到了可有效的对热源厂、换热站和用户室内设施进行实时监测，以避免其中某一个环节出现问题时，能够及时的处理，解决了现有的集中供热系统不具有实时监测的效果，如果其中某一环节出现问题，人们不能及时有效的发现，不仅影响人们的使用，而且容易出现危险事故的问题。

综上所述：该集中供热后台监测系统，设置了热源厂、换热站和用户室内设施，起到了可用于有效的将热源输送至居民住房，以便于供人们使用，设置了温度测量传感器、摄像头、数据采集器、无线数据传输器和一体化工作站，起到了可有效的对热源厂、换热站和用户室内设施进行实时监测，以避免其中某一个环节出现问题时，能够及时的处理，解决了现有的集中供热系统不具有实时监测的效果，如果其中某一环节出现问题，人们不能及时有效的发现，不仅影响人们的使用，而且容易出现危险事故的问题。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920291085.1

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:89(沈阳)

授权编号:CN209517194U

授权时间:20191018

主分类号:H04L 29/08

专利分类号:H04L29/08;H04N7/18;G01K13/00

范畴分类:39B;

申请人:辽宁省市政工程设计研究院有限责任公司

第一申请人:辽宁省市政工程设计研究院有限责任公司

申请人地址:110000 辽宁省沈阳市和平区南五马路185巷1号

发明人:庞光辉;耿苗红;张宏宝;王丽春;石峰;曾琳;王瑞雪;王盼

第一发明人:庞光辉

当前权利人:辽宁省市政工程设计研究院有限责任公司

代理人:刘阳

代理机构:21245

代理机构编号:沈阳鼎恒知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/358dfb74f53a22e9387612e1.html