# 一种复位按钮信号灯论文和设计-杨军良

### 全文摘要

本实用新型公开了一种复位按钮信号灯，属于信号灯技术领域。本实用新型包括信号灯（1）、主体（4）和按钮开关（5），所述信号灯（1）的底部设有两个对称设置的连接件（11），所述主体（4）侧面设有两个对称设置的通孔一（12），所述连接件（11）伸入主体（4）内且通过通孔一（12）和螺丝二（6）与主体（4）连接，所述主体（4）的上部设有凸起（14），所述凸起（14）上部套有上固定板（3），所述按钮开关（5）下部套有下固定板（8），所述上固定板（3）和下固定板（8）之间连接有六方柱（7）。本实用新型解决了现有技术中复位按钮信号灯结构复杂，制造成本高，在集成度较高的控制盒无法安装的问题，操作简单，使用方便。

### 主设计要求

1.一种复位按钮信号灯，其特征在于：包括信号灯（1）、主体（4）和按钮开关（5），所述信号灯（1）的底部设有两个对称设置的连接件（11），所述连接件（11）上设有螺纹孔一，所述主体（4）侧面设有两个对称设置的通孔一（12），所述连接件（11）伸入主体（4）内且通过通孔一（12）和螺丝二（6）与主体（4）连接，所述主体（4）的上部设有凸起（14），所述凸起（14）上部套有上固定板（3），所述按钮开关（5）下部套有下固定板（8），所述上固定板（3）和下固定板（8）之间连接有六方柱（7），所述按钮开关（5）下部外侧设有螺纹，所述按钮开关（5）下部连接有螺母二（10）使下固定板（8）固定，所述按钮开关（5）的底部设有插头（13）。

### 设计方案

1.一种复位按钮信号灯，其特征在于：包括信号灯（1）、主体（4）和按钮开关（5），所述信号灯（1）的底部设有两个对称设置的连接件（11），所述连接件（11）上设有螺纹孔一，所述主体（4）侧面设有两个对称设置的通孔一（12），所述连接件（11）伸入主体（4）内且通过通孔一（12）和螺丝二（6）与主体（4）连接，所述主体（4）的上部设有凸起（14），所述凸起（14）上部套有上固定板（3），所述按钮开关（5）下部套有下固定板（8），所述上固定板（3）和下固定板（8）之间连接有六方柱（7），所述按钮开关（5）下部外侧设有螺纹，所述按钮开关（5）下部连接有螺母二（10）使下固定板（8）固定，所述按钮开关（5）的底部设有插头（13）。

2.根据权利要求1所述的一种复位按钮信号灯，其特征在于：所述六方柱（7）顶部设有螺纹孔二，底部设有螺纹柱，所述上固定板（3）的两侧设有通孔二且通过通孔二与螺纹孔二连接，所述通孔二和螺纹孔二通过螺丝一（2）连接，所述下固定板（8）两侧设有通孔三，所述六方柱（7）通过螺纹柱与通孔三连接，所述螺纹柱和通孔三通过螺母一（9）连接。

3.根据权利要求1所述的一种复位按钮信号灯，其特征在于：所述主体（4）为铝制件。

4.根据权利要求1所述的一种复位按钮信号灯，其特征在于：所述插头（13）为两孔插头。

5.根据权利要求1所述的一种复位按钮信号灯，其特征在于：所述插头（13）为三孔插头。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于信号灯技术领域，尤其是涉及一种复位按钮信号灯。

背景技术

经济性是飞机模拟器的主要优点之一。飞机的实装设备上安装有各种信号输入元件和信号指示元件。有些元件是通用产品，如部分独立按钮、电门、数码管等，这些元件通常功能简单，容易找到功能和尺寸相同或相近的替代产品；而有些元件是专用产品，如部分带信号灯的按钮等，这些元件功能通常比较复杂，且无替代产品。如果所有的元件均采用原装件，不仅采购困难，而且会大大增加飞机模拟器的成本，使得飞机模拟器的经济型大打折扣。为了解决飞机模拟器功能和成本之间的矛盾，需要通过对通用元件进行适当的组合、加工，形成功能、外观、操作方式均和原装件相同，但结构形式和工作原理不同的仿真件，实现飞机模拟器功能和成本的平衡。而现有技术中的复位按钮信号灯结构比较复杂，制造成本高，体积、重量都较大，在集成度较高的控制盒无法安装。

授权公告号为CN 206018340 U专利文献公开了一种手持式信号灯，包括手持筒体、光源组件、电池、以及前盖组件，光源组件位于手持筒体内，光源组件通过光源压圈压紧，手持筒体与光源压圈螺纹连接。根据本实用新型的手持式信号灯，采用光源压圈与手持筒体的螺纹配合来压紧光源组件，同时还光源压圈还能依次压紧固定其他部件，例如控制线路板保持架和散热架，使得手持式信号灯的光源组件和控制线路板的安装简单快捷，同时具有防拆功能。虽然该实用新型改进空间大，增加了应用场合，但是由于没有设置开关，所以在不使用时也一直处于通电的状态，能源消耗较大。

实用新型内容

有鉴于此，本实用新型的目的是针对现有技术的不足，提供一种复位按钮信号灯，解决了现有技术中复位按钮信号灯结构复杂，制造成本高，体积、重量都比较大，在集成度较高的控制盒无法安装的问题，操作简单，使用方便。

为达到上述目的，本实用新型采用以下技术方案：一种复位按钮信号灯，包括信号灯1、主体4和按钮开关5，所述信号灯1的底部设有两个对称设置的连接件11，所述连接件11上设有螺纹孔一，所述主体4侧面设有两个对称设置的通孔一12，所述连接件11伸入主体4内且通过通孔一12和螺丝二6与主体4连接，所述主体4的上部设有凸起14，所述凸起14上部套有上固定板3，所述按钮开关5下部套有下固定板8，所述上固定板3和下固定板8之间连接有六方柱7，所述按钮开关5下部外侧设有螺纹，所述按钮开关5下部连接有螺母二10使下固定板8固定，所述按钮开关5的底部设有插头13。

进一步地，所述六方柱7顶部设有螺纹孔二，底部设有螺纹柱，所述上固定板3的两侧设有通孔二且通过通孔二与螺纹孔二连接，所述通孔二和螺纹孔二通过螺丝一2连接，所述下固定板8两侧设有通孔三，所述六方柱7通过螺纹柱与通孔三连接，所述螺纹柱和通孔三通过螺母一9连接。

进一步地，所述主体4为铝制件。

进一步地，所述插头13为两孔插头。

进一步地，所述插头13为三孔插头。

本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型主体侧面设有通孔四，信号灯通过通孔四外接控制板，按钮开关连接控制板，在使用时，按下按钮开关，通过控制板使信号灯亮起，按起按钮开关通过控制板使信号灯熄灭，使信号灯在不使用时不亮，使用方便，节约资源。

2、本实用新型本体采用了铝制件，相比现有技术中的钢壳结构减轻了重量，同时还减轻了体积，使该信号灯能够任意安装在控制盒上。

3、本实用新型本体上部套有上固定板，按钮开关底部连接有下固定板，并且在上固定板和下固定板之间连接有六方柱，在使用时，能够使本体与按钮开关结合的更牢固，不能够分开。

4、本实用新型按钮开关的底部设有插头，使用时，方便安装在控制盒上；并且插头为两孔插头或者三孔插头，能够适应于不同的控制盒，增加了适用范围。

5、本实用新型采用了KAN-A8-3按钮开关相比现有技术中的复位按钮机构，使该信号灯体积和重量都比较小，并且使用时，结构简单，安装方便。

附图说明

图1为本实用新型实施例一的结构示意图；

图2为本实用新型实施例一拆分结构示意图；

图3为本实用新型上固定板的局部结构示意图；

图4为本实用新型实施例二的结构示意图；

附图中：1-信号灯，2-螺丝一，3-上固定板，4-主体，5-按钮开关，6-螺丝二，7-六方柱，8-下固定板，9-螺母一，10-螺母二，11-连接件，12-通孔一，13-插头，14-凸起，15-通孔四。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例一

如图1-3所示，一种复位按钮信号灯，包括信号灯1、主体4和按钮开关5，所述信号灯1的型号为SD-1,所述按钮开关5的型号为KAN-A8-3,相比现有技术中的复位按钮机构，使该信号灯体积和重量都比较小，并且使用时，结构简单，安装方便。所述信号灯1的底部焊接有两个对称设置的连接件11，所述连接件11上设有螺纹孔一，所述主体4侧面设有两个对称设置的通孔一12，所述连接件11伸入主体4内且通过通孔一12和螺丝二6与主体4连接，所述螺丝二6为M3机米螺丝，使信号灯1与本体4能够连接在一起。所述主体4侧面设有通孔四，所述信号灯1通过通孔四外接控制板，所述按钮开关5连接控制板，在使用时，按下按钮开关5通过控制板使信号灯亮起，按起按钮开关通过控制板使信号灯熄灭，使信号灯在不使用时不亮，使用方便，节约资源。所述主体4的上部设有凸起14，所述凸起14上部套有上固定板3，所述按钮开关5下部套有下固定板8，所述上固定板3和下固定板8之间连接有六方柱7，所述六方柱7为M3六方柱，能够使本体4与按钮开关5连接在一起且不能够分开。所述按钮开关5下部外侧设有螺纹，所述按钮开关5下部连接有螺母二10使下固定板8固定，所述螺母二10为M10六方螺母，所述按钮开关5的底部设有插头13，所述插头13为两孔插头，使用时，方便安装在控制盒上。

所述六方柱7顶部设有螺纹孔二，底部设有螺纹柱，所述上固定板3的两侧设有通孔二且通过通孔二与螺纹孔二连接，所述通孔二和螺纹孔二通过螺丝一2连接，所述螺丝一2为M3沉头十字螺丝，所述下固定板8两侧设有通孔三，所述六方柱7通过螺纹柱与通孔三连接，所述螺纹柱和通孔三通过螺母一9连接，所述螺母一9为M3六方螺母。所述主体4为铝制件，相比现有技术中的钢壳结构减轻了重量，同时还减轻了体积，使该信号灯能够任意安装在控制盒上。

实施例二

如图4所示，本实施例与实施例一的结构基本相同，不同的地方在于：所述插头13为三孔插头，使用时，方便安装在控制盒上，能够适应于不同的控制盒，增加了适用范围。

最后说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案所做的其他修改或者等同替换，只要不脱离本实用新型技术方案的精神和范围，均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822254510.8

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209101128U

授权时间:20190712

主分类号:F21S 8/00

专利分类号:F21S8/00;F21V23/04;F21V23/06;F21V15/01;F21V17/12;F21W107/30

范畴分类:35A;

申请人:信阳泰蓝仿真科技有限公司

第一申请人:信阳泰蓝仿真科技有限公司

申请人地址:464100 河南省信阳市平桥区公共实训基地

发明人:杨军良

第一发明人:杨军良

当前权利人:信阳泰蓝仿真科技有限公司

代理人:季发军

代理机构:41132

代理机构编号:郑州知己知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3596dda0568b615a68d1a025.html