# 水利桥梁钻孔灌注桩施工质量控制孙鹏飞

天津振津工程集团有限公司天津市300350

摘要：随着我国经济及交通事业的发展，水利桥梁工程的建设数量也在不断的增加。由于水利桥梁占据水利工程的重要地位，钻孔灌注桩的施工质量将直接影响水利桥梁的施工质量，因而深入研究如何控制水利桥梁钻孔灌注桩的施工质量具有重要意义。文章针对钻孔之前的准备工作、钻孔中及成孔验收等环节深入研究控制施工质量的措施，期望对提升水利桥梁钻孔灌注桩的施工质量有所帮助.

关键词：水利桥梁；钻孔灌注桩；施工质量；控制

随着我国经济与科技的发展，建设水利工程的数量也在不断增加。由于水利桥梁的质量将对水利工程的质量产生重要的影响，因此对于水利桥梁的施工质量应该予以足够重视。而钻孔灌注桩的施工质量将直接影响水利桥梁的施工质量，从而更应深入研究施工中出现的一些问题并采取有针对性的预防措施，文章研究了在钻孔之前的准备工作、钻孔中、成孔验收等环节如何控制施工质量，期望对水利桥梁的建设有所帮助。

1桥梁钻孔灌注桩施工的常见问题

1.1钻孔灌注桩缩颈

钻孔灌注桩施工过程中，出现缩颈现象是施工中一种常见的质量缺陷，一般都会发生在混凝土灌注时。出现钻孔灌注桩缩颈问题，不仅会减小钻孔断面的尺寸，还会降低桩基的强度。对其发生的原因进行分析，主要是因为施工中应用的水泥质量不合格，导致在凝固过程中出现大量的失水现象。因此为了能够降低出现缩颈现象的几率，应该选择高标号的水泥，从而降低水泥凝固的失水问题。

1.2导管质量不合格

通过对施工过程中钻孔灌注桩效果进行分析，一些施工人员因为没有认真的开展导管质量检测工作，从而不能够准确的掌握导管的各项情况，导致施工过程中导管质量存在严重不足，很容易发生水与泥浆的渗入，从而对混凝土的浇筑产生严重的影响，如果不能够及时的对其进行修复，将会造成非常严重的后果。

1.3钢筋笼上浮

水利桥梁钻孔灌注桩施工过程中，经常会发生钢筋笼上浮问题，不仅严重的影响桩身质量，还会对整个施工进度产生一定的影响。而造成钢筋笼上浮的主要原因是混凝土浇筑过程中的施工操作不当，对钢筋笼固定不到位所造成的，因此在施工过程中必须要对钢筋笼进行严格的固定，并彻底的对其进行杂物清理，这样才能够保证钢筋笼结构的稳定，从而不会出现上浮问题。

1.4断桩

断桩是桥梁钻孔灌注桩施工中一种非常常见的质量问题，也是我们在钻孔灌注桩施工中要尽量避免的一种现象。其主要是因为在进行混凝土浇筑施工时，因为浇筑出现较长时间的间隔，上下部分的混凝土出现硬化，从而导致出现断桩问题。此外，如果我们在进行混凝土浇筑施工时，没有认真的疏通导管，致使导管在灌注时出现堵塞，这样也会发生断桩现象。

2水利桥梁钻孔灌注桩的施工质量控制措施

2.1钻孔之前的控制措施

在保证放样准确的情况下，才可以铺设相应的护筒，在铺设护筒的过程中应该依据我国相关的规范及规定施工。假如需要在陆地上钻孔，施工人员可以使用挖坑法施工，这种施工方法较为简单；假如需要在水上进行钻孔施工，施工人员则应该使用锤击打入的方式来铺设护筒，这种施工方法较为快速。在施工过程中，为了确保护筒的位置是正确的，施工人员应该使用夹具固定好护筒之后，再采用锤击的方式铺设护筒，并且应该保证护筒的位置是准确的、不会出现较大的误差。为了确保钻机可以对准灌注桩中心的位置，施工人员应该提前在护筒的上部位置标记好灌注桩的中心位置。在钻机对准灌注桩的中心位置之后，施工人员应该调整转盘的位置，之后再对准灌注桩的中心位置，检验转盘的位置是否水平。

2.2钻孔施工过程中的控制措施

在施工过程中，施工人员应该详细分析桥梁所处位置的地质条件来选择合适的钻机及钻锥。在施工过程中，施工人员为了避免出现斜孔、弯孔的问题，应该使用减压钻进的施工方法，保证在钻孔的过程中孔底的钻压是合理的。另外，为了保证钻孔的质量，还应该保证钻孔施工的连续性。假如必须要停止钻孔施工工作，施工人员应该把潜水钻机与钻锥提高到钻孔之外以免钻孔周围的土落下掩埋钻机与钻锥。假如施工人员发现出现了塌孔、进尺不正常等问题，应该详细地分析出现问题的原因及出现问题的位置，同时要通知监理与设计单位，采取有针对性的措施解决这些问题。

2.3成孔之后的控制措施

在完成钻孔施工之后，施工人员应该立即清孔，此时可以将钻锥提高20~30cm并不断循环以达到清孔的目的。清孔时，应该依据钻孔的实际情况利用密度较低的泥浆或者清水灌入清理钻孔。假如地下水位比较高，很可能导致地层出现坍塌的问题，此时可以使用密度较大的泥浆来进行清孔工作，但是泥浆的密度也不能过大，否则将会影响混凝土的顶升。在清孔的时候应该实时监测泥浆指标，在泥浆指标符合标准之后，可以立刻起钻。在检验钻孔桩径的时候应该使用与设计桩径相同的探孔器来检验，之后才可以放下钢筋笼，减少浇筑之前的施工时间。严禁施工人员采用加深孔底深度的方式代替清孔工作，这将会极大地降低灌注桩桩尖位置土壤的承载能力，容易因泥浆相对密度较大而造成夹泥或灌注桩断裂。在放置钢筋笼之前，施工人员应该检查钢筋笼的焊接是否坚固。为了保证钢筋笼的质量，施工人员应该严格依据施工图纸来制作钢筋笼，以免钢筋笼出现变形的问题。

2.4浇筑混凝土之前的控制措施

在浇筑混凝土之前应该进行一些准备工作。第一，准备混凝土需要的材料。主要是冲洗石子、筛选黄砂等；第二，严格检查施工设备是否可以正常运行，主要是检查搅拌机、翻斗车、爬梯等施工设备是否可以正常运行。在每一次浇筑完成卸管之后应该将导管冲洗干净。在浇筑混凝土的时候需要在泥土中浇筑及对其进行养护，因此在保证混凝土强度的基础上应该加上保证率。在相关的规范中明确规定了第一批混凝土的数量应该可以达到导管初次埋置深度≥1.00m，因而，施工人员应该详细计算漏斗的容量。假如容量较少，应该采取有针对性的措施调整漏斗的容量，确保第一批浇筑的混凝土的冲击力符合要求。同时，还应该详细检查漏斗底部的隔水设施是不是完整，以免由于隔水设施不完整影响施工的进度。在浇筑之前，施工人员还应详细检查水泵、吸泥机等设备是否存在问题，以免影响施工进度。在浇筑混凝土之前，应该详细检测钻孔孔底沉淀的厚度，确保沉淀的厚度在规定范围之内。假如沉淀的厚度大于规定的厚度，应该进行第二次清孔工作，施工人员可以使用喷射清孔方法进行操作。

2.5浇筑施工过程中的控制措施

为了控制钻孔灌注桩的施工质量，应该严格控制浇筑质量。第一批混凝土不仅要满足深度的要求，还可以适当地增加水泥含量或者含砂量，以确保混凝土的和易性及流动性符合要求，在混凝土浇筑之后可以很容易顶升；假如第一批混凝土的初凝时间相较于浇筑全部混凝土所需的时间短，则需要在第一批混凝土中添加凝剂，施工人员应该保证混凝土的坍落度在规定的范围之内。

结束语：

综上所述，随着我国科学技术的不断进步，对于一些高难度施工技术的不断研究，使得各项工程施工质量得到了快速的提升，水利桥梁施工作为重要的工程建设，其施工质量控制非常困难，因此为了能够提升水利桥梁施工质量，钻孔灌注桩施工技术被广泛的应用。而钻孔灌注桩因为其自身隐蔽性非常强，所以其施工质量难以控制，只有不断提升施工人员的自身素质，严格控制施工流程，才能够将钻孔灌注桩施工中的各环节进行准确把握，最终提升水利桥梁的自身质量。

参考文献：

[1]耿向晖.水利桥梁钻孔灌注桩施工质量控制[J].河南水利与南水北调，2018，47（04）：49-50.

[2]雷万钧，段永会.水利桥梁钻孔灌注桩施工质量控制[J].绿色环保建材，2018（12）：119-120.

[3]陈君龙.桥梁钻孔灌注桩施工质量控制[J].交通建设与管理，2015（08）：191-193.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/35a5db3dc43f82c0ca9a55ce.html