# 煤矿斜坡地滚固定装置的改进

(川煤芙蓉集团四川省叙永煤矿四川泸州646000)

摘要：斜坡地滚固定装置是煤矿井下和地面斜坡提升运输系统中安全保护装置的重要组成部分，改进结构后，操作简单、快捷，运行安全、可靠，杜绝了长期对地滚架处理工作。极大地提高了井下斜坡运输的工作效率，促进了生产，为煤矿的安全生产提供了可靠的保障。

关键词：钢丝绳地滚架120#槽钢地滚

0前言

斜坡提升是煤矿斜井开拓中使用最主要的提升方式，在斜坡提升中主要是通过钢丝绳在斜坡上牵引矿车实现提升运输。按照《煤矿安全规程》的规定，每隔20米在轨道中心设置地滚，让钢丝绳在运行过程中与地滚滚动接触，减少对钢丝绳的磨损。而现行各煤矿固定地滚的方式比较简单，有在轨道两边烧孔，将地滚轴穿在孔内，两边用螺栓固定；有将地滚固定在一个地滚架内，直接放在斜坡上面；有将地滚放在活动的地滚架内，在斜坡钢轨道下面钉木枕木，进行固定等方法。这些固定地滚的工艺虽然简单，但容易出现轨道被烧孔，烧孔处强度变低；地滚轴受力变弯，地滚不转；地滚架和地滚从斜坡上飞下来；斜坡有水，木头长期被水泡，造成道钉松动，地滚从斜坡上飞下来等安全事故。为了解决这些问题，研制了一种新型的地滚固定装置，这种地滚固定装置不但不破坏钢轨的强度，还能在实现地滚不从斜坡上飞下来的隐患，为煤矿的安全生产提供了保障。

1地滚固定装置的结构

这种新型的固定装置的结构如图1，它是由轨道固定体、本体、地滚支撑体、地滚压盖体和地滚组成。

图1固定装置的结构图

1.轨道固定体2.本体3.地滚支撑体4.地滚压盖体5.地滚

2地滚固定装置的制作方法

这种新型的固定装置的制作方法如图2，主要是以120#槽钢材料为基础，在本体上按照一定的尺寸焊接轨道固定体和地滚支撑架，在焊接好的固定装置上按照一定的尺寸割孔。

图2固定装置的制作方法图

1.轨道固定体2.地滚支撑体3.本体

3地滚固定装置的工作原理及操作方法

这种新型的固定装置的工作原理和操作方法如图3，利用斜坡轨道系统为基础，在两根水泥枕木之间将轨道下部掏空，将地滚固定装置穿入轨道下，在每根轨道的两边用轨道压板压在轨道上，用螺栓将轨道压板锁紧，使地滚固定架和轨道连为一体，防止地滚固定架在轨道下移动。地滚安装在地滚支撑架上面，地滚支撑架一边为固定眼孔，另一边是在支撑架的上面焊接了一个地滚压盖板，在上地滚时，将地滚压盖板上面的螺栓取下，地滚一边上到固定眼孔内，另一边就放在活动眼孔内后，将地滚压盖板螺栓紧固，地滚只能在地滚架有限的空间内横向移动，不能上下移动，防止了地滚从固定地滚架中跑出，从斜坡上飞下来的隐患。

图3固定装置的工作原理图及操作方法

1.轨道固定体2.轨道压板3.轨道4.固定压板螺栓

5.地滚支撑体6.地滚压盖板7.地滚8.本体

4优点及效果

地滚固定装置的优点：

（1）结构简单，制造成本低；

（2）安装方便、快捷，有效缩短工作时间；

（3）维护简单，平时只对螺栓进行紧固、坏地滚进行更换；

（4）地滚架和地滚都是在有限的空间内横向移动，防止了地滚和地滚架从斜坡上飞下来的隐患。

新型地滚固定装置解决了斜坡提升中地滚飞出的安全性问题，有助于预防事故，杜绝隐患，提高可靠性。不仅保证了斜坡提升钢丝绳的使用寿命、也保证了高效地提升，为煤矿安全生产奠定了良好的基础。

作者简介：胡长江（1981-），四川省仪陇县人，机电工程师，2006年毕业于重庆工程职业技术学院机电一体化专业，现在川煤芙蓉集团四川省叙永煤矿，从事技术及管理工作，

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/35af7186e79e35a1d60d1eb9.html