# 建筑物泛光照明的设计与应用

44152119880121xxxx

摘要：本文主要通过对泛光照明的概念进行简要的概述，并对其建筑物中实现泛光照明的目的和相关标准进行重点分析，在此基础上针对性的实现光源的基础性选择和照明容器的设置，以此来更好的为我国建筑物泛光照明的建设与发展做出积极的贡献。

关键词：泛光照明；照度；光源；建筑物

泛光照明从一定的角度来探究就是能够加强建筑物艺术效果和相关能力的照明方式。其主要就是在建筑物的特定区域内进行比周围环境更高形式的亮度建设，使得人们能够在观察的过程中看到建筑物自身的状况细节，同时还能够对建筑物的整体性进行综合把控与提升。泛光照明的应用在我国当前大中城市的建设过程中应用十分广泛。

一、泛光照明的概念和应用目的

传统形势下的建筑物照明方式主要是对相关景观建筑进行照明，其单一形式的轮廓照明使得建筑物的立体结构和轮廓性状较为突出，并在屋面四周展示良好的基础上采用彩灯以及防尘灯等进行布置和建设。这种建筑方式能够对建筑物的外形起到良好的显示作用，进而更好的为人们展示建筑物的艺术感和实用性。但是随着我国社会的不断发展和人们生活需求的提升，这种单一形式的照明方式已经难以满足人们的实际生活需要。传统照明方式自身来说较为单一，同时建筑物的自身美感和装饰物的艺术性也难以充分的展现。为此就需要对其照明方式进行改造，提出了泛光照明的方式。泛光照明就是以黑夜中的暗背景作为建筑物的底色，之后再在灯光的特定展示效果，让点、线、面之间实现融合与完美构建，以此来展示出建筑物自身的不同美感，让城市的夜景更加丰富多彩。

再者，就是单一形式下的轮廓照明方式由于其使用的彩灯和节日灯具有自身的局限性，防水性能和防潮效果都不能够达到国家的标准要求，在实际使用的过程中会存在一定的使用难度，给管理人员的维护和检修工作也会带来一定的困扰。

二、泛光照明照度标准的设定

当前我国对于泛光照明的照度标准还没有颁布的实际标准，国家对于此方面内容也没有做出实际性的硬性规定。只是在少量设计的过程中对于相关的参考数据进行了规定，下图的表一就是国际照明委员会的泛光照明相关标准照度值。

图表1国际照明委员会推荐建筑物泛光照明照度值

图表2常用光源主要特性

在当前实际应用过程中，传统形式的光源基本不能得到广泛的应用，取而代之的是LED的应用。

随着LED普通照明灯具的发展，多功能化趋势也是顺应人们需求形成的。如灯具和时钟的融合，人们在深夜无需开灯就能直接看到时间，在设定时间里使用柔和的灯光叫醒人们。灯具设计中融合多种功能，提供给灯具多种使用情境，让产品的应用具备了无限的可能性。能源是人类社会面临的关键问题之一，环境问题也威胁着人们的生存和发展，为了让环境问题得到环节，降低社会能源消耗，需要从灯具着手，从这些小细节上体现节能环保的理念。环保性也就成为了灯具的重要发展方向。对于LED灯具设计来讲，绿色设计不仅仅是技术方面的考量，更多的是观念上的考虑，需要设计师从重视外观设计转变成真正的创新，使用简洁的造型延长灯具的使用寿命。

对于建筑物自身来说，由于建设年限较长，因此其墙壁的整体出现整洁性不高的状况，自身存在的污垢和废旧物较多，因此在此类建筑物进行泛光照明改造的过程中就需要适当对亮度实现强化提升。若是在实际环境中的建筑物背景较暗，则可以通过定点加强光效的方式来体现出建筑物的泛光照明能力。如与被照建筑物邻近的建筑物室内照明灯夜晚是亮度较强的，则需有较多的光投射到被照建筑物上，否则就无法获得突出效果；如被照建筑物的背景较亮，则需更多的光线才能获得相应的对比效果。

三、建筑物泛光照明控制系统的设计

（一）照明控制系统的网络设计

在泛光照明设计的过程中要能够体现出智能控制的基本原理。基础性网络构建设计的过程中，主要是以以太网作为基本框架，同时在TCP/IP网络协议的基础上来实现严格的把控。利用以太网的控制模式，能够将建筑物泛光照明的不同信息点实现精准连接，同时利用网络中的光纤来将不同的信息点之间实现假设和连接，以此来保障整体信息传输过程中的安全性和稳定性的特点。

（二）照明控制系统的原理设计

建立主控室，并由此中心向四周分布形成覆盖整个双塔楼的夜景灯光监控网络，主控系统可选用目前世界上先进的控制系统。对所有照明设备进行统一控制、操作、供电管理和效果的编制，真正实现整个夜景照明系统一体化管理控制，大大提高了灯光设计人员、操作人员和维护人员的工作效率。同时考虑到管理系统一体化的要求，主控制器提供多种国际标准通信接口，方便管理系统的整合，实现建筑的整体性、智能性。控制系统通过采用开放的、标准的DMX512通信协议以及以太网协议与灯具互联控制，具备充分的扩展能力，并确保运行安全。

四、结束语

综上所述，建筑物的泛光照明是城市夜景中最为重要的组成部分之一，其能够更好地展示夜晚建筑自身的艺术美感与光学美感的交织效果。同时还能够对于建筑物自身的历史内涵和设计文化底蕴进行重点展示，因此来对城市的夜景进行美化，通过灯光的光效与建筑物的结合增加人们的生活愉悦感。同时随着我国经济建设形式的不断发展，人们生活水平的不断提升，城市基础性设施也逐渐趋于完善化建设，建筑物泛光照明的设计与应用也将上升到一个较高的水平。

参考文献

[1]谢结弟.建筑物泛光照明招标图设计[J].现代建筑电气，2017（11）：43-47.

[2]张志强.浅谈建筑物泛光照明的应用条件和注意事项[J].科技风，2018，No.356（24）：119.

[3]舒赞.建筑立面照明设计分析[J].建材与装饰，2018，No.531（22）：103-104.

[4]臧胜，张彤.中国国学中心建筑泛光照明设计[J].室内设计与装修，2017（9）：128-129.

[5]张志强.浅谈建筑物泛光照明的应用条件和注意事项[J].科技风，2018，No.356（24）：119.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3645b780280cd5ce856b534b.html