# 面向红外气体检测的半导体器件温控系统及应用

### 论文摘要

研制了一种针对半导体器件的温度控制系统,不仅可用于对内置热电制冷器的半导体器件的温度控制,同时实现了在宽环境温度范围内对无热电制冷器及热敏电阻的半导体器件的温度控制.系统硬件主要由两部分组成,第一部分包括主控制器模块、温度采集模块和热电制冷器电流控制模块,实现对内置热电制冷器的半导体器件的温度控制;第二部分包括辅控制器模块、温度采集模块、金属氧化物场效应管开关电路模块及附加四级热电制冷器,实现对无热电制冷器的半导体器件的温度控制.软件部分,主辅控制器分别实时采集半导体器件的工作温度,采用积分限幅式数字比例-积分-微分算法,调整热电制冷器驱动器的电流实现恒定的温度控制.利用本文研制的温度控制系统对内置热电制冷器的半导体激光器的温度控制准确度为±0.01℃,温度稳定性为0.004 8℃;在无热电制冷器的半导体光源的温度控制实验中,-18℃、室温、40℃环境下的温控准确度分别为±0.05℃、±0.01℃、±0.02℃.利用研制的温控系统连续5h测试了1.563μm激光器的输出光谱,峰值输出波长稳定;采用1.653μm激光器,分别利用研制的温控系统和商用系统开展了甲烷气体检测实验,与商用控制器相比,本文研制的温控仪获得的系统检测下限更低.该系统具有体积小、成本低、便于集成、工作稳定可靠的优点,在气体检测中有良好的应用前景.

### 论文目录

- 0 引言

- 1 温度控制系统设计

- 1.1 电源及抗干扰设计

- 1.2 温度采集电路

- 1.3 半导体制冷器控制电路

- 1.4 半导体制冷器

- 2 PID算法

- 3 温控性能测试

- 3.1 实验测试装置

- 3.2 对内置TEC的半导体激光器的温度控制性能测试

- 3.3 对无TEC的半导体器件温度控制性能测试

- 4 激光器光谱测试及甲烷气体检测试验

- 4.1 1.563μm激光器光谱测试

- 4.2 甲烷气体检测实验

- 4.2.1 浓度标定实验

- 4.2.2 稳定性测试及Allan方差

- 5 温度控制系统的参量对比

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 闫万红,周言文,余迪,刘志伟,宋芳,郑传涛,王一丁

关键词: 光电子学,半导体器件,温度控制,近红外,气体检测

来源: 光子学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 化学,无线电电子学

单位: 吉林大学电子科学与工程学院集成光电子学国家重点联合实验室吉林大学实验区

基金: 国家重点研发计划(No.2016YFD0700101),国家自然科学基金(Nos.61775079,61627823),吉林省科技发展计划项目(No.20180201046GX),吉林省省级产业创新专项资金项目(No.2017C027)~~

分类号: TN303;O657.3

页码: 119-128

总页数: 10

文件大小: 653K

下载量: 195

### 相关论文文献

- [1].基于解决“复杂工程问题”能力培养的半导体器件设计课程教学反思[J]. 电子世界 2019(23)

- [2].关于半导体器件物理课程教学方法改革的几点考虑[J]. 教育教学论坛 2020(22)

- [3].前言 专辑:半导体器件及其辐射损伤效应数值模拟方法与软件[J]. 数值计算与计算机应用 2020(02)

- [4].国产塑封半导体器件可靠性试验分析[J]. 信息系统工程 2017(04)

- [5].半导体器件分析仪任意波形发生电路的设计[J]. 安徽电子信息职业技术学院学报 2017(03)

- [6].Arduino创意设计:点亮LED灯[J]. 少年电脑世界 2017(05)

- [7].辐射电离效应的激光模拟方法在半导体器件中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2018(04)

- [8].频率对半导体器件热击穿影响的理论模型[J]. 物理学报 2017(01)

- [9].瑞萨电子将退出微波半导体器件业务[J]. 中国电子商情(基础电子) 2016(08)

- [10].高职《半导体器件原理》课程项目式教学改革探索[J]. 高教学刊 2015(22)

- [11].半导体器件失效分析与检测[J]. 科技创新与应用 2013(36)

- [12].谈常用的电子半导体器件[J]. 科技创业家 2012(20)

- [13].2010年全国半导体器件技术研讨会[J]. 微纳电子技术 2010(04)

- [14].《半导体器件》课程教学的改革探索[J]. 重庆电子工程职业学院学报 2010(02)

- [15].“半导体器件原理”课程建设的研究[J]. 电气电子教学学报 2009(04)

- [16].基于有限元方法的半导体器件电-热分析[J]. 计算机仿真 2009(10)

- [17].半导体器件的工艺及测试分析[J]. 科技资讯 2008(35)

- [18].半导体器件分析仪高压参数现场校准方法[J]. 中国计量 2019(04)

- [19].半导体器件研究生培养探索与实践[J]. 科教导刊(下旬) 2018(01)

- [20].当前碳化硅半导体器件相关材料特征问题探讨[J]. 新材料产业 2018(07)

- [21].可穿戴用半导体器件的体积和功耗将大幅度改善[J]. 电子技术应用 2015(02)

- [22].RF/微波分立半导体器件需求活跃渐长[J]. 半导体信息 2008(01)

- [23].《半导体器件物理》课程教学中的问题及改革策略探索[J]. 教育现代化 2020(32)

- [24].“半导体器件实验”课程改革探索与实践[J]. 电气电子教学学报 2019(04)

- [25].浅论校企共建“半导体器件”课程[J]. 电气电子教学学报 2018(02)

- [26].科学家研制基于半导体器件的智能服装[J]. 仪器仪表用户 2018(10)

- [27].贴片半导体器件可靠性工作研究[J]. 企业技术开发 2014(02)

- [28].北京半导体器件五厂微电子研究所[J]. 电源技术应用 2008(05)

- [29].西安卫光科技有限公司[J]. 半导体技术 2020(01)

- [30].新型能谷电子器件研制成功 或可应用于未来集成电路[J]. 汽车零部件 2020(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/36b097dce989524c7edf3445.html