# 刍议电气工程优化措施研究

杭州锦江集团有限公司浙江杭州310005

摘要：伴随着高新技术的迅速发展和建筑智能化时代的来临，电气工程在建筑工程中的作用将愈来愈重要，尤其体现在整个建筑工程的质量、投资金额、预期效果以及工期这等方面。电气工程的质量在一定程度上决定着工程项目的整体设备能否正常运行、节能功效以及建筑物的使用职能是否合格，它影响着人们生活的舒适性、高效性以及安全性。工程的质量管理、电气设计是影响整个电气工程优质性的重要因素，本文探讨了电气工程质量管理和电气设计的优化，希望对我国电气工程事业的发展起到建设性的推动作用。

关键词：电气工程；优化管理；电气设计

一、引言

随着高新技术的不断发展和建筑智能化的逐渐普及，电气工程将占据愈来愈重要的地位，其所涉及和涵盖的领域将更广泛，技术更新也将愈加复杂和频繁，所以优化电气工程愈发显得任重而道远。这就要求电气工程的管理人员与时俱进，坚持学习，不断积累经验，提高自己的专业技能，从而从提高电气工程质量管理水平和完善电气工程电气设计等方面进一步优化电气工程。

二、优化电气工程质量管理

电气工程质量管理的优化主要分为2个阶段，即电气工程的施工准备阶段和电气工程的施工阶段。在施工准备阶段，电气工程师不能单纯地停留在依据图纸施工的表面层次上，而是应该深入而全面地熟悉设计图纸，尽可能地找到设计图纸的不足之处并加以修正，同时向业主提出进一步完善设计图纸的意见，这既是对业主利益的维护，也有利于提升电气师的专业技能。一般来讲，建筑工程质量的高低直接取决于施工人员的素质，因此这从另一方面也对施工人员提出了更高的要求。施工队伍需要进行技能、素质的评估与考核，同时还得适时调整好专业技工和普工的人数比例。必须坚持技工持证上岗，但是由于现在社会上虚假证件过多，因此也不能过多地青睐证件，关键还在于技工的实际技能和操作水平。基于符合国家关于电气工程施工以及验收规定的考虑，电气工程师还应该从实际情况出发来编制施工技术方案，接受严格审查，以确保其具备严格而完善的质量保证体系和各项安全防范措施。最后，由于建筑施工人员的流动性比较大，因此必须依据电气工程的实际进度来进行具体操作和开展技术交底活动。施工人员需要对电气工程所需要的资料以及实际操作过程有一个大致的了解，尽量做到心中有数。为了给接下来的工作创造一定的条件，还应该对电气工程所需的物质设备和材料予以认真的检查和核对。

在电气工程的施工阶段，必须切实按照已经经过审查的电气设计图纸和相关的技术文件资料，遵循符合国家、地方电气工程建设规定的施工技术设计进行施工。在施工的过程中，若发现图纸有问题应该及时提出并且加以解决，绝不能擅自修改设计图纸。应将“三检”制度严格落实到实际工作中去，对于重点部位需实行旁站监理的举措来确保其质量。在推行制度化的程序，编制合适的工艺标准，建立具有一定可行性的质量控制体系之后，平时还得注重对资料的收集和整理，尤其是一些较具隐蔽性的电气工程的鉴定和验收材料。在进行下一道工序之前应确保在验收表格上有相关人员的签字笔迹，这是防止监督停留在形式主义之上的关键点。最后，还得做好施工日志。在进行主体施工的时候，应该着重注意电气线盒、电气管材的质量，杜绝不合格的电气材料，譬如避雷带、均压环以及防雷引下线这些材料是确保建筑安全质量的重要部分。在安装和调试环节上应该先对线盒内压线和配电箱做样板，再全面展开。电缆、导线、设备以及插接母线的调试必须要按照工作程序来进行，也就是要经过绝缘体测试合格后才能送电。对于消防泵的控制是个非常棘手和容易出错的地方，特别是在技术上和协调方面，在调试时应该引起足够的重视。总而言之，电气过程施工阶段需要注意的地方很多，要着重抓好和控制关键部分，做好重点检查。

三、优化电气工程电气设计

电气工程电气设计过程中出现的一些问题也会影响电气工程的整体质量，只要在电气设计上把好质量关就能够将问题解决在萌芽状态，从而节省时间，并减少不必要的经济损失。电气工程在电气设计上经常会出现可行性不足的问题，这最有可能直接导致可用性的丧失。究其原因，主要源于设计者没有严格按照规定的要求予以必要的标注和核算，抑或是设计出来的电气文件出现了一些原则性的问题，当时又没有及时发现，也就影响了电气项目建成后的使用功效。

譬如某电气照明设计，在该系统图断路器附近和设备表格上设计者都标明了“A063M20A”的字样，但是却没有标明具体的名称和详细参数，这就可能会造成理解上的误差。施工单位将其理解为一般的断路器，在采购时由于没有找到该编号的产品而选择了另外一种断路器。而实际情况是，这是一种特殊的电磁式漏电断路器的编号，20A是指额定电流为20A。在电气设计中，该断路器应该是专门用来设置漏电措施保护的，但因为系统图没有标注清楚而导致施工单位出现采购错误的状况，最后只能重新选择、再次采购了。因此，为了避免类似情况的发生，电气工程电气设计应该在电气照明图纸上依据一定的规定标明主要的房间和场所光照度的标准值，同时设计者也应该依据光照度予以计算，从而配置灯具。但这也导致一个经常出现的情况：一些主要的工作或者家居场所的设计能够达到国家照明标准值的要求，但是附属工程却不能。

四、电气工程优化措施

1.加强电气工程管理人员的安全宣传教育

在我国电气工程项目的施工中，个别施工单位片面追求工程项目的经济利益，在施工中偷工减料，这是由于施工队伍的安全意识和素质低下引起的。在施工过程中，他们只重视经济利益，而对于施工基础和结构的问题却不加重视。其次，他们的专业知识较为缺乏，相关人员在对于工程管理的法律法规知识严重缺乏，导致了电气工程在质量上存在很大的问题。再次，电气工程管理队伍中缺乏专业的施工人才，难以运用先进的科学技术，不利于电气工程质量的提高。因此，我国有关部门要加强电气工程项目的安全宣传教育和培训，加强电气工程管理人员的强化人们对于工程施工质量的重要性的认知，明确工程存在质量问题对人们的生活造成的影响。必须强化安全意识，强化电气工程管理人员的安全意识是防范工程出现质量问题的重要保证。可以管理企业为单位，开展安全的知识讲座、组织广播电视讲座等，对人们大力宣传安全知识，培养全体管理人员的安全意识，也可以通过在不同的地方制作安全教育宣传栏，提高管理人员的素质。通过对人员的教育使管理人员对安全能够更加重视。另一方面，还必须不断提高工程项目管理队伍的专业水平和素质建设，以保证在工程管理中能够尽可能的避免质量上的问题，保证工程的优质性。

2.改革作业制度，明确个人责任制

在电气工程项目的管理过程中，要做到始终以“安全作业”作为工程管理的指导思想。首先，要强化项目管理单位的安全意识，通过对其的思想政治和法律教育，帮助其熟知相关的法律法规知识，用法律指导行动，明确自己应尽的责任和义务。依法办事。其次，要强化管理人员的风险意识，促使其在管理中，要强化对施工人员的管理保证施工人员在施工时严格按照图纸进行，不得擅自修改工程图纸，不得偷工减料、使用劣质建筑材料，不得从中谋取不正当的利益，杜绝主观随意更改工程的施工图纸行为的发生。最后，明确责任制度。要想能够从细节上控制工程施工的质量，使各项工程发挥出应有的使用价值，就必须明确责任制度，及时发现和解决工程管理过程中存在的问题，在管理中，要促使施工人员按照有关法律法规的要求进行施工，同时可以实行小组负责施工，并制定专人负责，将责任落实到各组和个人，从根本提高电气工程项目管理的有效性。

3.有针对性地开展对管理人员的职业化、专业化培训

一般说来，电气工程的管理是一项技术性的工作，这种岗位的性质要求技术人员应有相对的稳定性，这样才有利于管理人员的经验积累，才能不断提高管理水平。但是有相当一部分工程管理人员的素质比较低下，管理者的专业知识和相关的消防法律法规知识也较为缺乏，这些问题都严重阻碍了电气工程的管理工作有效性的提高。电气工程项目管理人员的素质直接决定管理工作的质量，且电气工程项目管理人员的技术水平应比一般的社会组织的技术水平要高、要更专业化。因此，有关部门应该积极适应形式发展的要求，创新人才引用机制，减轻专业人才的责任制压力，可以通过放宽政策，提高工资水平和待遇水平，采取相应的扶持政策，公开招聘具有高学历、高素质、有经验的专业管理技术人才，要不断地充实工程管理队伍的技术力量，并有针对性地开展对管理人员的职业化、专业化培训，不断提高管理队伍的综合水平。

参考文献：

[1]王铮.电气工程施工预算管理要点分析［J］.当代经济，2011（10）

[2]杨华山.电气工程系统自动化控制的多个问题解析［J］.城市建设理论研究，2011（8）

[3]谢海峰.电气过程的质量控制技术分析［J］.中小企业管理与科技，2008（10）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/36ec29fa8abf0be285df020d.html