# 装煤筒仓处绝缘子闪络的原因及应对办法

### 论文摘要

近年来,煤炭行业为加快运送速度,许多煤矿都采用不停车连续装煤设备。装煤筒仓下方用不落弓装置作为电力机车的取流和过渡设备,但其本身结构特性,决定了其容易受水蒸气、煤尘、防冻液等因素的影响,从而形成闪络。为了解决此类问题,同煤集团塔山铁路分公司供电段对筒仓不落弓装置进行改造,通过增加双连绝缘子和对钢性接触线部分的绝缘改造,提高了筒仓处绝缘部件的绝缘强度,减少了因绝缘闪络造成的跳闸。

### 论文目录

- 1 概述

- 2 装煤筒仓处绝缘子闪络原因分析

- 3 应对措施

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 倪国军

关键词: 接触网,不落弓装置,闪络,绝缘子

来源: 山西建筑 2019年13期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 大同煤矿集团有限责任公司塔山铁路分公司

分类号: TD54

DOI: 10.13719/j.cnki.cn14-1279/tu.2019.13.094

页码: 173-174

总页数: 2

文件大小: 3135K

下载量: 11

### 相关论文文献

- [1].浅谈钢-砼组合楼盖在筒仓施工中的应用[J]. 陕西建筑 2009(09)

- [2].某试验型钢筒仓受力性能及案例分析[J]. 山西建筑 2020(02)

- [3].筒仓储存干法机制砂物料防离析方法探讨[J]. 中国设备工程 2020(03)

- [4].筒仓-散体结构体系动力特性研究现状及发展趋势[J]. 科学技术与工程 2020(06)

- [5].大直径筒仓满仓应力应用分析[J]. 砖瓦 2020(06)

- [6].三维激光扫描技术在港口筒仓内壁磨损检测中的应用[J]. 水道港口 2020(02)

- [7].模型钢筒仓的振动台试验及地震作用下储料对仓壁侧压力的研究[J]. 工业建筑 2020(09)

- [8].复杂温度场对钢筒仓静态侧压力影响的研究[J]. 空间结构 2020(03)

- [9].Φ18m水泥筒仓预应力混凝土结构经济性分析[J]. 水泥工程 2018(05)

- [10].筒承式筒仓结构的优化设计[J]. 电力设备管理 2018(05)

- [11].中欧澳筒仓偏心卸料侧压力理论的对比[J]. 低温建筑技术 2016(11)

- [12].首钢西十筒仓改造工程简析[J]. 城市环境设计 2016(04)

- [13].带锥斗筒仓中稻谷的密度与应力分布模型[J]. 中国粮油学报 2017(05)

- [14].散粮筒仓系统粉尘爆炸危险性分析及对策措施[J]. 消防界(电子版) 2017(07)

- [15].大型筒仓群技术在港口中的应用[J]. 港工技术 2017(04)

- [16].宝钢原料煤筒仓操作设计与探索[J]. 宝钢技术 2017(05)

- [17].散粮筒仓降碎装置的开发与应用[J]. 现代食品 2015(24)

- [18].太阳辐射作用下钢筒仓结构温度场分析研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [19].钢筒仓数值计算方法研究[J]. 建筑机械 2016(08)

- [20].筒仓卸料的颗粒流模拟及仓壁侧压力研究[J]. 四川建筑科学研究 2016(04)

- [21].关于水泥厂的筒仓设计研究[J]. 科技创新与应用 2015(08)

- [22].储煤筒仓信号监测系统设计与研究[J]. 数字技术与应用 2014(12)

- [23].大型预应力混凝土筒仓日照温差作用研究[J]. 山西建筑 2015(13)

- [24].大直径预应力筒仓计算方法[J]. 武汉大学学报(工学版) 2013(S1)

- [25].煤筒仓施工过程中的质量与安全控制探讨[J]. 科技致富向导 2012(15)

- [26].浅谈煤筒仓施工过程中的质量与安全控制[J]. 科技致富向导 2009(18)

- [27].以先行引领，筑大国粮仓——盘锦中储粮项目筒仓施工侧记[J]. 铁道建设企业管理 2019(05)

- [28].发展智能高效筒仓式发酵装备促进畜禽粪便资源化利用[J]. 江苏农机化 2020(03)

- [29].淄博山水水泥厂受损熟料筒仓修复研究[J]. 工业安全与环保 2019(11)

- [30].筒仓再生为居住设施模式解析[J]. 城市建筑 2017(29)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/36f66571b2646d33dc79c216.html