# 一种室内设计用作品展架论文和设计-曾雯

### 全文摘要

本实用新型公开了一种室内设计用作品展架,包括支撑柱，所述支撑柱的底端安装有底座，所述支撑柱外侧设有限位槽，所述限位槽内部装有固定环，所述固定环包括第一固定半环和第二固定半环，所述第一固定半环上设有插接柱和升降孔，所述升降孔内装有锁紧组件，所述第二固定半环上设有插接槽；所述第一固定半环和所述第二固定半环均设有固定杆，所述固定杆上安装有定位轴，所述定位轴上装有定位块，所述定位块安装有展示组件，有益效果在于：装置操作灵活多变，不仅能够根据展示作品的数量来调节固定环的数量和位置，进而调节所述展示组件的数量，适合不同批量的作品的展示，而且能够调节作品的展示角度，便于客户的欣赏。

### 主设计要求

1.一种室内设计用作品展架,其特征在于：包括支撑柱(1)，所述支撑柱(1)的底端安装有底座(2)，所述支撑柱(1)的外侧开设有若干限位槽(101)，所述限位槽(101)的横截面为环形结构，所述限位槽(101)与所述支撑柱(1)同轴且竖直等距分布，所述限位槽(101)内部安装有固定环(3)，所述固定环(3)包括第一固定半环(301)和第二固定半环(302)，所述第一固定半环(301)的两侧端面均设置有插接柱(3011)，所述插接柱(3011)靠近所述第一固定半环(301)的外侧壁，所述插接柱(3011)的上表面开设有竖直的固定孔(3012)，所述第二固定半环(302)的两侧端面均开设有插接槽(3021)，所述插接槽(3021)与所述插接柱(3011)相互对应，所述第二固定半环(302)的上表面开设有竖直的升降孔(3022)，所述升降孔(3022)与所述插接槽(3021)相通，且所述升降孔(3022)与所述固定孔(3012)相互对应，所述升降孔(3022)内部安装有锁紧组件(4)；所述第一固定半环(301)的外侧壁和所述第二固定半环(302)的外侧壁均设置有固定杆(5)，所述固定杆(5)有若干个且均匀分布，所述固定杆(5)的外端面开设有固定槽(501)，所述固定槽(501)内部安装有定位轴(502)，所述定位轴(502)的外侧安装有定位盘(503)，所述定位盘(503)靠近所述固定槽(501)的内侧壁，所述定位盘(503)的外侧壁设置有若干定位齿(5031)，所述定位轴(502)的外侧滑动安装有定位块(7)，所述定位块(7)远离所述固定杆(5)的表面安装有展示组件(6)，所述定位块(7)靠近所述定位盘(503)的表面开设有定位槽(701)，所述定位槽(701)与所述定位盘(503)同轴，所述定位槽(701)的内壁开设有若干定位齿槽(7011)，所述定位齿槽(7011)与所述定位齿(5031)相互对应。

### 设计方案

1.一种室内设计用作品展架,其特征在于：包括支撑柱(1)，所述支撑柱(1)的底端安装有底座(2)，所述支撑柱(1)的外侧开设有若干限位槽(101)，所述限位槽(101)的横截面为环形结构，所述限位槽(101)与所述支撑柱(1)同轴且竖直等距分布，所述限位槽(101)内部安装有固定环(3)，所述固定环(3)包括第一固定半环(301)和第二固定半环(302)，所述第一固定半环(301)的两侧端面均设置有插接柱(3011)，所述插接柱(3011)靠近所述第一固定半环(301)的外侧壁，所述插接柱(3011)的上表面开设有竖直的固定孔(3012)，所述第二固定半环(302)的两侧端面均开设有插接槽(3021)，所述插接槽(3021)与所述插接柱(3011)相互对应，所述第二固定半环(302)的上表面开设有竖直的升降孔(3022)，所述升降孔(3022)与所述插接槽(3021)相通，且所述升降孔(3022)与所述固定孔(3012)相互对应，所述升降孔(3022)内部安装有锁紧组件(4)；

所述第一固定半环(301)的外侧壁和所述第二固定半环(302)的外侧壁均设置有固定杆(5)，所述固定杆(5)有若干个且均匀分布，所述固定杆(5)的外端面开设有固定槽(501)，所述固定槽(501)内部安装有定位轴(502)，所述定位轴(502)的外侧安装有定位盘(503)，所述定位盘(503)靠近所述固定槽(501)的内侧壁，所述定位盘(503)的外侧壁设置有若干定位齿(5031)，所述定位轴(502)的外侧滑动安装有定位块(7)，所述定位块(7)远离所述固定杆(5)的表面安装有展示组件(6)，所述定位块(7)靠近所述定位盘(503)的表面开设有定位槽(701)，所述定位槽(701)与所述定位盘(503)同轴，所述定位槽(701)的内壁开设有若干定位齿槽(7011)，所述定位齿槽(7011)与所述定位齿(5031) 相互对应。

2.根据权利要求1所述一种室内设计用作品展架，其特征在于：所述锁紧组件(4)包括锁紧环(401)，所述锁紧环(401)位于所述升降孔(3022)的开口处，所述锁紧环(401)内部安装有升降柱(402)，所述升降柱(402)外侧安装有滑板(403)和弹簧(404)，所述滑板(403)位于所述升降孔(3022)内部，所述弹簧(404)位于所述滑板(403)与所述锁紧环(401)之间，所述升降柱(402)的外端安装有拉块(405)。

3.根据权利要求2所述一种室内设计用作品展架，其特征在于：所述滑板(403)的外径尺寸等于所述升降孔(3022)的内径尺寸。

4.根据权利要求1所述一种室内设计用作品展架，其特征在于：所述展示组件(6)包括展示板(601)，所述展示板(601)远离所述定位块(7)的表面开设有展示槽(602)，所述展示槽(602)内壁铰接有透明观察盖(603)。

5.根据权利要求1所述一种室内设计用作品展架，其特征在于：所述限位槽(101)的高度尺寸等于所述固定环(3)的高度尺寸。

6.根据权利要求1所述一种室内设计用作品展架，其特征在于：所述限位槽(101)槽底的内径尺寸等于所述固定环(3)的内径尺寸。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及室内设计技术领域，具体涉及一种室内设计用作品展架。

背景技术

室内设计是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准，运用物质技术手段和建筑设计原理，创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需要的室内环境。为了便于客户了解室内设计的样式，通常将室内设计的作品做成视频或是制成作品图纸供客户参考和选择，而这些作品图纸大多放置在展示架供人欣赏，但是传统的展示架结构简单，所能展示的作品数量一定，这样难免出现以下情况：展示作品多时，展示架不能扩充作品的展示数量，致使作品不能全部同时展示；而且展示作品的角度一定，不能根据客户的实际需求来改变作品展示的角度。

实用新型内容

本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种室内设计用作品展架，以解决现有技术中目前的展示作品的数量一定，展示作品的角度一定，应用不够灵活等技术问题。本实用新型提供的诸多技术方案中优选的技术方案不仅能够扩充作品的展示数量，而且能够调节作品展示的角度，操作更加灵活等技术效果，详见下文阐述。

为实现上述目的，本实用新型提供了以下技术方案：

本实用新型提供的一种室内设计用作品展架，包括支撑柱，所述支撑柱的底端安装有底座，所述支撑柱的外侧开设有若干限位槽，所述限位槽的横截面为环形结构，所述限位槽与所述支撑柱同轴且竖直等距分布，所述限位槽内部安装有固定环，所述固定环包括第一固定半环和第二固定半环，所述第一固定半环的两侧端面均设置有插接柱，所述插接柱靠近所述第一固定半环的外侧壁，所述插接柱的上表面开设有竖直的固定孔，所述第二固定半环的两侧端面均开设有插接槽，所述插接槽与所述插接柱相互对应，所述第二固定半环的上表面开设有竖直的升降孔，所述升降孔与所述插接槽相通，且所述升降孔与所述固定孔相互对应，所述升降孔内部安装有锁紧组件；

所述第一固定半环的外侧壁和所述第二固定半环的外侧壁均设置有固定杆，所述固定杆有若干个且均匀分布，所述固定杆的外端面开设有固定槽，所述固定槽内部安装有定位轴，所述定位轴的外侧安装有定位盘，所述定位盘靠近所述固定槽的内侧壁，所述定位盘的外侧壁设置有若干定位齿，所述定位轴的外侧滑动安装有定位块，所述定位块远离所述固定杆的表面安装有展示组件，所述定位块靠近所述定位盘的表面开设有定位槽，所述定位槽与所述定位盘同轴，所述定位槽的内壁开设有若干定位齿槽，所述定位齿槽与所述定位齿相互对应。

采用上述一种室内设计用作品展架,在使用时，将所述第一固定半环和所述第二固定半环放入所述限位槽内部，将所述插接柱插入所述插接槽内部，直至所述锁紧组件与所述固定孔相互对应，通过所述锁紧组件与所述固定孔的相互配合，将所述插接柱固定在所述插接槽内部，使所述第一固定半环和所述第二固定半环固定在所述限位槽内部，这样的设置能够根据展示作品的数量来调节固定环的数量和位置，进而调节所述展示组件的数量，能够调节作品的展示数量，适合不同批量的作品的展示；将展示作品放入所述展示组件内部，旋转所述定位块，将所述展示组件调节到合适的角度，并使所述定位齿与所述定位齿槽相互对应，滑动所述定位块，使所述定位齿脱离所述定位齿槽，推动所述定位块，使所述定位块沿着所述定位轴移动，直至所述定位盘进入所述定位槽内部，所述定位齿进入所述定位齿槽内部，实现所述定位块与所述展示组件的角度固定，这样的设置能够调节作品的展示角度，便于客户的欣赏。

作为优选，所述锁紧组件包括锁紧环，所述锁紧环位于所述升降孔的开口处，所述锁紧环内部安装有升降柱，所述升降柱外侧安装有滑板和弹簧，所述滑板位于所述升降孔内部，所述弹簧位于所述滑板与所述锁紧环之间，所述升降柱的外端安装有拉块。

作为优选，所述滑板的外径尺寸等于所述升降孔的内径尺寸。

作为优选，所述展示组件包括展示板，所述展示板远离所述定位块的表面开设有展示槽，所述展示槽内壁铰接有透明观察盖。

作为优选，所述限位槽的高度尺寸等于所述固定环的高度尺寸。

作为优选，所述限位槽槽底的内径尺寸等于所述固定环的内径尺寸。

有益效果在于：装置操作灵活多变，不仅能够根据展示作品的数量来调节固定环的数量和位置，进而调节所述展示组件的数量，适合不同批量的作品的展示，而且能够调节作品的展示角度，便于客户的欣赏。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型的主视剖视图；

图2是图1的A区局部放大示意图；

图3是本实用新型的支撑杆的主视图；

图4是本实用新型的固定环的主视结构示意图；

图5是图4的B区局部放大示意图；

图6是本实用新型的第一固定半环与第二固定半环的俯视结构示意图；

图7是本实用新型的第一固定半环与第二固定半环的主视结构示意图；

图8是本实用新型的定位块与固定槽的结合示意图；

图9是本实用新型的固定盘的结构示意图；

图10是本实用新型的固定件的侧视图。

附图标记说明如下：

1、支撑柱；101、限位槽；2、底座；3、固定环；301、第一固定半环； 3011、插接柱；3012、固定孔；302、第二固定半环；3021、插接槽；3022、升降孔；4、锁紧组件；401、锁紧环；402、升降柱；403、滑板；404、弹簧；405、拉块；5、固定杆；501、固定槽；502、定位轴；503、定位盘； 5031、定位齿；6、展示组件；601、展示板；602、展示槽；603、透明观察盖；7、定位块；701、定位槽；7011、定位齿槽。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式，都属于本实用新型所保护的范围。

参见图1-图10所示，本实用新型提供了一种室内设计用作品展架，包括支撑柱1，支撑柱1的底端安装有底座2，支撑柱1的外侧开设有若干限位槽101，限位槽101的横截面为环形结构，限位槽101与支撑柱1同轴且竖直等距分布，限位槽101内部安装有固定环3，固定环3包括第一固定半环301和第二固定半环302，第一固定半环301的两侧端面均设置有插接柱3011，插接柱3011靠近第一固定半环301的外侧壁，插接柱3011 的上表面开设有竖直的固定孔3012，第二固定半环302的两侧端面均开设有插接槽3021，插接槽3021与插接柱3011相互对应，第二固定半环302 的上表面开设有竖直的升降孔3022，升降孔3022与插接槽3021相通，且升降孔3022与固定孔3012相互对应，升降孔3022内部安装有锁紧组件4；

第一固定半环301的外侧壁和第二固定半环302的外侧壁均设置有固定杆5，固定杆5有若干个且均匀分布，固定杆5的外端面开设有固定槽 501，固定槽501内部安装有定位轴502，定位轴502的外侧安装有定位盘 503，定位盘503靠近固定槽501的内侧壁，定位盘503的外侧壁设置有若干定位齿5031，定位轴502的外侧滑动安装有定位块7，定位块7远离固定杆5的表面安装有展示组件6，定位块7靠近定位盘503的表面开设有定位槽701，定位槽701与定位盘503同轴，定位槽701的内壁开设有若干定位齿槽7011，定位齿槽7011与定位齿5031相互对应。

作为诸多实施方案的优选案例，锁紧组件4包括锁紧环401，锁紧环 401位于升降孔3022的开口处，锁紧环401内部安装有升降柱402，升降柱402外侧安装有滑板403和弹簧404，滑板403位于升降孔3022内部，弹簧404位于滑板403与锁紧环401之间，升降柱402的外端安装有拉块 405，在使用时，拉动拉块405，克服弹簧404的弹力，使升降柱402与滑板403移动，直至升降柱402的内端完全进入升降孔3022内部，将第一固定半环301和第二固定半环302放入限位槽101内部，将插接柱3011插入插接槽3021内部，直至升降柱402与固定孔3012相互对应，松开拉块405，利用弹簧404的弹力推动滑板403，滑板403带动升降柱402移动，直至升降柱402插入固定孔3012内部，使插接柱3011固定在插接槽3021内部，进而将第一固定半环301和第二固定半环302固定在限位槽101内部。

滑板403的外径尺寸等于升降孔3022的内径尺寸，这样的设置使滑板 403在升降孔3022内移动更加平稳，使升降柱402更容易插入固定孔3012 内部。

展示组件6包括展示板601，展示板601远离定位块7的表面开设有展示槽602，展示槽602内壁铰接有透明观察盖603，将展示作品放入展示槽602内部，并将透明观察盖603盖住，既方便对作品的展示，又能对展示作品进行保护。

限位槽101的高度尺寸等于固定环3的高度尺寸，这样的设置能够防止固定环3竖直移动，有助于提高固定环3的平稳性。

限位槽101槽底的内径尺寸等于固定环3的内径尺寸，这样的设置能够使固定环3的内壁与限位槽101的内壁紧密接触，防止固定环3在水平方向移动。

采用上述一种室内设计用作品展架,在使用时，将第一固定半环301和第二固定半环302放入限位槽101内部，将插接柱3011插入插接槽3021 内部，直至锁紧组件4与固定孔3012相互对应，通过锁紧组件4与固定孔3012的相互配合，将插接柱3011固定在插接槽3021内部，使第一固定半环301和第二固定半环302固定在限位槽101内部，这样的设置能够根据展示作品的数量来调节固定环3的数量和位置，进而调节展示组件6的数量，能够调节作品的展示数量，适合不同批量的作品的展示；将展示作品放入展示组件6内部，滑动定位块7，使定位齿5031脱离定位齿槽7011，旋转定位块7，将展示组件6调节到合适的角度，并使定位齿5031与定位齿槽7011相互对应，推动定位块7，使定位块7沿着定位轴502移动，直至定位盘503进入定位槽701内部，定位齿5031进入定位齿槽7011内部，实现定位块7与展示组件6的角度固定，这样的设置能够调节作品的展示角度，便于客户的欣赏。

以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920085800.6

申请日:2019-01-18

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:61(陕西)

授权编号:CN209826062U

授权时间:20191224

主分类号:A47F7/14

专利分类号:A47F7/14;A47F5/06

范畴分类:34C;

申请人:咸阳师范学院

第一申请人:咸阳师范学院

申请人地址:712000 陕西省咸阳市渭城区文林路咸阳师范学院

发明人:曾雯

第一发明人:曾雯

当前权利人:咸阳师范学院

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/37497fa7ecc30d88c85bcfb1.html