# 火电厂机组集控运行技术管理的思考黄磊

（新疆华电吐鲁番发电有限责任公司新疆吐鲁番市838100）

摘要：文章主要介绍了火电厂集控运行的基本概念与技术，以及集控运行技术的问题，分析了在火电厂集控运行过程中需要注意的事项，以期加强人们对火电厂集控运行技术的充分重视与有效利用，从而保证火电厂的稳定、安全运行，并且实现节能降耗的目的，进而提高企业的经济效益。

关键词：火电厂；集控运行技术；管理；思考

火电厂作为我国电力生产主要方式之一，为满足实际发展所需电力能源，需要在现有基础上，积极引进先进技术，对整个生产系统进行优化，提高生产体系运行的可靠性与稳定性。而集控运行技术在火电厂生产体系中的应用，可以更好的提高发电效率，并通过对各生产环节的控制与管理，来提高电网运行安全性与稳定性。

一、火电厂集控运行的概念

在传统的火电厂机组运行中，实行的是母管制，对于炉、电、机是分开管理的，这种运行方式不利于管理，运行效率比较低。所以为了保证发电机组的高效运行，对机组的运行方式进行了改进，将集控运行技术应用到发电机组中。在现有的大中型火电厂中，集控运行已经广泛的应用到发电机组中，每台发电机都配有一个汽轮机和一个锅炉，对炉、电和机进行集中控制管理，统一在集散控制系统中操作，有效的提高了运行效率，保证了机组运行的安全和稳定。集控运行主要是生产、投运以及停运设备，并对布置检修提出安全措施，不负责设备的维护、修理。集控运行一个值一般设有一个值长，每台机组安排主、副值班员各一个、机组长一个、巡检员一个对机组工作进行监督控制，且安排相关值班员对集控机器的生产运行进行24小时监视，有些火电厂由于集控运行机器的自动化程度较高并无此岗位。

二、火电厂机组集控运行的思考

2.1火电厂机组集控运行

一直以来，火电厂采用的控制技术主要依托母管制来进行单独控制，这种单独控制技术在使用中存着在明显的不足，而与之相对应的集控技术则主要依托的是单元制机组，每一台发电机都有与之相对应的独立锅炉和汽轮机，机组集控运行实现了对发电机、锅炉、汽轮机三者的集中管理和统一操作，这就是目前被火电厂广泛应用的集控运行技术。在火电厂集控运行过程中，该系统会对运行的各个环节进行检测，并能够对存在的问题提出科学的安全控制对策，至于设备维修则需要安排专门的人员来负责，在设备使用和生产的过程中，如果火电厂的集控运行设备自动化程度还有待提高，那么相应的值班员就需要对设备进行24小时的监控。

2.2火电厂机组集控运行的技术

集控运行技术是一种新型的综合性的控制系统，也被称作DCS系统，通常都是自动化程度比较高的企业在工业化生产和运行中才会配备这种系统。在现代化的工业生产和运行体系中，集控运行技术充分发挥了自身的数字化、集成化以及高自动化优势，目前，火电厂所应用的集控运行技术的核心环节为火电厂生产线的管控技术，就是将控制技术与网络技术结合在一起，以集控的方式来管理火电厂具体的生产作业，并提升各生产环节的自动化程度。火电厂机组集控运行的技术主要包括对数据和信息进行分析的4C技术、对集控运行进行优化的技术以及对安全事故进行提前预防的技术，集控运行技术的应用主要就是为了提升火电厂生产作业时的工作效率。

三、火电厂集控运行存在的问题

3.1过热气温系统的控制方面

超临界机组过热气温粗调指的是煤水比例的调节，微调以及细调所采用的是一、二级的减温水。影响机组过热气温的重要因素主要包括过剩空气系数、受热面结渣、给水的温度、燃水比例以及火焰中心高度。直流炉校正煤水比的信号是微过热气温。过热气温系统由于其扎实理论基础实现较容易，然而该系统并非十全十美，有些机构的设计和生产环节依然存在缺陷，对过热气温系统的控制质量产生影响。提高过热气温调节质量除了利用外部因素外，最直接快速的方法即是考虑参数整定。

3.2主汽压力系统的控制方面

经过长期实际工作的探索以及经验的累积，直接能力平衡公式日益成熟，现已经被广泛应用于主汽压力系统中，并具有明显的优势，且发挥了重要的作用。间接能量平衡系统仍然应用于一些协调系统中，但是其在协调退位时，主汽压力控制方法依然采用能量平衡公式的理论。主汽压力系统一般采用控制进入炉膛的煤粉量的手段来达到控制主汽压力的目的。

3.3再热气温系统的控制方面

再热气温系统的控制相对于一次气温的控制难度比较大，也比较繁琐。有些火电厂为了较容易控制温度和节约成本，只通过温水来调节温度，这样做的结果反而与实际目的背道而驰，并在一定程度上加重了经济的负担。以亚临界机组作为例子，每将1%的减温水喷入，则会减少大约0.5g的标准发电煤。对于调节再热汽温的方法在当今还有很多，如煤气循环、摆动式燃烧器以及热风喷射等。

四、火电厂集控运行管理注意事项

4.1改善火电厂集控系统运行的环境条件

外部环境对于火电厂集控运行系统具有直接的影响，集控系统中的控制室和电子室对环境的要求较高，所以其达不到相应要求则会导致系统运行的安全性受到较大的影响。但在实际安装和调试过程中，对于工期的要求较紧，所以很多时候都会对外部环境造成忽略，从而对集控系统的运行造成较大的影响。所以需要根据运行时的状况对于外部环境进行及时的调整，这需要注意以下二个方面的问题。其一，电子室对于温度及湿度都有严格的要求，但由于其与控制室共用一套空调系统，所以电子室的空调只具有调温功能，这样就会导致在空气中温气较大时，会使电子元器件上结露，而空气较干时，还会有静电的发生；其二，由于目前火电厂的集控系统其没有接地和电缆屏蔽功能，所以其运行时信号极易受到干扰，从而导致信号的误发，威胁系统运行的安全。对于这二种情况，需要我们工作人员在运行时进行严加关注，并采取必要的防范措施，从而保证系统运行的稳定性，保证火电厂的正常运转。

4.2提高集控系统的运行技术管理

集控运行技术特点是可行性集控运行策略制定的依据。火电厂集控运行技术的管理应注意以下几点：

(1)集控系统主要是由变送器、cs系统以及盘台设备等组成，集控系统在运行中任何一个部件出现异常都可能导致系统部分功能失效等故障。因此，为了确保集控系统的正常运转，应把构成系统的设备当成一个统一的整体来管理。

(2)集控系统分为硬件系统和软件系统两部分，其核心的部件是微处理器。集控系统有着实时性强、存储容量大和安全可靠等优势，可通过软件组态来实现各类高难度的控制策略，因此，火电厂在重视维护系统硬件的同时还应重视软件系统的维护和完善。

(3)集控系统中热机保护系统是确保操作人员以及机组运行安全的装置。机组一旦出现异常，通过系统停机来避免事故的恶化，从而保障机组和人员的安全。为最大程度减少事故发生的几率，有关专家根据大量的实践经验以及科学分析，规定了运行设备的极限值以及安全保护值，所以，除特殊情况外，操作人员不可随意更改甚至取消设备保护值。

结论

综上所述，通过对火电厂机组集控运行技术的分析，该系统主要倾向于对集控自动化的应用，并以此来实现火电厂机组集控运行的自动化。就目前应用状况来看，火电厂机组集控运行技术的应用是适应当前形势下电厂发展需要以及电厂实现现代化管理的必然，其对提高火电厂的运行效率以及供电的质量具有重要的现实意义。

参考文献

[1]屈佳木.对火力发电厂中发电机组集控运行技术的分析[J].科协论坛（下半月），2012，12（7）：53-54.

[2]韩俊.对火力发电厂中发电机组集控运行技术的几点思考[J].科技传播，2013，21（10）：71-72.

[3]侯景林.火电厂机组集控运行技术管理[J].科技创新与应用，2014，11（2）：151-152.

[4]杨煜.火力发电厂发电机组的集控运行系统浅析[J].中国科技信息，2013，13（5）：113-114.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/379dc4ba1503ebbbec521ddd.html