# UV/Fenton法处理低浓度含镍络合废水研究

### 论文摘要

为了有效去除低浓度含镍络合废水中的镍离子(Ni2+),探究影响Ni2+去除效果的因素和方法,通过改变低浓度溶液中沉淀pH值、H2O2与Fe2+摩尔比、H2O2投加量、初始pH值和反应时间,基于UV/Fenton法,研究了以上各因素对Ni2+去除效果的影响及机理;同时比较UV/Fenton法与Fenton法对Ni2+的去除效果,自配含有典型络合剂的镀镍模拟废水,酒石酸∶柠檬酸∶乙二胺四乙酸∶镍（摩尔比）为1.5∶2∶1.5∶1,Ni2+含量5 mg/L,pH 4.0;光催化实验在光化学反应仪中进行,反应系统由循环水冷却,维持温度在（32±2）℃,光强度为12.7 mW/cm2。50 mL的石英管中依次加入模拟络合镍废水和一定量的Fenton试剂,100 W中压汞灯光照下进行连续磁力搅拌;光照一定时间后,NaOH调节pH至11.0,离心后取上清液测定镍含量,测定方法采用火焰原子吸收分光光度计。结果显示,UV/Fenton法去除Ni2+的最佳反应条件为初始pH值2.6左右,H2O2∶Fe2+（摩尔比）为3∶1,H2O2投加量为3 mmol/L,反应时间为1 h,沉淀pH值为11.0,Ni2+去除率可达98%以上。研究表明,增大沉淀pH值、合理控制H2O2浓度、增加反应时间,可提高低浓度镍络合物中Ni2+的去除效果;相较于单一Fenton法,采用UV/Fenton法可更好的去除低浓度镍络合物中的Ni2+。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 试剂和仪器

- 1.2 模拟络合废水

- 1.3 实验方法

- 2 结果与分析

- 2.1 最佳沉淀pH值

- 2.2 不同H2O2与Fe2+摩尔比对Ni2+的去除效果

- 2.3 初始pH值对Ni2+去除效果的影响

- 2.4 H2O2 投加量对Ni2+去除效果的影响

- 2.5 反应时间对镍去除效果的影响

- 2.6 UV/Fenton法与Fenton法处理效果比较

- 3 讨论

- 3.1 络合物中镍去除效果的影响因素

- 3.2 UV/Fenton法去除Ni2+的优化原理

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 封敏,袁志军,刘文乾,王兆慧,王英华

关键词: 镍络合物,酒石酸,柠檬酸,乙二胺四乙酸

来源: 水生态学杂志 2019年02期

年度: 2019

分类: 农业科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 东华大学环境科学与工程学院,上海重金属污染控制与资源化工程技术研究中心,上海轻工业研究所有限公司

基金: 上海重金属污染控制与资源化工程技术研究中心能力提升项目(15DZ2280400)

分类号: X703

DOI: 10.15928/j.1674-3075.2019.02.012

页码: 82-87

总页数: 6

文件大小: 175K

下载量: 170

### 相关论文文献

- [1].新型光电-Fenton法处理印染废水的研究[J]. 水处理技术 2019(12)

- [2].电—Fenton法降解水中的亚甲基蓝效果实验[J]. 水处理技术 2020(01)

- [3].滑溜水减阻剂的绿色配体-Fenton降黏试验[J]. 油田化学 2020(01)

- [4].Fenton法降解废弃聚乙烯醇面料的实验研究[J]. 环境污染与防治 2020(07)

- [5].Mechanochemically sulfured FeS_(1.92) as stable and efficient heterogeneous Fenton catalyst[J]. Chinese Chemical Letters 2020(07)

- [6].Fabricating Fe_3O_4-schwertmannite as a Z-scheme photocatalyst with excellent photocatalysis-Fenton reaction and recyclability[J]. Journal of Environmental Sciences 2020(12)

- [7].A novel heterogeneous Co(Ⅱ)-Fenton-like catalyst for efficient photodegradation by visible light over extended pH[J]. Science China(Chemistry) 2020(12)

- [8].类Fenton反应法降解DMSO废水的试验研究[J]. 湖北理工学院学报 2020(05)

- [9].Fenton氧化技术处理印染废水的研究[J]. 环保科技 2020(05)

- [10].First principles study of Fenton reaction catalyzed by FeOCl:reaction mechanism and location of active site[J]. Rare Metals 2019(08)

- [11].絮凝-Fenton氧化处理栲胶废水的研究[J]. 中国皮革 2019(07)

- [12].Augmenting Intrinsic Fenton?Like Activities of MOF?Derived Catalysts via N?Molecule?Assisted Self?catalyzed Carbonization[J]. Nano-Micro Letters 2019(04)

- [13].改良Fenton工艺用于化工园区污水深度处理的小试[J]. 环境工程学报 2017(11)

- [14].Fenton法处理苯胺废水最佳条件的研究[J]. 上饶师范学院学报 2017(06)

- [15].水体中有机磷酸酯Fenton、电-Fenton的降解特性[J]. 科学技术与工程 2018(02)

- [16].Different Heterogeneous Fenton Reaction Based on Foam Carrier Loaded with Photocatalysts[J]. Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science) 2018(01)

- [17].水处理中电Fenton技术研究进展[J]. 辽宁化工 2018(08)

- [18].Fenton处理印染园区废水的影响因数研究[J]. 化工管理 2016(35)

- [19].高铁酸钾-Fenton联合氧化法对菲的去除[J]. 环境工程学报 2016(11)

- [20].Fenton氧化法深度处理餐厨废水[J]. 环境卫生工程 2017(02)

- [21].Fenton试剂的反应机理及动力学研究进展[J]. 工业水处理 2017(05)

- [22].改进的Fenton法处理难降解有机废水应用进展[J]. 中国环境管理干部学院学报 2017(03)

- [23].电-Fenton法处理水中甜味剂研究[J]. 海峡科学 2017(03)

- [24].混凝与Fenton预处理医药中间体废水研究[J]. 水处理技术 2017(07)

- [25].五氧化二钒类Fenton降解邻苯二甲酸二乙酯的机制研究[J]. 生态毒理学报 2017(03)

- [26].Fenton法处理染发剂废水的试验分析[J]. 资源节约与环保 2017(08)

- [27].Fenton法在无机废水处理中的应用进展[J]. 有色金属工程 2015(06)

- [28].Fenton与类Fenton技术的研究与应用[J]. 广州化工 2016(10)

- [29].印染废水的Fenton及类Fenton处理技术[J]. 印染 2016(15)

- [30].Fenton法处理有机废水的研究进展[J]. 建筑与预算 2016(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/37b2dc07e82b81ab62677e4e.html