# 气相分子吸收光谱法测定水中氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物

### 论文摘要

目的建立气相分子吸收光谱法测定生活饮用水及其水源水中氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物。方法将气相分子吸收光谱仪的工作条件优化并测定本法的检出限、线性相关系数、准确度和精密度。结果气相分子吸收光谱法线性关系良好(r>0.999 5),精密度高(RSD<5%),氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物的检测限分别为0.005、0.001和0.002 mg/L,加标回收率氨氮在96.0%～105.0%之间,亚硝酸盐氮在95.5%～104.4%之间,硫化物在96.8%～104.8%之间。结论气相分子吸收光谱法操作简单快速、准确、灵敏度高、检出限低,适用于生活饮用水及其水源中氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物的检测。

### 论文目录

- 1 仪器与试剂

- 1.1 仪器

- 1.2 试剂

- 1.3 仪器工作条件优化

- 1.4 标准曲线的配制

- 1.5 载流液的配制

- 1.6 次溴酸钠氧化剂的配制

- 1.7 样品的保存及前处理

- 1.7.1 氨氮测定样品的保存及前处理

- 1.7.2 亚硝酸盐氮测定样品的保存及前处理

- 1.7.3 硫化物测定样品的保存及前处理

- 2 结果与讨论

- 2.1 标准曲线和检出限

- 2.2 精密度试验

- 2.2.1 批内精密度试验

- 2.2.2 批间精密度试验

- 2.3 准确度试验

- 2.4 干扰及消除

- 2.4.1 氨氮测定的干扰及消除

- 2.4.2 亚硝酸盐氮测定的干扰及消除

- 2.4.3 硫化物测定的干扰及消除

- 2.5 样品实测

- 3 小结

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 麦浪,麦宗健

关键词: 气相分子吸收光谱法,生活饮用水及其水源水,氨氮,亚硝酸盐,硫化物

来源: 环境卫生学杂志 2019年04期

年度: 2019

分类: 医药卫生科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,预防医学与卫生学

单位: 阳江市疾病预防控制中心

分类号: R123.1

DOI: 10.13421/j.cnki.hjwsxzz.2019.04.017

页码: 386-390

总页数: 5

文件大小: 102K

下载量: 125

### 相关论文文献

- [1].气相分子吸收光谱法测定水中硫化物[J]. 青海环境 2019(04)

- [2].纳氏试剂分光光度法与气相分子吸收光谱法测定氨氮[J]. 信息记录材料 2020(01)

- [3].气相分子吸收光谱法在水质无机氮测定中的应用[J]. 科技创新导报 2020(03)

- [4].气相分子吸收光谱法测定奶粉中蛋白质的含量[J]. 分析仪器 2020(02)

- [5].气相分子吸收光谱法测定海水中总氮[J]. 分析仪器 2020(02)

- [6].气相分子吸收光谱法测定味精中硫化物含量[J]. 分析科学学报 2020(02)

- [7].气相分子吸收光谱法分析贫、富液中硫化氢含量[J]. 石化技术 2020(04)

- [8].气相分子吸收光谱法测定水中氨氮、总氮和硫化物[J]. 环保科技 2020(03)

- [9].气相分子吸收光谱法测定污水中的氨氮[J]. 检验检疫学刊 2020(03)

- [10].滴定法与气相分子吸收光谱法测定水质高锰酸盐指数的对比分析[J]. 黑龙江环境通报 2019(04)

- [11].气相分子吸收光谱法测定水质中亚硝酸盐氮[J]. 环境与发展 2020(07)

- [12].气相分子吸收光谱法检测水中总氮[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2020(06)

- [13].气相分子吸收光谱法测定酱腌菜中亚硝酸盐[J]. 食品安全质量检测学报 2020(15)

- [14].超声提取-气相分子吸收光谱法测定土壤中硝酸盐氮[J]. 广州化工 2020(16)

- [15].纳氏试剂分光光度法与气相分子吸收光谱法测定地表水中氨氮[J]. 大众标准化 2020(16)

- [16].不同消解方式对气相分子吸收光谱法检测总氮的影响[J]. 分析仪器 2020(05)

- [17].气相分子吸收光谱法快速测定土壤中亚硝酸盐氮[J]. 化学分析计量 2019(06)

- [18].气相分子吸收光谱法在线氧化消解测定水质总氮研究[J]. 科技创新导报 2016(28)

- [19].气相分子吸收光谱法测定垃圾填埋场渗滤液中的氨氮研究[J]. 环境科学与管理 2016(12)

- [20].气相分子吸收光谱法测定印染废水中氨氮的影响因素[J]. 环境监控与预警 2017(01)

- [21].气相分子吸收光谱法测定地表水中氨氮[J]. 干旱环境监测 2017(01)

- [22].气相分子吸收光谱法测定地表水中硫化物[J]. 干旱环境监测 2017(01)

- [23].气相分子吸收光谱法测定油田废水中氨氮的改进[J]. 油气田环境保护 2016(06)

- [24].气相分子吸收光谱法测定废水中的氨氮[J]. 油气田环境保护 2017(01)

- [25].气相分子吸收光谱法测定水中总氮方法改进[J]. 农业与技术 2017(05)

- [26].采用气相分子吸收光谱法监测生活污水氨氮、总氮的的试验研究[J]. 资源节约与环保 2017(05)

- [27].紫外在线消解-气相分子吸收光谱法测定水中总氮研究[J]. 陕西水利 2017(03)

- [28].紫外在线消解-气相分子吸收光谱法测定水中总氮研究[J]. 陕西水利 2017(04)

- [29].气相分子吸收光谱法与纳氏试剂分光光度法测定水中氨氮的比较[J]. 广东化工 2017(15)

- [30].气相分子吸收光谱法测定水中硫化物的实验研究[J]. 环境研究与监测 2017(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/37d268337f44a919ef4bf0aa.html