# 自来水管道带压作业施工技术研究

海宁钱塘水务有限公司浙江海宁314400

摘要：随着自来水管道的施工建设，带压作业施工技术得到了充分的应用，根据自来水管道的实际情况，规划好带压作业的方案，全面落实施工技术，完善自来水管道带压作业的环境，进而增加自来水管道的施工体系，表明带压作业施工技术的实践价值。自来水管道带压作业施工技术，得到了充分的应用，满足现代自来水管道的基本需求。

关键词：自来水管道；带压作业；施工技术

引言：

在自来水管道施工过程中，带压作业施工技术的应用是其中重要的组成部分，其对工程施工质量和有效性具有直接影响。因此，施工人员要根据具体的施工环境，从多角度进行分析，设计出高效的施工方案，并进一步优化带压作业的应用方法，逐渐形成完善的施工体系，满足自来水管道的需求。

1城市供水管道带压漏水补漏焊接技术难点

城市供水管道通常供水压力在0.15ＭＰＡ～0.35ＭＰＡ，在这样的供水压力下如果不采取关闭阀门停水、排水的情况下对管道破损位置继续补漏焊接会有哪些难点呢？在翻阅焊接技术书籍资料以及各网站相关技术资料后发现带压漏水补焊焊接技术主要存在的难点有3个：①氢气导致裂纹，城市供水管道内部存在流动的介质，焊接时产生的热量将水分解为氢气和氧气，热的氢和氧会被焊接过程中产生的电弧及熔池捕获，穿透焊缝，降低焊缝强度。管道内水的压力越大，冲刷里也就越大，液态金属熔池就容易被破坏，从而增大焊接难度。目前，减少氢致裂纹产生的方法主要有选用低氢型焊条、焊前预热、采用合理焊接顺序和装配方法等。②焊缝金属和热影响区过硬，带水焊接时水对焊接电弧，熔池及焊接金属的强烈淬火效应，易于形成过高的焊接金属硬度和热影响区硬度，从而增加了焊缝热影响区产生裂纹的可能性。极高的冷却速度所产生细晶粒结构在大多数情况下将降低焊接处韧性，而韧性的降低对所有动态结构极为不利，为管道的安全运行带来隐患。③孔隙和夹渣的存在，焊接时若熔池冷却缓慢，气泡便从焊接处排出并在大气中扩散。同时，焊渣浮上熔池表面并保护其免受大气的负面影响。但是若焊缝金属较快凝固，气泡便没有时间扩散。高速冷却引起的另一负面效果是焊缝出现气泡和夹渣。

2自来水管道带压作业的施工技术

2．1现场勘察技术

自来水管道体系复杂，埋设到地下内，开展带压作业之前，应该在施工区域内，做好现场勘察的工作，目的是明确原有自来水管道在地下的走向及分布，在此基础上，才能选择好带压作业的开孔点。自来水管道实行带压作业施工技术，是根据用户的需求决策的，不仅要了解自来水管道的分布，更是要勘察作业现场周围的环境，特别是用户的分布状况，对照带压作业的施工方案，检查施工方案是否有缺陷，灵活的调整带压作业的施工方案，保证自来水管道的带压作业能够符合工程标准。现场勘察技术实施的过程中，细化分析带压作业现场的条件，明确地质结构，方便后期的开挖工作，最主要的是确认地下自来水管道的各路管线，以此来提高带压作业的技术水平。

2．2测量与定位放线

地下管线确认后，就要围绕自来水管道带压作业的现场，展开测量、定位放线。测量与定位放线操作中，标记好带压作业的各个地位，注意明确自来水管道的各项参数、尺寸等，促使带压作业的施工人员，能够全面掌握施工现场的信息，方便带压作业的具体实施。测量与定位放线的过程里，必须注意测量误差的控制，消除潜在的测量风险，定位放线上，就要依照带压作业的技术方案，定位放线时，还要做好审核与检测的工作，评估自来水管道带压作业现场定位放线的准确性，规避潜在的数据风险，发挥测量与定位放线在整个施工中的作用，缓解带压作业的压力。

2．3开挖作业

管沟带压作业中的管沟开挖，是指在支管连接的位置，开挖土方，找到自来水管道的具体位置。管沟开挖时，要根据定位放线的结果，选好开挖的位置，调查自来水管道的埋深，设计好管沟开挖的方案。一般情况下，带压作业管沟开挖时，先采用机械设备，按照标高要求，开挖到一定程度后，为了保护自来水管道，再改为人工开挖，逐步清理好开挖的管沟，营造优质的带压作业环境。

2．4安装三通卡具

本文以某自来水管道带压作业案例为分析对象，探讨施工中三通卡具的安装技术。该作业区域，位于新建的工厂内，工厂的生活用水，需要从原有的自来水管道中连接支管，运用支管，引入生活用水。该案例中，整个厂区的生活用水，均需要从地下的自来水管道上引入，带压作业时，采用了公称直径DN200钢管，为了不影响周围供水，选择了带压作业方案，以原有的自来水给水管道为依据，带压开孔，增设DN50的支管，供应厂区中的生活用水。

3优化管道施工方法

在自来水管道带压作业施工过程中，施工人员要进一步优化施工方法，高效地完成具体的施工内容，同时保证自身操作的合理性和严谨性。比如，管道开孔操作是自来水管道带压作业中实践性较强的施工技术。在自来水管道带压作业过程中，安装完三通卡具后，就要开始组装球阀，组装球阀安装以前，启闭球阀的开关，操作2次以上，确定开挖合格后，与三通卡具的法兰连接，以免球阀安装后，存有启闭不到位的情况。另外，在管道开孔前期，要检查所有的施工工具，并对各个精密型工具进行测试，保证管道开孔的准确性。在管道开孔过程中，要根据具体的施工目标，控制开孔液压机的压力和转数，对相应的施工过程进行设计和监督，保证开孔的压力不超过0.5MPa。最后，做好机组上中心钻和刀具的维护工作，施工人员关闭球阀，把联箱中的水放净，拆除液压开孔机组，完成整个带压开孔过程，连接准备好的支管即可，带压作业完毕后，清理管沟并回填土方。

4完善管道施工体系

在传统自来水管道带压作业施工过程中，施工人员过于重视带压作业施工技术的合理性，忽视了准备工作的开展，导致施工现场难以满足带压作业的施工要求，进而无法达到理想的施工效果。因此，施工人员需要从多个角度对带压作业施工技术的内容和特点进行详细分析，进一步加深对工作内容的认知程度，并结合相关自来水管道带压作业施工案例，从具体的施工环境和目标进行有效性分析，清晰掌握各个施工环节的注意事项，并对带压作业施工技术应用过程中可能出现的问题进行推测，进而提出有针对性的处理方法和策略，逐渐形成完善的自来水管道施工体系，从整体上提升带压作业施工技术的应用效果。例如，在自来水管道带压作业施工过程中，施工人员可以引入先进的检测设备，并结合具体的施工标准，对相应的施工材料进行严格检查，及时剔除不合格的施工材料，从根本上促进自来水管道施工质量的提升。同时，相关部门可以组织专业的技术人员形成监督机构，对自来水管道施工方案进行有效性分析，监督施工人员是否按照规章制度开展带压施工作业，保证施工人员操作的合理性，避免人为因素对自来水管施工的效果造成直接影响。

结束语：

自来水管道的带压作业，是不可缺少的一部分，此项施工技术，不会干预自来水管道体系的运行状态，直接在带压的条件下，完成作业，提高了管道连接的施工效率，更是维护了自来水管道的合理性及科学性，预防发生质量或性能问题。自来水管道要提高带压作业的重视度，配合施工控制，保障施工技术的顺利进行，杜绝发生质量问题。

参考文献：

[1]刘凌远.当前自来水污染问题分析及解决办法[J].化工管理，2017（35）：225-226.

[2]杨东.自来水管道施工中常见问题及解决方案[J].城市建设理论研究（电子版），2017（34）：148.

[3]张利川.自来水管道带压作业施工技术探讨[J].江西建材，2017（18）：78-79.

[4]邓德华.自来水给水管道漏水防治方法分析[J].智能城市，2016，2（12）：252.

[5]李乐.城市自来水供水管道带压漏水补漏焊接工艺方法[J].内蒙古科技与经济，2016（23）：91+94.

[6]贾涛.城市自来水管道施工质量控制点滴谈[J].建筑知识，2016，36（11）：51.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/383abd3ea5c8d6140d78d905.html