# 浅谈市政施工中道路桥梁质量管控

成都市四方建设工程监理有限公司四川成都644500

摘要:随着市政道路桥梁工程建设的迅速崛起,市政道路桥梁施工质量备受人们的关注,这就要求政府部门和企业必须以提高道路桥梁的质量水平和利用效率为主,减少工程建设对城市日常生活的干扰,确保施工建设的顺利进行。市政道路桥梁主要集中在一个城市的市区,施工工序较为复杂,现场需要各类施工工种交叉作业,管理难度大,道路桥梁施工所暴露出的质量问题越来越突出。同时市政道路桥梁具有比较浓厚的政治色彩,施工单位为了追求经济效益而忽视桥梁的施工质量,导致市政道路桥梁具有许多安全隐患。因此,控制好市政道路桥粱的施工质量问题,对于这个城币的发展具有重要的意义。

关键词：市政施工；道路桥梁；质量管控

1.市政道路桥梁施工工程的现状

市政道路桥梁工程作为城市建设发展的重要内容之一，其建设资金来源大多来自政府的财政收入，并且市政道路桥梁属于社会公益性的项目，其工程主要集中于市区，容易受到交通环境与地理环境的影响，具有通车较快、桥梁较短及路面较平等特点。其通常作为政府政绩的重要凭据，因此，其政治色彩较为浓厚。部分单位在施工过程中，过于注重经济效益，忽视了其质量问题，从而导致市政道路桥梁项目完成后存在各种安全隐患，此外，工程项目设计方案不合理、施工技术水平低也是造成工程质量差的重要因素。

2.市政施工中道路桥梁容易出现的质量问题

2.1路基下沉

路基下沉的问题是道路桥梁中比较常见的质量问题，路基下沉会严重影响到道路桥梁的外观也会给正常行车造成不便。道路桥梁出现路基下沉的原因主要是在路基建设中回填土阶段没有做好压实工作，当建成后经过大型车辆碾压等外力因素最终造成了路基的下沉。还有就是路基被雨水浸泡，路基变软，经过长时间的车辆碾压也极容易出现道路路基变形的情况。针对这种情况，在路基施工阶段就要严格按照相关要求进行，路基要压实，路基两侧要做好防护工作，避免雨水冲刷渗透，保护路基安全。还要严格查处超载车辆，防止因车辆过重对路基造成破坏。

2.2桥梁裂缝

在桥梁质量问题当中，裂缝是最为常见也是最为普遍的一个问题，产生这一问题的主要原因就是混凝土振捣质量不高、温度应力对结构的影响以及预应力的数值不能满足施工的要求。这种现象对桥梁的质量和安全都有着非常不利的作用，特别容易出现比较重大的交通事故。特别是预应力混凝土桥梁工程出现了裂缝的可能性非常大。受到混凝土特性的影响，裂缝大小的程度也会存在着一定的差异。而这种状况的作用机制实际上也存在着一定的复杂性，施工的流程也可能会出现错误，在后期维护的过程中也存在着一定的问题，这也从某个角度上说明市政道路和桥梁工程的施工质量和管理的水平有着非常大的关系。在这一过程中，市政方面也需要加大投入力度。

2.3钢筋锈蚀

钢筋是道路桥梁施工中的重要施工材料。在施工过程中加大钢筋的使用可以实现道路桥梁稳定性和强度的提升，满足施工质量的要求。众所周知，使用钢筋就不可避免的会出现钢筋锈蚀的问题。其中产生锈蚀的主要原因是施工过程中未对钢筋进行特殊的处理，由于外界的氧化作用而导致钢筋出现锈蚀。此外，外界环境因素的影响，钢筋原材料以及施工等各因素的影响都导致导致钢筋产生锈蚀的主要原因。例如施工过程中遇到酸雨天气或者其他化学品的影响都会使得钢筋产生锈蚀，施工过程中未实现对钢筋进行处理，钢筋受到混凝土、水等的影响而使其产生的腐蚀的现象。钢筋的锈蚀问题的解决可以在施工前可在钢筋外表涂上抗氧化剂，在施工过程中尽量避免其与化学品、水等的接触。

2.4塌陷问题

在回填路基施工的关键部位经常会出现建设质量病害,主要表现具体回填土的厚度尺寸不达标准,回填土的质量不符合工程设计的要求,路基和路面结构沉陷,结构组织的破害导致路面出现裂缝。

3.市政道路桥梁工程施工及质量控制措施

3.1强化材料质量控制

市政道路桥梁建设和施工的过程中会使用非常多的材料的质量会直接影响到整个工程施工的质量，同时还要在这一过程中对建筑材料进行严格的筛选，这样也就可以很好的保证施工的效果。当前我国的建材市场比较混乱，材料种类比较多，所以也会对材料采购人员造成非常严重的误导。所以在选择材料的时候选择那些有信誉的大厂家，做好材料质量检验工作，同时还要选择经验相对比较丰富的采购人员，对已经采购好的建材一定要做好日常使用和管理的工作。建材在进场之前，一定要做好检查和交接的工作，在施工现场还要对其进行复检，在质量符合要求之后才能正式的应用到工程建设当中。

3.2路基路桥路面施工的技术监控

路基病害多由水侵蚀造成。水是影响路基稳定性与强度的重要因素之一，在路基的施工过程中，要重视排水工作，减少不必要的损失。路基地面的排水设施，一般采用的是截水沟、边沟、急流槽以及地表排水管，并使用浆砌片石对排水沟渠进行加固，也可以使用混凝土制成的预制板块。路基路桥地下排水，一般采用的是盲沟、暗沟、渗井以及渗沟等，主要通过渗透力式排水，若水流量较大，就要在渗沟上加上一根渗水管。对路基路面的软土地基进行处理，主要是为了实现解决桥头搭板与梁伸缩缝之间的连接差以及避免桥端跳车之目的。目前国内的软土地基处理技术比较成熟，有超载预压法、换土法、排水固结法、减少附加应力法、深层搅拌法、振动碎石桩法以及高压喷射注浆法等方法。

3.3加强道路桥梁施工人员管理

施工人员是道路桥梁的实际操作者，施工人员的施工操作对道路桥梁也有着很直接的影响，所以在施工过程中要加强对施工人员的管理。在施工前如果涉及到一些技术性的施工操作可以提前对相关人员进行培训，提高这些人员的实际操作能力，保证道路桥梁施工的关键部分的质量安全。另外，还要对施工人员平时的工作进行及时监测，因为在实际施工中会有一部分施工人员责任意识薄弱，在施工中敷衍工作，使部分施工工程质量不达标，所以就要对施工人员的日常工作进行定期检测，如果发现问题就要及时处理，防止留下安全隐患。另外，对施工人员的日常管理也要做到位，要保证好施工人员的出勤情况，每天的工作进度。对于施工人员，日常的生活保障也要做到位，像平时的伙食、住宿等，只有施工人员的最基本的生活有保障，才能使道路桥梁质量达标。

结束语

市政道路桥梁工程施工质量直接关系一个城市发展水平，现阶段我国的市政施工道路桥梁施工存在部分质量问题，这些问题的存在严重阻碍了经济的发展，因此各施工单位要不断加强对自身问题的研究并提出有效的应对策略加以贯彻实施，政府部门要加大监督力度，以提升市政道路桥梁施工质量。

参考文献

[1]张悦.高等级公路沥青路面施工质量控制体系研究[D].重庆:重庆交通大学,2013.

[2]龚丽丽.道路桥梁工程施工管理有效措施小议[J].黑龙江交通科技，2014(11)．

[3]邵卫东，胡清国.公路桥梁养护与维修加固技术研究[J].交通建设与管理，2014(20):150－152．

[4]金国平.市政道路桥梁工程的施工管理[J].中国新技术新产品，2014(4)．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/385289bc823f752965955dc5.html