# 购物车及购物车系统论文和设计-周新衡

### 全文摘要

本实用新型提供的一种购物车及购物车系统，所述购物车包括：购物车本体；以及设置在所述购物车本体上的RFID阅读器和信号收发器，所述购物车还包括安全芯片，所述安全芯片的状态可被修改为供闸机通道识别的付款状态和非付款状态。通过在购物车识别出商品信息，并且根据商品是否付款改变该购物车的付款状态，进而在通过闸机通道时，可以不需要人工即可识别出购物车内是否有未付款的商品，进而能够实现自动验证的功能，够通过购物车对顾客选购的商品进行自动识别、清点等业务，从而提高商品结算速度，改善顾客购物体验，同时大大降低了超市的管理压力和商品清点的工作量。

### 主设计要求

1.一种购物车，其特征在于，包括：购物车本体，所述购物车本体上设置有可供客户端识别进而与客户端建立信号关联的识别标识；以及设置在所述购物车本体上的RFID阅读器和信号收发器，所述信号收发器将所述RFID阅读器从商品的电子标签上获得的商品信息发送至服务器和与该购物车建立信号关联的客户端；其中，所述购物车还包括安全芯片，所述安全芯片的状态可被修改为供闸机通道识别的付款状态和非付款状态。

### 设计方案

1.一种购物车，其特征在于，包括：

购物车本体，所述购物车本体上设置有可供客户端识别进而与客户端建立信号关联的识别标识；以及

设置在所述购物车本体上的RFID阅读器和信号收发器，所述信号收发器将所述RFID阅读器从商品的电子标签上获得的商品信息发送至服务器和与该购物车建立信号关联的客户端；

其中，所述购物车还包括安全芯片，所述安全芯片的状态可被修改为供闸机通道识别的付款状态和非付款状态。

2.根据权利要求1所述的购物车，其特征在于，所述购物车还包括：

设置在所述购物车本体上的显示器。

3.根据权利要求1所述的购物车，其特征在于，所述购物车还包括：

盖板，设置在所述购物车本体开口处，可开关所述购物车本体的开口。

4.根据权利要求1所述的购物车，其特征在于，所述购物车本体的外侧壁上覆盖有信号屏蔽材料。

5.根据权利要求3所述的购物车，其特征在于，所述盖板的外侧壁上覆盖有信号屏蔽材料。

6.根据权利要求1所述的购物车，其特征在于，所述识别标识为NFC组件、条码、二维码以及电子标签中的一种。

7.一种购物车系统，其特征在于，包括：闸机通道和如权利要求1-6任一项所述的购物车；

所述闸机通道可识别所述购物车中的安全芯片的状态。

8.根据权利要求7所述的购物车系统，其特征在于，当所述识别标识为电子标签时，所述安全芯片设置在所述电子标签内，所述闸机通道通过标签阅读器识别所述电子标签中的安全芯片的状态。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及智能购物技术领域，更具体的，涉及一种购物车及购物车系统。

背景技术

传统的购物车一般都是单一的载物车辆，商品的清点、支付、结算都由设立在超市门口的收银台完成。由于受收银台数量及收银员工作状况的差异，结算时顾客会经常排队等待，导致顾客购物体验很差，同时也给超市的管理带来压力。另外，购物车不能自动识别并清点顾客选购的商品，且不具备自动支付功能，收银员清点商品的工作量很大，容易产生差错。

实用新型内容

为了解决目前超市购物车购物车不能自动识别并清点顾客选购的商品，且不具备自动支付功能，收银员清点商品的工作量很大，容易产生差错的问题，本实用新型提供一种购物车及购物车系统，该购物车能够对顾客选购的商品进行自动识别、清点等业务，从而提高商品结算速度，改善顾客购物体验，同时大大降低了超市的管理压力和商品清点的工作量。

在某些实施例中，一种购物车，包括：

购物车本体，所述购物车本体上设置有可供客户端识别进而与客户端建立信号关联的识别标识；以及

设置在所述购物车本体上的RFID阅读器和信号收发器，所述信号收发器将所述RFID阅读器从商品的电子标签上获得的商品信息发送至服务器和与该购物车建立信号关联的客户端；

其中，所述购物车还包括安全芯片，所述安全芯片的状态可被修改为供闸机通道识别的付款状态和非付款状态。

在某些实施例中，所述购物车还包括：

设置在所述购物车本体上的显示器。

在某些实施例中，所述购物车还包括：

盖板，设置在所述购物车本体开口处，可开关所述购物车本体的开口。

在某些实施例中，所述购物车本体的外侧壁上覆盖有信号屏蔽材料。

在某些实施例中，所述盖板的外侧壁上覆盖有信号屏蔽材料。

在某些实施例中，所述识别标识为NFC组件、条码、二维码以及电子标签中的一种。

在某些实施例中，一种购物车系统，包括：闸机通道和如权利要求1-6任一项所述的购物车；

所述闸机通道可识别所述购物车中的安全芯片的状态。

在某些实施例中，当所述识别标识为电子标签时，所述安全芯片设置在所述电子标签内，所述闸机通道通过标签阅读器识别所述电子标签中的安全芯片的状态。

本实用新型具有如下有益效果：

本实用新型提供的一种购物车及购物车系统，通过在购物车识别出商品信息，并且根据商品是否付款改变该购物车的付款状态，进而在通过闸机通道时，可以不需要人工即可识别出购物车内是否有未付款的商品，进而能够实现自动验证的功能，能够通过购物车对顾客选购的商品进行自动识别、清点等业务，从而提高商品结算速度，改善顾客购物体验，同时大大降低了超市的管理压力和商品清点的工作量。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1示出本实用新型实施例中购物车的结构示意图。

图2示出本实用新型实施例中闸机通道的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

目前的购物车一般都是单一的载物车辆，商品的清点、支付、结算都由设立在超市门口的收银台完成，导致了超市购物结算时顾客需要排队等待导致顾客用户体验差、超市管理压力大、收银清点商品的工作量大的问题。

为此，本实用新型提供一种购物车及购物车系统，通过在购物车识别出商品信息，并且根据商品是否付款改变该购物车的付款状态，进而在通过闸机通道时，可以不需要人工即可识别出购物车内是否有未付款的商品，进而能够实现自动验证的功能，够通过购物车对顾客选购的商品进行自动识别、清点等业务，从而提高商品结算速度，改善顾客购物体验，同时大大降低了超市的管理压力和商品清点的工作量。

本实用新型第一方面提供一种购物车100，如图1所示，包括：购物车本体，所述购物车本体上设置有可供客户端识别进而与客户端建立信号关联的识别标识(在图1的实施例中该识别标识为标识牌R)；以及设置在所述购物车本体上的RFID阅读器102和信号收发器103，所述信号收发器103将所述RFID阅读器102从商品的电子标签上获得的商品信息发送至服务器和与该购物车建立信号关联的客户端；其中，所述购物车还包括安全芯片(图中未示出)，所述安全芯片的状态可被修改为供闸机通道识别的付款状态和非付款状态。

购物车本体为具有容纳空间的常规购物车实体，具体的，作为本实用新型的一个实施例，购物车本体上设置有可供推动的滑轮。根据本申请的主体构思，购物车可以引申为购物袋，购物箱等一切可以根据常规选择任意变形的载体，应当注意，购物车的主体形状如何与本申请的实用新型构思没有必然联系，本实用新型对购物车的形状也不做限制，本申请中的购物车本体，可以引申为购物袋，购物盒，更进一步的，本申请中的购物车本体，可以引申为商品容纳装置或者商品承载装置，其只要具有能够容纳或者承载商品的硬件部分即可。

本申请中，所述商品是指带有电子标签等标识信息的可供顾客选购的超市陈列物，其上所附带的电子标签包括但不限于开启即失效的防伪芯片贴纸，可防止顾客私自变更商品电子标签，降低商品被盗的风险。

此外，本申请中的付款状态是指购物车内的商品是否已经全部付款的状态，若购物车内的商品全部付款，则购物车的付款状态为已付款，若购物车内的商品包括至少一个未付款，则购物车的付款状态为未付款。在一个具体实施例中，通过变更安全芯片的状态，进而与购物车的付款状态对应，安全芯片的状态可以通过射频识别技术读取，安全芯片的状态可以为预警状态和非预警状态，其中预警状态与购物车的未付款状态对应，即若安全芯片的状态为预警状态，则确定购物车的付款状态为未付款，非预警状态与购物车的付款状态对应，即若安全芯片的状态为非预警状态，则确定购物车的付款状态为已付款。

在一个具体实施例中，如图2所示，所述识别标识为NFC组件、条码、二维码以及电子标签中的一种。例如购物车100标识牌R，标识牌R是购物车100的身份信息的载体，购物车100的标识牌R包括但不限于通过内置NFC组件、条码、二维码、电子标签等方式存储所述购物车100的身份信息，这样客户端通过扫码或者NFC识读等可行的方式建立关联关系，进而购物车100还可以通过信号收发器103与客户端进行信号传输。

在该实施例中，安全芯片可以内置于该标识牌R内。

在优选的实施例中，如图1所示，购物车100本体上还设置有显示器105，用于显示所述结算列表，或者显示所述结算列表中的商品清单。这样可以使顾客随时掌握商品的信息。

在一些实施例中，顾客可能会随时变更购物车100内的商品，例如当看到商品A在购物车100显示器105上显示的商品折扣过小(例如7折)，此时顾客会认为商品A可以在折扣力度较大时购买，此时顾客希望将A剔除出购物车100，即本次购物不再购买商品A，增大了管理和人员负担，因此，为了避免上述问题，购物车100的RFID阅读器102可以实时识别商品信息，或者每隔预设时间识别商品信息，例如预设时间可以设置为2s，5s，10s等。

在一个实施例中，所述购物车还包括：盖板，设置在所述购物车本体开口处，可开关所述购物车本体的开口。为了避免信号干扰，购物筐106筐体106上表面带有可自动关闭的盖板，当盖板关闭时筐体为封闭式的箱体，筐体外表面附有可屏蔽外部信号进入筐内的材料，所述RFID阅读器102安装于所述购物筐106上表面内侧，当商品进入购物筐106盖板关闭后，所述RFID阅读器102启动并识读新商品。在所述购物筐106内的商品都会被所述RFID阅读器102通过RFID识别到，在所述购物筐106外的商品不能被所述RFID阅读器102识别。

本实用新型提供的一种购物车，通过在购物车识别出商品信息，并且根据商品是否付款改变该购物车的付款状态，进而在通过闸机通道时，可以不需要人工即可识别出购物车内是否有未付款的商品，进而能够实现自动验证的功能，能够通过购物车对顾客选购的商品进行自动识别、清点等业务，从而提高商品结算速度，改善顾客购物体验，同时大大降低了超市的管理压力和商品清点的工作量。

本实用新型第二方面提供一种购物车系统，包括闸机通道400和上述实施例中的购物车100，所述闸机通道可识别所述购物车中的安全芯片的状态。

如图2所示，所述闸机通道400由闸门401和标签阅读装置402组成，布放在超市出口位置，所述标签阅读装置402具有RFID阅读功能，能够识别所述购物车100标识牌R中的电子标签，并依据该电子标签内安全芯片的状态来判断当前购物车100内商品是否完成支付结算，从而驱动所述闸门401，使其打开或关闭。

一个实施例中，购物车上设置安全芯片，改变所述购物车100的付款状态可以通过改变该安全芯片的安全状态实现，所述安全状态包括预警状态和非预警状态，当安全芯片处于预警状态时，此时闸机通道400识别购物车100为未付款状态，当购物车100被推出限制区域即发出警报，警报可以由购物车100本体上设置的警报器发出，也可以由固定在例如门闸上的警报器发出，或者由通过网络连接的远程警报器发出，本实用新型不限于此，当购物车100上的安全芯片处于非预警状态时，此时闸机通道400识别购物车100为付款状态，即使购物车100被推出限制区域，也不会发出警报，非预警状态即可视为安全的状态，可以自由出入限制区域。

上述实施例中，购物车100上设置的识别标识，例如电子标签，所述电子标签供闸机通道400的标签阅读装置402通过RFID技术识别所述购物车100标识牌R，从而识别该购物车100，所述电子标签内含安全芯片，当位于购物车100中商品完成了支付，该安全芯片状态会被修改，以供闸机通道400识别。当购物车100内包括有至少一个未付款的商品时，该安全芯片状态被修改为预警状态，当购物车100内所有商品均已付款时，该安全芯片状态被修改为非预警状态。

通过上述实施例的详细描述，可以知晓，本申请中的购物车系统，通过在购物车识别出商品信息，并且根据商品是否付款改变该购物车的付款状态，进而在通过闸机通道时，可以不需要人工即可识别出购物车内是否有未付款的商品，进而能够实现自动验证的功能，能够通过购物车对顾客选购的商品进行自动识别、清点等业务，从而提高商品结算速度，改善顾客购物体验，同时大大降低了超市的管理压力和商品清点的工作量。

以上所述仅为本说明书实施例的实施例而已，并不用于限制本说明书实施例。对于本领域技术人员来说，本说明书实施例可以有各种更改和变化。凡在本说明书实施例的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本说明书实施例的权利要求范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822280137.3

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209426834U

授权时间:20190924

主分类号:B62B 3/14

专利分类号:B62B3/14;G07G1/00;G06Q30/06

范畴分类:32C;32G;32F;

申请人:中国工商银行股份有限公司

第一申请人:中国工商银行股份有限公司

申请人地址:100140 北京市西城区复兴门内大街55号

发明人:周新衡;胡锐明;胡春华;雷斌

第一发明人:周新衡

当前权利人:中国工商银行股份有限公司

代理人:王涛;任默闻

代理机构:11127

代理机构编号:北京三友知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/385d7bce4453c9450ce466f7.html