# 预应力锚索修复含微裂纹抗滑桩模型试验研究

### 论文摘要

施加预应力锚索是修复含微裂纹抗滑桩最重要的手段之一。为了探讨施加预应力锚索修复含微裂纹抗滑桩的可行性以及修复过程中抗滑桩变形破坏特征,采用大型物理模型试验对预应力锚索修复含微裂纹抗滑桩进行了研究。试验结果表明,施加预应力锚索修复含微裂纹抗滑桩可提高抗滑桩承载储备能力;滑坡荷载-桩顶位移曲线可分为挤密、线弹性变形与破坏3个阶段;滑坡荷载下桩体在滑面附近位置发生破坏,破坏具有突发性;预应力荷载下抗滑桩在锚索孔位置产生拉破坏,并伴随滑面位置裂纹的扩展;滑坡荷载下桩后土压力呈三角形分布,施加预应力荷载后土压力呈倒梯形分布;锚索预应力的施加降低了弯矩峰值,但最大弯矩位置向锚索孔位置以及滑面附近位置转移,该2处位置是采用预应力锚索修复抗滑桩的薄弱部位。研究成果对于预应力锚索修复含微裂纹抗滑桩技术的推广应用以及抗滑桩修复工程的设计具有指导意义。

### 论文目录

- 1 试验原理

- 2 模型试验设计

- 2.1 试验模型及装置

- 2.2 坡体材料

- 2.3 抗滑桩模型

- 2.4 加载方案

- 2.5 量测系统

- 3 试验成果分析

- 3.1 桩体变形破坏与承载力分析

- 3.2 桩后土压力分布特征

- 3.3 桩体弯矩分布特征

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周云涛,石胜伟,蔡强,张勇,李乾坤,梁炯,程英建

关键词: 边坡工程,承载力,变形破坏特征,模型试验,修复,含微裂纹抗滑桩

来源: 水文地质工程地质 2019年04期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 中国地质科学院探矿工艺研究所,中国地质调查局地质灾害防治技术中心

基金: 国土资源部公益性行业科研专项项目资助(201511051),中国地质调查局地质调查项目(DD20190643),四川省科技计划项目资助(18ZDYF3431)

分类号: TU473.1

DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.2019.04.14

页码: 104-111+118

总页数: 9

文件大小: 650K

下载量: 59

### 相关论文文献

- [1].高速公路边坡加固处治中抗滑桩设计分析[J]. 工程建设与设计 2020(09)

- [2].公路抗滑桩的设计与施工[J]. 中国公路 2019(07)

- [3].滑坡处治中抗滑桩结构优化设计[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(04)

- [4].浅论高速公路抗滑桩施工[J]. 山西建筑 2018(23)

- [5].公路抗滑桩的类型及应用研究[J]. 青海交通科技 2018(02)

- [6].基于有限元强度折减法的抗滑桩设计[J]. 海峡科技与产业 2017(05)

- [7].浅谈山区公路设计中抗滑桩应用[J]. 城市地理 2017(18)

- [8].边坡抗滑桩设计分析[J]. 城市地理 2015(02)

- [9].不良地质环境抗滑桩施工技术及质量控制要点[J]. 中国金属通报 2019(06)

- [10].重载铁路响沙湾隧道病害治理抗滑桩设计及预加固研究[J]. 现代隧道技术 2020(S1)

- [11].抗滑桩设计原理的探讨及其在滑坡治理设计中的应用[J]. 勘察科学技术 2011(03)

- [12].抗滑桩加固边坡的稳定可靠度分析[J]. 工程技术研究 2018(14)

- [13].云南某学校滑坡抗滑桩变形原因分析[J]. 路基工程 2019(01)

- [14].某堤防抗滑桩质量缺陷处理技术的研究[J]. 珠江水运 2019(11)

- [15].弹性抗滑桩桩底支承条件对其内力和位移的影响分析[J]. 安全与环境工程 2018(01)

- [16].高速公路路基滑坡治理工程中抗滑桩的应用研究[J]. 居舍 2018(13)

- [17].江岸公路路基滑坡抗滑桩治理效果的数值分析[J]. 内蒙古科技与经济 2018(11)

- [18].边坡矩形截面抗滑桩的施工技术与应用研究[J]. 公路 2018(09)

- [19].图表法在某边坡抗滑桩设计中的应用[J]. 工程建设 2008(01)

- [20].图表法在边坡抗滑桩设计中的应用[J]. 国土资源导刊 2008(04)

- [21].放缓坡度对抗滑桩抗震性能的贡献研究[J]. 中国水运(下半月) 2017(12)

- [22].一种抗滑桩孔底安全防护装置的应用[J]. 云南水力发电 2017(06)

- [23].大尺寸抗滑桩在滑坡灾害防治工程中的应用[J]. 资源信息与工程 2018(03)

- [24].大直径圆形抗滑桩数值模拟研究[J]. 西安文理学院学报(自然科学版) 2018(04)

- [25].煤系地层等深厚强风化地质条件下的抗滑桩设计探讨[J]. 灾害学 2018(S1)

- [26].不同自由段长度的滑坡前缘抗滑桩受力变形特性的现场模型试验研究[J]. 自然灾害学报 2017(05)

- [27].传递系数法在露天煤矿边坡抗滑桩设计中的应用[J]. 中国矿山工程 2013(02)

- [28].降雨条件下抗滑桩边坡稳定性影响的数值分析[J]. 水利水电技术 2020(04)

- [29].抗滑桩在边坡工程中的应用探讨[J]. 住宅与房地产 2018(31)

- [30].不同内力情况下抗滑桩钢筋计算分析研究[J]. 工业建筑 2018(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/38979969a335d68f9a19229d.html