# 综合勘察技术在岩土工程勘察中的应用王瑞

广东省工程勘察院广东广州510000

摘要：岩土工程勘察是一项建筑得以施工建设的前提，岩土工程勘察的主要内容包括建筑场地的的岩土状态以及相关的岩土参数，这些数据信息是进行工程设计以及施工建设必不可少的资料，只有通过勘察得到全面科学的数据，才能保证后续设计以及施工的科学性和有效性。综合勘察技术是近年来根据实际需要产生的一种全新的勘察方式，这种勘察方式可以对建设工地的岩土进行全方位、多角度勘察，进而极大地提高了勘察数据的科学性与准确性，有效避免了单一勘察技术存在的弊端，本文主要分析了综合勘察技术在岩土工程勘察中的应用分析。

关键词：综合勘察技术；岩土工程勘察；应用

1导言

随着社会经济的迅速发展，各种工程项目日益增加，特别是岩土工程，对于勘察工作有了更严格的要求。岩土勘察工作是工程建设施工的关键前提，所以说，岩土工程勘察工作具有重大的意义。现阶段，在岩土工程勘察工作中，仍然存在大量问题，还需要工程勘察人员给予高度的重视，采取先进的综合勘察技术，提升岩土工程勘察的质量，为开展岩土工程建设奠定牢固的基础。

2岩土勘察工程主要技术及特点

2.1定位技术

国家对岩土病害防控工作十分重视，采用先进技术才能做好病害防控，降低人工操控的难度。基于ＧＩＳ设计新型监测平台，可解决人工监测作业的难度，实现公路交通的安全稳定。将当代先进的病害检测勘察技术用于地基病害检测指挥，降低了人工指挥的难度。采用我国ＧＩＳ、ＧＰＳ、ＲＳ等多系统联合定位检测，同时进一步保障和提高整个系统检测的安全性、稳定性和可靠性。设计检测系统要考虑技术条件，分别设定针对性控制系统平台。

2.2远程技术

以ＧＩＳ为中心构建智能化监测系统全面开展公路路面改建工作，可取代人工参与公路状况监测与调度。地理信息系统用于公路监测，对区域公路信号收录与分析具有无比的优越性。为了更好地实现检测现场操控目标，可结合ＧＩＳ技术构建系统运作平台，综合调度实地勘察作业。ＧＩＳ技术正在兴起，并且在某些领域开始取代传统识别技术，满足了用户使用无线通信服务要求，提高了信号传输模式质量与效率。

2.3动态技术

岩土勘察是病害防治的新技术，利用ＧＰＳ设定勘察平台可实时收录相关地质信息，为病害防控与处理做好指导。将ＧＩＳ用于公路监测系统，可为公路路面养护提出可行的指导方案。现代ＧＩＳ科技改变了传统信息传递模式，为用户提供更大范围服务，病害检测是当代ＧＩＳ领域比较普遍的技术。例如，检测软件采用专业的ＳＱＬ数据库，并支持使用变化曲线、三维模型对检测点位移情况进行全面展示；检测系统可以全天候运行，在恶劣环境及气候条件下仍能正常进行检测数据采集。

3综合勘察技术在岩土工程勘察中的具体应用方法

3.1大地电场岩性检测技术

大地电场岩性检测技术实际通过电磁波来作为检测方法，通过太阳风形成电磁波，在由电磁波进入地表的不同深度，来反应电磁波信息，通过相关的记录仪器来进行记录，通过仪器所接收的不同电磁波速度、频率及电阻率等来判断地下不同的岩层和储层性质，最终实现对岩土工程的评价和勘察。大地电场岩性检测技术的优势主要为如下几点:第一，大地电场岩性检测技术所使用的检测仪器重量轻、体积小、不仅便于携带，更加方便保存和管理，因此，在使用大地电场岩性检测技术的过程中，经常可以一人独立的操作，同时，大地电场岩性检测技术仪器在使用的过程中几乎没有任何的噪音和操作废弃物，不会对环境、地表、生态等造成任何的影响和破坏，尤其是在野外操作的过程中，可以随意的检测，只需要将仪器放在预设的位置上就可以探测，最大探测深度可达10000米，探测速度非常快，探测的内容包括了岩性、含水层、矿体等，探测的结果较为全面。第二，大地电场岩性检测技术的误差小。大地电场岩性检测技术仪器是通用点测的形式来进行的，并且还可以在探测的过程中结合不同工的实际情况进行不同的调整，准确度非常高，所产生的误差非常低。第三，大地电场岩性检测技术的场源稳定。传统的探测技术或仪器都会受到地下条件的影响，例如网管、地下水、光缆电源等，而大地电场岩性检测技术仪器只会接受到电磁波信号，所以其他的地下条件并不会影响到大地电场岩性检测技术的检测过程。

3.2高密度电阻率技术

高密度电阻率技术是由传统的电法演变而产生的一种新型的岩土工程勘察技术，高密度电阻率技术的工作原理为:不同的岩土存在这不同的差异，在勘察的过程中，就需要通过电场来分析岩土的这种差异来判断岩土的性质。其工作内容为:采用供电电机来对地下进行直流电流的输送，在测试点建立电场，改变供电装置的位置和排序等，在改变地下电流的分布状况，最终完成岩土性质的判断。高密度电阻率技术的优势为:第一，电极的布置可以一次性的完成，这样就可以改变传统勘察方法因电极而受到的影响和干扰，还可以自动的勘察数据，所以精确度较高。第二，数据可以自动化的采集，更加有效的提高数据采集的准确性和效率，在数据采集后还就可以对数据进行实时的处理和分析，更好分析出计算结果。第三，可以通过多种形式来进行测量，从而获得不同岩层的不同实际信息。

3.3多瞬面波技术

在物理学中，不同的介质可以传播出不同速度的面波，而通过震动则能够一直的产生面波，在通过对面波的波动进行收集和处理，判断震动的幅度等内容。多瞬面波技术正是基于此原理，在进行岩土工程勘察的过程中，可以利用瞬态的冲击力作为震动的的源头，传递出面波，再通过传感器来对面波的分布状态进行分析，将分析的数据绘制成曲线图，通过不同曲线图的不同变化规律来勘察地质条件和岩土性质。多瞬面波技术的主要优势为:第一，多瞬面波技术是提用过物理学的特征来对面波所代表的岩土性质来进行勘测，所以勘测的结果相对来说较为精确。第二，一般情况情况下，多瞬面波技术的勘测方法可以分为瞬态法和稳态法，这两种方法可以结合不同岩土和地质的不同情况来进行勘察，所以其适用性较强。

3.4横波反射技术

横波反射技术和多瞬面波技术的原理较为相似，都是利用了物理学的基础和面波的特征来进行操作的，上文中提到，面波在不同的介质中会产生不同的传播速度，因此，如果介质存在明显的差异，那么则会产生反射波。所以，在岩土工程勘察的实际工作中，可以通过在地表安装专业的面波检测器来对反射的横波信号进行收集和整理，在通过反射波的长短和速度来进行必要的计算，与上文提到的多瞬面波技术相比，横波反射技术的可操作性更强，反射波更加明显，所以分辨性更高，同时，横波的传播速度与其他波形相比有着更快的速度，因此，通过横波反射技术可以更加快速的会进行检测。

4结语

在岩土工程勘查工作中，为了促使获得的勘探数据更加准确全面性，应当采用综合勘探技术。这就要勘查技术人员，从工程实际状况出发，把握更多的勘察技术，加以灵活性运用，提升岩土工程勘探的效率及质量。

参考文献

[1]周远飞.综合勘察技术在岩土工程勘察中的应用[J].江西建材,2016,22:209.

[2]郑国栋.综合勘察技术在岩土工程勘察中的应用[J].福建建筑,2013,02:95-97+102.

[3]陈俊仁,樊祥明.综合勘察技术在岩土工程勘察中的应用[J].城市建设理论研究(电子版),2016,34:116-117.

[4]梁应科.勘察技术在岩土工程施工中的应用研究[J].低碳世界,2013,22:124-125.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/395c6692a6c1d6843436e450.html