# 一种多功能呼叫仪论文和设计-张中林

### 全文摘要

本实用新型公开了一种多功能呼叫仪，包括外壳、固定安装在外壳上的显示屏、电源开关、呼叫按钮、接听按钮、扩音器和话筒，所述外壳为扁平笔状结构，所述外壳上还固定安装有紧急呼叫显示灯、选择按钮、照明开关和照明灯，所述外壳顶端固定安装有充电口和拆装盖，所述外壳后端固定安装有挂钩，所述挂钩包括固定板和横截面为L形的弹性卡板，所述弹性卡板的水平段与固定板垂直固连在一起，所述固定板与外壳的后端面通过螺钉固定连接，所述弹性卡板的竖直段与外壳的后端面相平行，所述弹性卡板的直角内侧固定安装有若干加强筋，所述弹性卡板的竖直段底部内侧面固定设置有压紧凸起。本实用新型具有携带方便、及时接听呼叫信息、功能多样的优点。

### 主设计要求

1.一种多功能呼叫仪，包括外壳、固定安装在外壳上的显示屏、电源开关、呼叫按钮、接听按钮、扩音器和话筒，其特征在于，所述外壳为扁平笔状结构，所述外壳上还固定安装有紧急呼叫显示灯、选择按钮、照明开关和照明灯，所述外壳顶端固定安装有充电口和拆装盖，所述外壳后端固定安装有挂钩；所述挂钩包括固定板和横截面为L形的弹性卡板，所述弹性卡板的水平段与固定板垂直固连在一起，所述固定板与外壳的后端面通过螺钉固定连接，所述弹性卡板的竖直段与外壳的后端面相平行，所述弹性卡板的直角内侧固定安装有若干加强筋，所述弹性卡板的竖直段底部内侧面固定设置有压紧凸起。

### 设计方案

1.一种多功能呼叫仪，包括外壳、固定安装在外壳上的显示屏、电源开关、呼叫按钮、接听按钮、扩音器和话筒，其特征在于，所述外壳为扁平笔状结构，所述外壳上还固定安装有紧急呼叫显示灯、选择按钮、照明开关和照明灯，所述外壳顶端固定安装有充电口和拆装盖，所述外壳后端固定安装有挂钩；

所述挂钩包括固定板和横截面为L形的弹性卡板，所述弹性卡板的水平段与固定板垂直固连在一起，所述固定板与外壳的后端面通过螺钉固定连接，所述弹性卡板的竖直段与外壳的后端面相平行，所述弹性卡板的直角内侧固定安装有若干加强筋，所述弹性卡板的竖直段底部内侧面固定设置有压紧凸起。

2.根据权利要求1所述的一种多功能呼叫仪，其特征在于，所述选择按钮共有两个，分别为上选按钮和下选按钮。

3.根据权利要求1所述的一种多功能呼叫仪，其特征在于，所述压紧凸起的长度与弹性卡板的宽度相同，所述压紧凸起为半圆柱形结构。

4.根据权利要求1所述的一种多功能呼叫仪，其特征在于，还包括保护罩，所述保护罩为开有矩形凹槽的立方体结构，所述矩形凹槽的边沿处设有一周凸缘，所述保护罩通过凸缘与外壳下端相套接，所述照明灯位于保护罩内。

5.根据权利要求1所述的一种多功能呼叫仪，其特征在于，所述外壳上套有橡胶套，所述橡胶套外形结构与外壳相匹配，所述橡胶套上对应外壳顶端边线处固定安装有弧形的减震块。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗设备技术领域，具体来说，涉及一种多功能呼叫仪。

背景技术

目前国家社会将医护沟通提得高，很多纠纷都是因为医护患没有及时沟通才造成误会加深进而引演变成为更大的问题。医生护士在繁忙的工作中可能没有及时与合作沟通或者未及时回应患者的问题，造成患者心里不满的情绪。并且现在的呼叫仪无法根据轻重缓急进行优先安排，影响医护工作者对紧急情况的信息获取效率。

目前病房使用的的呼叫器，在病房听不清呼叫的床号及呼叫内容，如果无人接听会一直呼叫，如上夜班时，工作人员少，事情多，不及时接听呼叫器，呼叫声音会变为噪音，影响其他患者休息。医生在抢救病人的时候往往需要电筒观察患者的瞳孔，目前很多医护工作者并不是人人随身携带电筒，影响病情的观察；并且现有的呼叫仪携带不方便，容易掉落在地上，损坏呼叫仪，卡固呼叫仪的部件也容易出现损坏，使用寿命短。

实用新型内容

为解决现有技术中存在的问题，本实用新型提供一种多功能呼叫仪，具有携带方便、及时接听呼叫信息、功能多样的优点。

为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种多功能呼叫仪，包括外壳、固定安装在外壳上的显示屏、电源开关、呼叫按钮、接听按钮、扩音器和话筒，所述外壳为扁平笔状结构，所述外壳上还固定安装有紧急呼叫显示灯、选择按钮、照明开关和照明灯，所述外壳顶端固定安装有充电口和拆装盖，所述外壳后端固定安装有挂钩。

所述挂钩包括固定板和横截面为L形的弹性卡板，所述弹性卡板的水平段与固定板垂直固连在一起，所述固定板与外壳的后端面通过螺钉固定连接，所述弹性卡板的竖直段与外壳的后端面相平行，所述弹性卡板的直角内侧固定安装有若干加强筋，所述弹性卡板的竖直段底部内侧面固定设置有压紧凸起。

上述结构中，呼叫仪通过外壳后端的挂钩将呼叫仪挂在服装口袋前，显示屏能够显示工作人员的信息；当病人进行呼叫时，扩音器会发出提示声音，显示屏上会显示呼叫的病房和床号，医生通过接听按钮可以接听呼叫电话，通过话筒和扩音器及时与患者进行沟通，促进医患护关系的和谐，有利于沟通，减少误会，也可以在最短时间解决患者的问题；当病人紧急呼叫时，紧急呼叫显示灯会显示红色，同时不论在通话过程中或者未通话过程中都可按下接听按钮接听紧急呼叫的通话；通过选择按钮选择不同病房和床号，按下呼叫按钮，医务工作者可以主动和某个病患进行沟通，减轻患者紧张情绪，同时护士更简洁方便的了解整个病房的动态，减少人力资源。医生在病房查看病情时，按下照明开关，可以通过照明灯及时观察患者的病情，比如瞳孔的大小，放化疗患者口腔咽喉部溃疡的大小及程度等。加强筋能够增强弹性卡板的抗折能力，压紧凸起能够使挂钩与口袋面料接触摩擦力更大，防止滑脱，固定板与外壳通过螺钉连接，方便在挂钩损坏时，及时更换，延长了呼叫仪的使用寿命，减少呼叫仪的浪费，使用更加方便。

优选的，所述选择按钮共有两个，分别为上选按钮和下选按钮，如此设置，通过上选按钮和下选按钮能够快速的选择需要沟通的病房并进行呼叫，方便护士更简洁方便的了解整个病房的动态，减少人力资源。

优选的，所述压紧凸起的长度与弹性卡板的宽度相同，所述压紧凸起为半圆柱形结构，优选的，方便挂钩夹紧衣服口袋，长度和弹性卡板相同，增大了挂钩与衣服口袋的摩擦力和压紧力。

优选的，还包括保护罩，所述保护罩为开有矩形凹槽的立方体结构，所述矩形凹槽的边沿处设有一周凸缘，所述保护罩通过凸缘与外壳下端相套接，所述照明灯位于保护罩内，如此设置，通过保护罩对照明灯起到保护作用，防止照明灯损坏，延长了装置的使用寿命。

优选的，所述外壳上套有橡胶套，所述橡胶套外形结构与外壳相匹配，所述橡胶套上对应外壳顶端边线处固定安装有弧形的减震块，如此设置，通过橡胶套能够提高呼叫仪的抗摔能力，减震块进一步提高呼叫仪边角的减震能力，延长呼叫仪的使用寿命。

本实用新型的有益效果是：

(1)本实用新型能够及时接听病人的呼叫通话，促进医患护关系的和谐，有利于沟通，减少误会，可以在最短的时间解决患者的问题，减轻患者紧张情绪，利于科室和医院的发展，护士更简洁方便的了解整个病房的动态，减少人力资源；

(2)照明灯方便及时观察患者的病情，比如瞳孔的大小，放化疗患者口腔咽喉部溃疡的大小及程度等；

(3)紧急呼叫显示灯能够及时提醒医生有紧急病情发生，显示屏方便显示医生信息以及呼叫通话的患者的病房和床号信息，使医生可以在最短时间了解病人情况，快速到达病人的病房；

(4)挂钩的加强筋的设计能够增强弹性卡板的抗折能力，延长弹性卡板的使用寿命，固定板和外壳通过螺钉固定，方便更换挂钩，增加呼叫仪使用的便利性，防止挂钩损坏影响呼叫仪使用的情况出现，压紧凸起保证了压紧程度，防止呼叫仪滑脱。

附图说明

图1是本实用新型实施例1的主视图；

图2是本实用新型实施例1的右视图；

图3是本实用新型实施例1的俯视图；

图4是本实用新型实施例1中挂钩的右视图；

图5是本实用新型实施例1中挂钩的主视图；

图6是本实用新型实施例2的主视图；

图7是本实用新型实施例2中保护罩的主视图；

图8是本实用新型实施例2中保护罩的俯视图；

图9是本实用新型实施例3的主视图。

附图标记说明：

1、外壳；2、显示屏；3、电源开关；4、呼叫按钮；5、选择按钮；6、接听按钮；7、紧急呼叫显示灯；8、扩音器；9、话筒；10、照明开关；11、照明灯；12、挂钩；13、充电口；14、拆装盖；15、固定板；16、弹性卡板；17、加强筋；18、压紧凸起；19、保护罩；20、凸缘；21、橡胶套；22、减震块。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明。

实施例1：

如图1-图5所示，一种多功能呼叫仪，包括外壳1、固定安装在外壳1上的显示屏2、电源开关3、呼叫按钮4、接听按钮6、扩音器8和话筒9，外壳1为扁平笔状结构，外壳1的前端面上从上到下依次设有显示屏2、接听按钮6和呼叫按钮4、选择按钮5、紧急呼叫显示灯7、扩音器8和话筒9，电源开关3位于外壳1的右侧面上，外壳1上还固定安装有照明开关10和照明灯11，照明开关10位于外壳1前端面下部，照明灯11位于外壳1的底部，外壳1顶端固定安装有充电口13和拆装盖14，拆装盖14与外壳1通过螺钉连接，拆装盖14方便检修呼叫仪以及更换电池，外壳1后端固定安装有挂钩12。

选择按钮5共有两个，分别为上选按钮和下选按钮，通过上选按钮和下选按钮能够快速的选择需要沟通的病房并进行呼叫，方便护士更简洁方便的了解整个病房的动态，减少人力资源。

挂钩12包括固定板15和横截面为L形的弹性卡板16，弹性卡板16的水平段与固定板15垂直固连在一起，固定板15与外壳1的后端面通过螺钉固定连接，弹性卡板16的竖直段与外壳1的后端面相平行，弹性卡板16的直角内侧固定安装有三个加强筋17，弹性卡板16的竖直段底部内侧面固定设置有压紧凸起18，压紧凸起18的长度与弹性卡板16的宽度相同，压紧凸起18为半圆柱形结构，方便挂钩12夹紧衣服口袋，长度和弹性卡板16相同，增大了挂钩12与衣服口袋的摩擦力和压紧力。

上述结构中，呼叫仪通过外壳1后端的挂钩12将呼叫仪挂在服装口袋前，显示屏2能够显示工作人员的信息；当病人进行呼叫时，呼叫仪接收到信号以后，扩音器8会发出提示声音，显示屏2上会显示呼叫的病房和床号，医生通过接听按钮6可以接听呼叫电话，通过话筒9和扩音器8及时与患者进行沟通，促进医患护关系的和谐，有利于沟通，减少误会，也可以在最短时间解决患者的问题；当病人紧急呼叫时，紧急呼叫显示灯7会显示红色，同时不论在通话过程中或者未通话过程中都可按下接听按钮6接听紧急呼叫的通话；通过选择按钮5选择不同病房和床号，按下呼叫按钮4，医务工作者可以主动和某个病患进行沟通，减轻患者紧张情绪，同时护士更简洁方便的了解整个病房的动态，减少人力资源。医生在病房查看病情时，按下照明开关10，可以通过照明灯11及时观察患者的病情，比如瞳孔的大小，放化疗患者口腔咽喉部溃疡的大小及程度等。加强筋17能够增强弹性卡板16的抗折能力，压紧凸起18能够使挂钩12与口袋面料接触摩擦力更大，防止滑脱，固定板15与外壳1通过螺钉连接，方便在挂钩12损坏时，及时更换，延长了呼叫仪的使用寿命，减少呼叫仪的浪费，使用更加方便。

实施例2：

如图6-图8所示，本实施例在实施例1的基础上，还包括保护罩19，保护罩19为开有矩形凹槽的立方体结构，矩形凹槽的边沿处设有一周凸缘20，保护罩19通过凸缘20与外壳1下端相套接，照明灯11位于保护罩19内，通过保护罩19对照明灯11起到保护作用，防止照明灯11损坏，延长了装置的使用寿命。

实施例2其余结构及工作原理同实施例1。

实施例3：

如图9所示，本实施在实施例1的基础上，外壳1上套有橡胶套21，橡胶套21外形结构与外壳1相匹配，橡胶套21相对于外壳1前端面的位置为缺口，方便进行操作，橡胶套21上对应外壳1顶端边线处固定安装有弧形的减震块22，通过橡胶套21能够提高呼叫仪的抗摔能力，减震块22进一步提高呼叫仪边角的减震能力，延长呼叫仪的使用寿命。

实施例3其余结构及工作原理同实施例1。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的具体实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822255767.5

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:90(成都)

授权编号:CN209168332U

授权时间:20190726

主分类号:G08B 3/10

专利分类号:G08B3/10;H04M11/02

范畴分类:33C;

申请人:四川省肿瘤医院

第一申请人:四川省肿瘤医院

申请人地址:610041 四川省成都市武侯区人民南路4段55号

发明人:张中林;魏珊珊;张秀凤

第一发明人:张中林

当前权利人:四川省肿瘤医院

代理人:李斌;黄青

代理机构:51242

代理机构编号:成都环泰知识产权代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3976aa4a49a4c3ddd07e0637.html