# 三维多孔集流体改善NiO电极的储锂特性

### 论文摘要

三维多孔金属不仅可容纳电极在储锂过程中的体积变化,且为锂离子提供快速传输通道,因此被广泛用做锂离子电池集流体,以提升其循环稳定性和高倍率容量. NiO作为锂离子电池负极具有高理论比容量而备受关注,但其电子导电性差和充放电过程中的巨大体积变化造成其循环寿命短和高倍率容量低.此外,NiO首次放电（嵌锂）产物Ni0和Li2O不能在充电（脱锂）过程中完全反应造成首次不可逆容量大,阻碍了其商业化应用.本工作采用简单、易规模化的化学镀法制备出具有三维贯穿孔的多孔铜（孔径≈5μm）,并在其孔壁电沉积获得NiO@三维多孔铜电极.由于三维多孔铜集流体可容纳NiO储锂过程中的体积变化;为锂离子提供快速传输通道,同时其高比表面积增大了Ni0和Li2O的反应活性点,因此该电极显示出优异的高倍率容量和高首次库伦效率.该电极在200m A·g-1电流密度下,首次放电（嵌锂）和充电（脱锂）容量分别为1522.3和1230.2m Ah·g-1,首次库伦效率达到80.8%;在高电流密度20A·g-1下显示578.1m Ah·g-1容量.以NiO@三维多孔铜为负极,LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2为正极组装成全电池,首次充电和放电容量分别为1514和1060 mAh·g-1(基于NiO电极,电流密度0.2 A·g-1),首次库伦效率为70%; 1.0 A·g-1电流密度下,首次放电比容量为873 mAh·g-1, 100次循环后保持709 mAh·g-1,保持率为81%; 10 A·g-1电流密度下容量保持530.6 mAh·g-1.该工作将为过渡金属氧化物储锂性能提升提供新途径.

### 论文目录

- 1 引言

- 2 结果与讨论

- 2.1 NiO电极材料的结构与形貌分析

- 2.2 NiO电极材料电化学性能测试

- 3 结论

- 4 实验部分

- 4.1 NiO@三维多孔铜电极的制备

- 4.2 物理性能表征

- 4.3 电化学性能测试

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王珊,樊小勇,崔宇,苟蕾,王新刚,李东林

关键词: 锂离子电池,负极,三维多孔,集流体

来源: 化学学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,电力工业

单位: 长安大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金面上项目(No.21473014),中国博士后基金面上项目(No.2016M590908),长安大学卓越青年基金(No.310831153505)资助~~

分类号: TM912;TQ131.11

页码: 551-558

总页数: 8

文件大小: 1492K

下载量: 100

### 相关论文文献

- [1].NiO作为微生物燃料电池阴极催化剂的研究[J]. 郑州师范教育 2014(04)

- [2].脉冲激光沉积制备NiO薄膜的研究进展[J]. 科技创新导报 2011(25)

- [3].用均相沉淀法制备NiO-石墨复合材料[J]. 黑龙江科技学院学报 2011(05)

- [4].纳米片状NiO的合成及电容性质[J]. 功能材料 2010(S1)

- [5].六边形多孔NiO纳米片的合成与表征[J]. 人工晶体学报 2010(06)

- [6].NiO空心微球的规模化制备与表征[J]. 电子元件与材料 2009(12)

- [7].花状NiO纳米片自组装体的制备与表征[J]. 硅酸盐学报 2009(12)

- [8].NiO纳米线阵列紫外光电特性[J]. 微纳电子技术 2016(02)

- [9].NiO的电子结构与热电性能的理论研究[J]. 贵州师范大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [10].超级电容器用介孔NiO的制备及性能[J]. 电池 2009(02)

- [11].NiO/碳纳米管复合材料的制备与电化学性能[J]. 电源技术 2009(06)

- [12].NiO改性石墨毡的钒电池正极材料性能表征[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [13].掺N多孔炭/NiO的制备与电容性能的研究[J]. 煤炭学报 2017(06)

- [14].NiO层作为空穴传输层的钙钛矿太阳能电池的制备和性能研究[J]. 材料导报 2017(10)

- [15].碳纳米管内外担载NiO催化剂的可控制备及其性能研究[J]. 化工新型材料 2015(08)

- [16].NiO超细粉末的均匀沉淀法制备与表征(英文)[J]. 吉首大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [17].NiO基氧化物热电材料的合成及其性能[J]. 材料科学与工程学报 2012(04)

- [18].超级电容器用NiO多孔薄膜电极材料的研究进展[J]. 电子元件与材料 2012(12)

- [19].硫在镍基合金钝化膜NiO表面吸附的第一性原理研究[J]. 材料导报 2019(S2)

- [20].原位水热法制备NiO纳米电极材料及性能研究[J]. 分子科学学报 2016(06)

- [21].近临界甲醇中NiO催化生物质糖转化制备乳酸甲酯的研究[J]. 高校化学工程学报 2017(04)

- [22].碳纳米管内外管壁担载NiO催化剂的氧化还原及催化性能研究[J]. 西南民族大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [23].胶质碳球为模板制备NiO空心球(英文)[J]. 无机化学学报 2011(12)

- [24].甲醇-水介质中NiO纳米片自组装体的制备与表征[J]. 陶瓷学报 2009(02)

- [25].NiO电致变色薄膜的电化学制备和性能[J]. 科技导报 2009(18)

- [26].网孔状NiO电极制备及其电容特性[J]. 电化学 2011(04)

- [27].一种基于NIO技术的短信平台的设计和实现[J]. 广西职业技术学院学报 2011(04)

- [28].NiO对白云石烧结性能的影响[J]. 人工晶体学报 2013(08)

- [29].NiO/高炉渣催化剂的丙烷氧化脱氢性能[J]. 稀有金属材料与工程 2009(S1)

- [30].NiO电致变色薄膜的研究进展[J]. 建材世界 2009(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/39acc4bd07b461d1b7c8758c.html