# 大豆秸秆生物炭对黄土中硫转化及微生物群落的影响

### 论文摘要

硫是植物生长发育必需的中量元素,在土壤营养元素中占据重要的地位。近年来,与世界上许多国家和地区一样,中国黄土高原土壤缺硫的现象已经成为影响作物产量的重要因素。土壤中硫的含量对土壤生态系统中微生物的生长和增殖,微生物群落结构有很大的影响。土壤缺硫会使农作物的产量降低,并且可以抑制豆类作物的固氮作用。随着土壤缺硫现象越来越严重,与之相关的土壤改良和土壤修复技术的研究也越来越多。生物炭是生物质在完全或部分缺氧的条件下热解炭化产生的材料,向土壤中施加生物炭可以改变土壤的理化性质,生物炭已被作为一种良好的土壤改良剂使用。研究表明,生物炭对土壤有机质含量（SOM）,土壤pH值,土壤电导率（EC）及其他土壤性质有一定影响。由于较大的表面积和特殊的孔隙结构,生物炭在提高微生物丰度和治理贫硫土壤方面具有广阔的应用前景。本研究在300℃和600℃的温度条件下热解大豆秸秆,制备得到大豆秸秆生物炭BC300和BC600。分别将BC300和BC600以1%、3%和5%（w/w）的施加率施加于100 g黄土土壤样品中。这些处理记为BC300-1、BC300-3、BC300-5、BC600-1、BC600-3和BC600-5。每种处理设置三个平行样,与空白对照一起恒温培养15周,并在第0、3、6、9、12和15周,测定土壤样本的理化性质、酶活性和土壤中各形态硫含量。第15周,对土壤样本进行DNA提取和PCR扩增测序分析鉴定硫氧化细菌,并研究生物炭施入后微生物群落的变化。本研究的主要结果如下:（1）较高的热解温度引起了大豆秸秆生物炭理化性质的变化。随着热解温度从300℃升高到600℃,生物炭pH从7.87增加到8.42,灰分含量从13.5%增加到15.5%,BET表面积从2.00增加到13.84 m2·g-1。（2）向黄土中施加生物炭,土壤理化性质和土壤酶活性随生物炭的施加发生显著性变化。培养15周后,BC300的施加量分别为1%、3%和5%时,土壤pH值分别比对照高3.1%、3.4%和5.3%。BC600的施加量分别为1%、3%和5%时,土壤pH值分别比对照高2.9%、4.5%和5.9%。电导率（EC）的变化趋势与pH值的变化趋势相似,但却更显著,BC300和BC600的施加量为5%时,其电导率（EC）的增量分别为25.6%和36.6%。培育初期,土壤中有机质（SOM）略有增加,但在第9周后,逐渐低于对照。培育15周后,施加BC300的脲酶活性比对照组高8.1%10.2%,施加BC600的土壤脲酶活性比对照组低2.5%8.6%。土壤中过氧化氢酶活性的变化不大,与生物炭的施用无显著性关联。（3）不同生物炭对土壤中各形态硫的影响各不相同。施加生物炭后,土壤中总硫、水溶性硫、有机硫含量变化显著,吸附性硫和盐酸可溶性硫无显著性变化。其中,土壤中水溶性硫和有机硫含量的变化最显著。培育第3周,生物炭的施加均提高了土壤中水溶性硫的含量,且提高量较大。对比第15周的数据,有机硫的含量均低于或远低于对照组。（4）施加BC600土壤中硫氧化菌和溶杆菌属的相对丰度最高。BC600处理的溶菌菌相对丰度为2.84%4.19%,BC300处理的溶菌菌相对丰度仅为1.24%2.38%。所有样品的优势菌种主要为变形杆菌门、双生单胞菌门、放线菌门、拟杆菌门、绿弯菌门。大多数生物炭处理的土壤变形杆菌相对丰度较对照组（27.3%）有所增加,其中BC300-5和BC600-5最高,分别为34.2%和35.2%。在所有生物炭处理中,以BC300-1和BC600-3处理差异最大（14.6%）,分别为22.0%和23.6%,芽单胞菌门的相对丰度显著增加。生物炭降低了放线菌和绿弯杆菌的相对丰度,但对拟杆菌和酸杆菌的影响不大。研究表明,大豆秸秆生物炭不仅使黄土的硫转化和理化性质发生了显著变化,而且引起了黄土微生物群落的变化。研究结果表明,大豆秸秆生物炭对土壤微生物群落和硫矿化具有良好的作用,可作为黄土土壤改良剂应用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 Introduction

- 1.1 The role and importance of sulfur in soil

- 1.1.1 Availability of sulfur and its role in soil

- 1.1.2 The sulfur cycle and sulfur transformations in soil

- 1.2 The role and importance of microorganisms in soil

- 1.2.1 Microbial community and soil health

- 1.2.2 The role of microorganisms in sulfur transformations

- 1.3 Development of biochar as a soil amendment

- 1.3.1 Background

- 1.3.2 Production and basic characteristics of biochar

- 1.4 Research background,significance,and objectives

- 1.4.1 Research background and significance

- 1.4.2 Research content and objectives

- 1.4.3 Technical flowchart

- 2 Production and characterization of biochar

- 2.1 Introduction

- 2.2 Materials and methods

- 2.2.1 Raw materials and production method

- 2.2.2 Analysis methods

- 2.3 Results and discussion

- 2.3.1 pH

- 2.3.2 Ash content

- 2.3.3 Surface area and SEM images

- 2.3.4 Elemental composition

- 2.3.5 X-ray diffraction（XRD）

- 2.4 Conclusion

- 3 Effect of biochar on soil quality and enzyme activity of loess

- 3.1 Introduction

- 3.2 Materials and methods

- 3.2.1 Experimental design

- 3.2.2 Soil sampling and basic properties

- 3.2.3 Analysis methods

- 3.3 Results and discussion

- 3.3.1 Effect of biochar on soil pH

- 3.3.2 Effect of biochar on soil electrical conductivity（EC）

- 3.3.3 Effect of biochar on soil urease and catalase activity

- 3.3.4 Effect of biochar on soil organic matter（SOM）

- 3.4 Conclusion

- 4 Effect of biochar on sulfur transformations

- 4.1 Introduction

- 4.2 Materials and methods

- 4.2.1 Experimental design

- 4.2.2 Total sulfur

- 4.2.3 Water-soluble sulfur

- 4.2.4 Adsorbed sulfur

- 4.2.5 HCl-soluble sulfur

- 4.2.6 Organic sulfur

- 4.2.7 Data analysis

- 4.3 Results and discussion

- 4.3.1 Effect of biochar on total sulfur

- 4.3.2 Effect of biochar on water-soluble sulfur

- 4.3.3 Effect of biochar on adsorbed sulfur

- 4.3.4 Effect of biochar on HCl-soluble sulfur

- 4.3.5 Effect of biochar on organic sulfur

- 4.3.6 Effect of biochar on sulfur transformations

- 4.4 Conclusion

- 5 Effect of biochar on soil microbial community and its role in sulfur transformations

- 5.1 Introduction

- 5.2 Materials and methods

- 5.2.1 Experimental design

- 5.2.2 DNA extraction,sequencing,and PCR amplification

- 5.2.3 Data processing

- 5.2.4 Statistical analysis

- 5.3 Results and discussion

- 5.3.1 Relative abundance of microbial community

- 5.3.2 OTU analysis

- 5.3.3 Rarefaction analysis

- 5.3.4 Nonmetric multidimensional scaling（nMDS）analysis

- 5.3.5 Principle component analysis（PCA）

- 5.3.6 Linear discriminant analysis（LDA）effect size（LEfSe）

- 5.3.7 Effect of biochar on microbial community structure and its role in sulfur transformations

- 5.4 Conclusion

- 6 Conclusions and future research

- 6.1 Conclusions

- 6.2 Future research

- Acknowledgements

- References

- Research Achievements and Awards

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: Alexandar James Niebuhr

导师: 赵保卫

关键词: 生物炭,黄土,大豆秸秆,硫转化,微生物群落

来源: 兰州交通大学

年度: 2019

分类: 基础科学,农业科技

专业: 自然地理学和测绘学,农业基础科学,农艺学

单位: 兰州交通大学

分类号: S156.2

DOI: 10.27205/d.cnki.gltec.2019.000331

总页数: 65

文件大小: 3474K

下载量: 27

### 相关论文文献

- [1].麦麸制备生物炭对刚果红吸附行为研究[J]. 能源科技 2020(02)

- [2].污泥生物炭混凝土性能及环境效益研究[J]. 环境科学与技术 2019(11)

- [3].烟梗生物炭持久性自由基反应活性的比较[J]. 中国环境科学 2020(08)

- [4].富铁生物炭对豆渣好氧堆肥过程中铵根变化的影响规律[J]. 环境卫生工程 2020(05)

- [5].滴灌减氮下生物炭基肥对植烟土壤无机氮组分含量的影响[J]. 河南农业大学学报 2020(05)

- [6].生物炭吸附重金属离子的研究进展[J]. 化工进展 2019(01)

- [7].施用不同生物炭对水稻生长及产量的影响[J]. 农业与技术 2019(02)

- [8].生物炭的制备与应用研究[J]. 乡村科技 2019(02)

- [9].炭化时间对长、短绒棉基生物炭性能的影响[J]. 可再生能源 2017(10)

- [10].陈化处理对稻壳生物炭理化性质的影响[J]. 沈阳农业大学学报 2017(04)

- [11].不同原料生物炭理化性质的对比分析[J]. 农业资源与环境学报 2017(06)

- [12].改性生物炭对土壤重金属污染修复研究进展[J]. 化工进展 2020(12)

- [13].改性生物炭的光谱表征及砷的吸附效果研究[J]. 水资源与水工程学报 2020(05)

- [14].磁性生物炭对镉、砷的吸附效果研究[J]. 现代化工 2020(07)

- [15].改性椰壳生物炭对甲基橙的吸附效果与机制[J]. 科学技术与工程 2020(27)

- [16].生物炭制备方法及其应用的研究进展[J]. 广州化工 2019(07)

- [17].生物炭制备及其在水污染控制中的应用[J]. 化工新型材料 2019(05)

- [18].不同原料生物炭对铵态氮的吸附性能研究[J]. 农业环境科学学报 2018(03)

- [19].生物炭对土壤理化和微生物性质影响研究进展[J]. 生态科学 2018(01)

- [20].一种新型生物炭的制备及其在含镉、铅、铜污水处理中的应用[J]. 当代化工研究 2018(01)

- [21].生物炭对不同水氮条件下小麦产量的影响[J]. 干旱地区农业研究 2018(02)

- [22].生物炭对土壤性质的影响研究进展[J]. 农业开发与装备 2018(07)

- [23].生物炭对垦粳5号产量及品质的影响[J]. 中国稻米 2018(06)

- [24].生物炭颗粒的分级提取、表征及其对磺胺甲噁唑的吸附性能研究[J]. 环境科学学报 2017(06)

- [25].改性生物炭吸附固定重金属的研究进展[J]. 绿色科技 2017(16)

- [26].热解温度对污泥基生物炭结构特性及对重金属吸附性能的影响[J]. 环境科学研究 2017(10)

- [27].生物炭的性质及其在土壤环境中应用的研究进展[J]. 土壤通报 2013(06)

- [28].用生物炭抵御全球变暖[J]. 自然与科技 2010(03)

- [29].不同生物质原料水热生物炭特性的研究[J]. 农业环境科学学报 2014(11)

- [30].污泥液化生物炭对亚甲基蓝的吸附特性及机理[J]. 中国环境科学 2020(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3a56cc77ac1820bda53c75b6.html