# 筏板刚度论文_付善春,沈红艳,袁文彬,李永亚

导读:本文包含了筏板刚度论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:刚度,地基,基础,刚性,作用,明德,框架。

### 筏板刚度论文文献综述

付善春,沈红艳,袁文彬,李永亚[1]（2018）在《地裂缝对不同刚度筏板基础框-剪结构影响的有限元分析》一文中研究指出为了分析地裂缝影响区内建筑结构的安全性能,采用有限元法对位于不同避让距离的结构进行弹性分析,以支座位移法模拟地裂不均匀沉降对结构的作用,着重分析了不同刚度筏板基础框-剪结构在地裂不均匀沉降单独工况下的底层结构内力及变形情况。结果表明:不同刚度筏板基础框-剪结构最大层间位移角均在避让距离15 m以外满足限值要求,结构底层构件内力最大值出现在避让距离11~15 m区间,框-剪结构可由原规程中最小避让距离20 m向地裂缝推进为15 m。(本文来源于《南昌大学学报(工科版)》期刊2018年01期）

肖俊华,曾朝杰[2]（2013）在《考虑筏板刚度的桩筏基础沉降计算研究》一文中研究指出对于高层建筑的桩筏基础,采用中厚板结合Mindlin-Geddes方法计算桩筏基础中筏板内力、桩基刚度及沉降。通过实例证明该方法的可行性;并针对计算沉降和实测沉降之间的差异进行分析,对计算方法提出进一步改进的建议。(本文来源于《四川建筑科学研究》期刊2013年02期）

孙秀竹,崔文琪,吴辽[3]（2012）在《筏板刚度对共同作用体系的影响分析》一文中研究指出筏板基础已被广泛应用于高层建筑中,鉴于其受力复杂、受力机制还不清楚,目前对于筏板厚度的确定存在很多不合理的地方,用有限元计算方法和共同作用设计方法,通过分析不同厚度条件下筏板基础的受力、变形情况,得出受力及变形规律,为工程实际设计提供有效参考。(本文来源于《低温建筑技术》期刊2012年11期）

雷小虎,巢斯[4]（2011）在《竖向荷载作用下地基弹簧刚度对超高层建筑桩筏基础筏板的影响》一文中研究指出采用将超高层建筑桩筏基础中桩对筏板的作用等效为作用在桩顶处的竖向点弹簧的简化的共同作用分析方法,分析在竖向荷载作用下考虑整体上部结构刚度时不同的弹簧刚度取值对某超高层结构基础筏板的弯矩、变形及桩顶反力的影响。首先,采用共同作用迭代法进行弹簧刚度分布及取值的计算;然后,选取五组近似的弹簧刚度分布;最后,计算五组弹簧刚度取值下的筏板弯矩、沉降、桩顶反力。分析得出结论为类似工程提供参考。(本文来源于《结构工程师》期刊2011年01期）

张建辉,张倩,张素芬,曹迎春[5]（2010）在《变刚度刚性桩复合地基上筏板基础的计算方法》一文中研究指出建立了变刚度刚性桩复合地基的桩-土体系近似分析模型,并采用无单元法模拟筏板,有限元方法模拟褥垫层,将叁者耦合建立了刚性桩复合地基筏板基础的一种计算方法.根据大比尺模型实验的结果,对该方法的合理性和可行性进行了论证.(本文来源于《河北大学学报(自然科学版)》期刊2010年01期）

张素芬[6]（2008）在《变刚度刚性桩复合地基筏板基础分析方法研究》一文中研究指出刚性桩复合地基筏板基础是高层建筑广泛采用的一种基础形式,其工作性状是上部结构-筏板-褥垫层-群桩-地基土体共同作用的结果。目前,人们对其荷载传递机制、承载变形特性以及与地基土相互作用特征尚未获得全面和清晰的认识,其设计计算方法也有待进一步完善。因此,对刚性桩复合地基筏板基础的分析方法及其工作机理的研究具有重要的理论意义和工程实用价值。本文针对刚性桩复合地基筏板基础,首先,采用无单元法、有限元法和变桩长、桩径桩-土体系相互作用模式,建立刚性桩复合地基-筏板基础的耦合数值方法,并研制计算程序；其次,应用大比尺刚性桩复合地基筏板基础模型试验结果,论证该方法的合理性与可靠性；第叁,结合算例,对刚性桩复合地基筏板基础与桩筏基础进行比较,分析了两种基础与地基土相互作用的特征；第四,分别对均匀布桩、变桩距、变桩长叁种不同布桩模式的刚性桩复合地基筏板基础进行计算,研究基础沉降、桩身轴力及桩侧摩阻力等的变化规律,并对各种方案进行对比、分析,得出一些有益的结论。本文所建立的刚性桩复合地基筏板基础的数值分析方法可用于工程设计方案的比较分析,具有较好的工程实用价值。关于变刚度刚性桩复合地基筏板基础沉降变形特征的分析有利于提高人们对基础与地基土相互作用机理的认识,具有重要的学术意义。(本文来源于《河北大学》期刊2008-06-01）

马毛子[7]（2007）在《上部结构、筏板、地基共同作用中的基础刚度影响研究》一文中研究指出上部结构、基础和地基之间是相互作用,相互影响的。关于该问题的研究是岩土工程中非常重要的研究课题之一。自从上世纪50年代梅耶霍夫提出估算平面框架结构等效刚度的公式以考虑共同作用开始,关于上部结构一基础一地基体系的研究取得了许多成果,并在工程建设中发挥了巨大的指导作用。由于该课题的复杂性,试验室模型试验很难模拟上部结构、地基、基础叁者的共同作用,因此数值模拟分析方法是研究该课题的重要手段。与倒楼盖法相比,常规设计仅考虑基础和地基土之间位移连续与协调的原则进行属于局部的共同作用分析方法,严格的共同作用分析方法应同时考虑上部结构、基础和地基接触点的静力平衡条件和位移协调条件。随着计算机技术的飞速发展,一些大型的有限单元分析程序相继问世,并且在工程实践中得到了应用。本文首先通过Ansys分析软件对在竖向荷载作用下的八层空间框架结构体系的地基沉降、基底反力分布、基础内力分布、上部结构柱轴力分布四个方面进行了深入细致的分析,验证了Ansys分析软件分析空间框架-筏基-均质非线性弹性地基共同工作的可行性;其次对共同作用的分析方法及常规计算方法进行分析、比较与探讨,揭示了结构物在满足静力平衡条件和变形协调条件的情况下,叁部分之间的相互作用影响和内在联系;最后本文着重研究了地基刚度、基础刚度、上部结构梁截面刚度对地基沉降、基底反力、基础内力和柱轴力的影响,并根据分析成果对高层建筑的设计、施工提出了一些合理的建议。(本文来源于《重庆大学》期刊2007-04-01）

王,凌道盛[8]（2005）在《筏板刚度对桩筏基础下卧层附加应力影响分析》一文中研究指出采用有限单元法对不同筏板刚度下桩筏基础下卧层附加应力的分布规律进行分析。计算结果表明,筏板刚度对桩顶反力、桩端阻力和下卧层附加应力分布的不均匀性有很大影响,且在刚性基础中表现尤其明显。结合有限元法和Geddes公式的计算结果表明,筏板刚度还引起附加应力沿深度分布的变化及附加应力影响深度的变化。(本文来源于《工业建筑》期刊2005年05期）

周定松,王莺歌,张保印[9]（2003）在《考虑筒体结构刚度影响的筏板内力与变形研究》一文中研究指出基于中厚板理论,考虑上部结构、基础与地基叁者共同作用,以及土的非线性因素,采用有限单元法,建立全叁维模型,分析了筒体结构下桩筏基础中筏板的内力与变形。同时,讨论了筏板内力和变形的影响因素。(本文来源于《四川建筑科学研究》期刊2003年02期）

### 筏板刚度论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

对于高层建筑的桩筏基础,采用中厚板结合Mindlin-Geddes方法计算桩筏基础中筏板内力、桩基刚度及沉降。通过实例证明该方法的可行性;并针对计算沉降和实测沉降之间的差异进行分析,对计算方法提出进一步改进的建议。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 筏板刚度论文参考文献

[1].付善春,沈红艳,袁文彬,李永亚.地裂缝对不同刚度筏板基础框-剪结构影响的有限元分析[J].南昌大学学报(工科版).2018

[2].肖俊华,曾朝杰.考虑筏板刚度的桩筏基础沉降计算研究[J].四川建筑科学研究.2013

[3].孙秀竹,崔文琪,吴辽.筏板刚度对共同作用体系的影响分析[J].低温建筑技术.2012

[4].雷小虎,巢斯.竖向荷载作用下地基弹簧刚度对超高层建筑桩筏基础筏板的影响[J].结构工程师.2011

[5].张建辉,张倩,张素芬,曹迎春.变刚度刚性桩复合地基上筏板基础的计算方法[J].河北大学学报(自然科学版).2010

[6].张素芬.变刚度刚性桩复合地基筏板基础分析方法研究[D].河北大学.2008

[7].马毛子.上部结构、筏板、地基共同作用中的基础刚度影响研究[D].重庆大学.2007

[8].王,凌道盛.筏板刚度对桩筏基础下卧层附加应力影响分析[J].工业建筑.2005

[9].周定松,王莺歌,张保印.考虑筒体结构刚度影响的筏板内力与变形研究[J].四川建筑科学研究.2003

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3a7fd4b8b8ae8a74451c2820.html