# 不同污泥浓度下MFC去除有机物及产电性能的实验研究

### 论文摘要

采用3个相同的H型微生物燃料电池反应器,阳极室进水COD浓度为2 197～2 450mg·L-1,阴极室采用铁氰化钾溶液作为电子受体,研究不同污泥浓度（MLSS）下微生物燃料电池（Microbial Fuel Cell,MFC）去除有机物和产电性能.结果表明:阳极室平均污泥浓度（MLSS）分别为2 530mg·L-1、5 183mg·L-1和10 200mg·L-1时,MFC对有机物均能较好的去除.污泥浓度的增加,有利于阳极生物膜的形成和系统的启动.然而,并非污泥浓度越大,MFC去除有机物及产电能力越大.随着污泥浓度的增加,有机物的去除率先增大后减小,而系统的内阻先减小后增大,导致输出电压以及功率密度均先增加后减少.在阳极室平均污泥浓度为5 183 mg·L-1时,MFC对于有机物的去除效果最高,达到85%,输出电压高达0.78V,表观内阻为344.4Ω,功率密度为421.9mW·m-3,充放电性能较好,说明适宜的污泥浓度有利于MFC对有机物的去除和产电.研究结果对于改善MFC的处理效率和产电性能提供理论基础和运行方法.

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验部分

- 1.1 实验装置

- 1.2 废水成分

- 1.3 接种污泥

- 1.4 运行方法

- 1.5 分析方法

- 1.5.1 污水和污泥指标分析

- 1.5.2 电化学指标分析

- 1.5.3 阳极微生物含量分析

- 2 结果与讨论

- 2.1 不同污泥浓度下MFC对有机物的去除效率

- 2.2 不同污泥浓度下MFC的输出电压变化

- 2.3 不同污泥浓度下MFC的电化学特性分析

- 2.3.1 循环伏安特性分析

- 2.3.2 内阻和功率密度大小分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭昌梓,于瑞娟,强雅洁,张若澄,梁翰林

关键词: 微生物燃料电池,污泥浓度,去除率,产电性能

来源: 陕西科技大学学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,环境科学与资源利用,电力工业

单位: 陕西科技大学环境科学与工程学院

基金: 陕西省科技厅自然科学基金项目(2016JM5079),陕西省教育厅专项科研计划项目(14JK1096),陕西科技大学大学生创新创业训练计划项目(014)

分类号: X703;TM911.45

DOI: 10.19481/j.cnki.issn2096-398x.2019.01.005

页码: 25-30+65

总页数: 7

文件大小: 3029K

下载量: 198

### 相关论文文献

- [1].基于污泥浓度分区技术的理论研究[J]. 安徽农业科学 2010(18)

- [2].污泥浓度对次毫米过滤组件性能的影响[J]. 中国给水排水 2015(07)

- [3].基于污泥浓度分区技术的理论研究(英文)[J]. Meteorological and Environmental Research 2010(05)

- [4].关于净化钢铁厂污水和提高污泥浓度的一种环保方法[J]. 科技与企业 2013(12)

- [5].污泥浓度对城市污泥中重金属生物沥浸效果的影响[J]. 亚热带资源与环境学报 2010(02)

- [6].基于在线污泥浓度计的污泥浓缩脱水运行优化[J]. 中国给水排水 2010(20)

- [7].循环式活性污泥法在污水处理中的应用研究[J]. 节能与环保 2019(01)

- [8].不同污泥浓度对生物沥滤过程的影响[J]. 环境工程学报 2009(01)

- [9].海藻式MBR膜的清洗与维护[J]. 农家参谋 2020(05)

- [10].污泥浓度对剩余污泥水解酸化过程的影响[J]. 中国给水排水 2012(21)

- [11].提高污泥浓度对市政污水处理的影响[J]. 居业 2018(09)

- [12].AAOA-MBR工艺在超高污泥浓度下的运行[J]. 中国给水排水 2018(09)

- [13].SMF-MBR工艺污泥浓度分区及除污性能研究[J]. 中国给水排水 2014(05)

- [14].小回流比条件下污泥浓度分区试验研究[J]. 环境科学 2012(06)

- [15].不同污泥浓度下缺氧FNA对硝化菌活性的影响[J]. 环境科学 2019(07)

- [16].A/O工艺中污泥浓度对微生物群落结构的影响[J]. 中国环境科学 2018(01)

- [17].市政污水处理厂A~2/O工艺中高、低污泥浓度与除磷脱氮效果的研究[J]. 环境与发展 2018(09)

- [18].CAST工艺中高污泥浓度生物脱氮除磷的研究[J]. 科技创业家 2012(15)

- [19].高浓活性污泥法处理印染废水的研究[J]. 山东化工 2018(23)

- [20].高污泥浓度下A/A/O工艺及其改良工艺运行效果对比[J]. 净水技术 2013(S1)

- [21].吸铵饱和沸石的生物再生性能[J]. 净水技术 2013(01)

- [22].间歇膨胀水解工艺处理综合城镇污水的研究[J]. 中国给水排水 2011(07)

- [23].MBR工程中营养物质去除的优化与调控[J]. 给水排水动态 2009(06)

- [24].循环式活性污泥法在城市污水处理中的应用与研究[J]. 科技促进发展 2012(07)

- [25].一体式膜生物反应器处理校园废水的方法[J]. 中阿科技论坛(中英阿文) 2020(07)

- [26].C/N和污泥浓度对以pH值调控的亚硝化系统影响[J]. 环境科学 2019(02)

- [27].机械加速澄清池的沉降比控制原理及应用[J]. 中国给水排水 2018(13)

- [28].两种不同方式培养硝化细菌的比较研究[J]. 环境污染与防治 2014(08)

- [29].厌氧发酵在处理工业废水中的应用与发展[J]. 广州化工 2020(06)

- [30].MBR工艺处理印染废水的实验研究[J]. 江西化工 2010(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3a835458fdc5eca40885970e.html