# 基于iBeacon的地下综合管廊人员定位技术研究

### 论文摘要

城市地下综合管廊是处于地下狭长密闭的空间,设置有综合舱、燃气舱、污水舱以及电力舱等舱室,对廊内各舱室设施设备及管线的日常巡检是管廊运营期至关重要的工作,为了对廊内巡检人员进行精确定位,文中提出了一种基于iBeacon的综合管廊巡检人员定位方案,通过在廊道内部署多个由低功耗蓝牙4.0模块组建的iBeacon基站,根据采集的信号强度指示(Received Signal Strength Indication,RSSI)值,计算出巡检人员手持蓝牙终端设备到iBeacon基站的距离d,然后利用区域分解二次平均加权质心定位算法求出巡检人员的坐标。实验结果表明,该方案定位精度可达到1.39 m以内满足廊内巡检定位需求,相比于传统的室内定位算法,平均误差减少了30%。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 研究现状及难点

- 2 RSSI测距原理

- 3 传统加权质心定位算法模型

- 4 区域分解二次平均室内定位算法分析

- 5 拟合测距实验

- 5.1 RSSI值拟合实验

- 5.2 i Beacon定位实验及结果分析

- 5.3 巡检定位应用场景

- 6 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周果林,胡伟,熊剑

关键词: 综合管廊,蓝牙,质心定位算法

来源: 地下空间与工程学报 2019年S1期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 建筑科学与工程,电信技术

单位: 湖南中建管廊运营有限公司

分类号: TU990.3;TN925

页码: 8-13

总页数: 6

文件大小: 701K

下载量: 123

### 相关论文文献

- [1].起步早 进度快 效果好 路径新 全省城市地下综合管廊建设现场会在四平召开[J]. 吉林勘察设计 2016(01)

- [2].国家发展改革委 住房城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见[J]. 吉林勘察设计 2016(01)

- [3].全国地下综合管廊试点城市竞争性评审四平市喜获第三名[J]. 吉林勘察设计 2016(01)

- [4].融资难与各自为政——地下管廊建设陷入两大困境[J]. 给水排水动态 2015(06)

- [5].国务院常务会议部署推进城市地下综合管廊建设[J]. 吉林勘察设计 2015(04)

- [6].综合管廊[J]. 中国建设教育 2015(04)

- [7].住建部:确保今年开建2000公里以上地下综合管廊[J]. 中国建材资讯 2016(04)

- [8].全省城市综合管廊建设工作调度会在长春召开[J]. 吉林勘察设计 2015(03)

- [9].地下综合管廊试点城市将获专项资金补助[J]. 吉林勘察设计 2015(03)

- [10].陈政高在推进城市地下综合管廊建设电视电话会议上要求 以高度的历史责任感抓好地下管廊建设[J]. 中国建设教育 2016(05)

- [11].渭南市滨河大道综合管廊设计方案浅谈[J]. 陕西建筑 2016(10)

- [12].2015年综合管廊大事记[J]. 给水排水动态 2016(01)

- [13].市政工程地下综合管廊防水施工要点分析[J]. 住宅与房地产 2019(31)

- [14].装配式综合管廊守护地下“生命线”[J]. 中国建设信息化 2019(22)

- [15].超深基坑地下综合管廊支护技术研究[J]. 工程技术研究 2019(22)

- [16].青岛市地下综合管廊防水技术现状及问题[J]. 中国建筑防水 2019(12)

- [17].层次分析法在地下综合管廊规划中的应用——以红岛经济区为例[J]. 给水排水 2019(S1)

- [18].装配式铝模台车在城市综合管廊施工中的应用[J]. 居舍 2019(35)

- [19].城市地下综合管廊全封闭式防水施工技术[J]. 四川建材 2019(12)

- [20].石家庄市地下综合管廊总控中心正式建成[J]. 城市道桥与防洪 2019(11)

- [21].关于城市地下综合管廊工程建设问题研究[J]. 中华建设 2019(12)

- [22].地下综合管廊与人非共板路侧带断面的空间耦合优化[J]. 智能建筑与智慧城市 2019(12)

- [23].综合管廊自动巡检机器人介绍及应用[J]. 劳动保护 2020(01)

- [24].城市综合管廊工程重要节点设计简析[J]. 四川水泥 2019(11)

- [25].综合管廊建设存在的问题及对策研究[J]. 智能城市 2020(01)

- [26].城市地下市政综合管廊施工方法研究[J]. 城市建筑 2019(30)

- [27].基于层次分析的综合管廊运营风险评价研究[J]. 山西建筑 2020(02)

- [28].基于物联网技术的地下综合管廊智能化建设[J]. 山西建筑 2020(03)

- [29].综合管廊电力设计要点分析[J]. 中国设备工程 2019(24)

- [30].穿越地裂缝带的地下综合管廊结构应力预测研究[J]. 市政技术 2019(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3b6be478e4b37273923dfaba.html