# 复杂条件下软岩巷道底鼓综合治理技术研究与应用

### 论文摘要

陈四楼煤矿北翼-640 m轨道暗斜井在巷道掘进过程中受落差163m的F18正断层影响,巷道由断层下盘的泥岩、砂质泥岩层位进入断层上盘的K5砂岩层位施工,岩层破碎,应力集中,巷道底板持续变形严重,针对陈四楼煤矿北翼-640 m轨道暗斜井巷道底鼓持续变形的现象,基于巷道围岩变形机理、松动圈理论、围岩加固理论,通过理论分析、现场试验、矿压观测等手段,提出了复杂条件下软岩巷道底鼓综合治理技术,即:采用"注浆+锚网（钢带）+中空注浆锚索注浆（锚索梁）+混凝土浇筑"的联合底鼓治理技术,有效改善围岩力学性质,提高锚杆锚固基础。现场工程实践表明,该套软岩巷道底鼓综合治理技术有效控制了巷道变形,确保了巷道安全生产使用要求,支护效果明显,对治理软岩巷道底板反复变形和矿井的长期高效安全生产建设具有重大的意义。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 巷道底鼓原因分析

- 1.1 地质因素及围岩性质影响

- 1.2 矿山压力多次重新分布影响

- 1.3 矿井开采深度影响

- 1.4 原支护方案的不合理

- 2 巷道设计依据

- 2.1 巷道围岩变形机理

- 2.2 松动圈理论

- 2.3 围岩加固理论

- 3 底板加固设计

- 3.1 底板加固设计方案

- 3.2 底板加固设计参数

- 4 底板加固施工技术

- 4.1 底板加固施工

- 4.2 加固后效果分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘建功

关键词: 底鼓治理,中空注浆锚索,锚固模块,围岩加固,组合梁,全长锚固,带压注浆

来源: 能源与环保 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 河南能源化工集团永煤公司陈四楼煤矿

分类号: TD322

DOI: 10.19389/j.cnki.1003-0506.2019.02.038

页码: 178-182

总页数: 5

文件大小: 151K

下载量: 48

### 相关论文文献

- [1].抗滑桩在某矿深埋巷道底鼓控制中的应用[J]. 现代矿业 2019(12)

- [2].浅析煤矿巷道底鼓原因及防治技术[J]. 煤矿开采 2018(S1)

- [3].煤矿巷道底鼓治理技术研究[J]. 当代化工研究 2018(11)

- [4].水平构造应力影响巷道底鼓冲击与监测防治技术[J]. 山西焦煤科技 2016(ZB)

- [5].补连塔煤矿2~(-2)煤三盘区巷道底鼓防治技术[J]. 煤炭科学技术 2015(S1)

- [6].复杂构造区域巷道底鼓防治技术研究[J]. 山西冶金 2019(06)

- [7].巷道底鼓机理与控制分析[J]. 能源与节能 2018(09)

- [8].复杂环境下巷道底鼓影响因素及控制技术[J]. 煤 2017(07)

- [9].综放工作面采空侧巷道底鼓防治技术研究[J]. 机械管理开发 2017(09)

- [10].丰汇煤矿巷道底鼓成因及控制技术[J]. 煤炭技术 2017(11)

- [11].防止软岩巷道底鼓的水平锚杆支护参数确定方法[J]. 矿冶工程 2015(05)

- [12].巷道底鼓机理与防治技术[J]. 黑龙江科技信息 2016(29)

- [13].大断面软岩巷道底鼓技术研究[J]. 黑龙江科技信息 2015(05)

- [14].泥质软底巷道底鼓控制技术研究[J]. 煤炭工程 2013(S2)

- [15].富水软岩巷道底鼓控制技术[J]. 煤矿支护 2015(01)

- [16].软岩巷道底鼓机理分析[J]. 四川建材 2013(06)

- [17].梨树煤矿控制巷道底鼓方案实践研究[J]. 科技创新与应用 2012(08)

- [18].深部矿井巷道底鼓治理研究[J]. 黑龙江科技信息 2012(19)

- [19].巷道底鼓机理及防治措施探讨[J]. 能源技术与管理 2011(01)

- [20].巷道底鼓的综合治理[J]. 煤 2011(03)

- [21].软岩巷道底鼓的机理与控制探讨[J]. 科技信息 2010(12)

- [22].巷道底鼓分析及控制[J]. 煤炭工程 2008(09)

- [23].双柳煤矿泥岩底板掘进巷道底鼓原因分析及控制研究[J]. 机械管理开发 2019(12)

- [24].动压巷道底鼓控制技术[J]. 煤 2020(07)

- [25].常村矿厚煤层巷道底鼓控制技术应用[J]. 江西煤炭科技 2020(03)

- [26].煤矿巷道底鼓机械化治理技术应用研究[J]. 煤炭科学技术 2018(01)

- [27].巷道底鼓现象分析及卧底机的研制[J]. 煤矿机械 2016(01)

- [28].软岩巷道底鼓控制技术研究[J]. 中州煤炭 2015(07)

- [29].巷道底鼓防治技术研究[J]. 中州煤炭 2015(10)

- [30].察哈素煤矿巷道底鼓测试及治理技术研究[J]. 煤炭工程 2014(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3bce6ac4688c4392cc6d1446.html