# 生物质炭改良生物滞留系统去除氮素的试验研究

### 论文摘要

雨水生物滞留系统是路面雨水径流净化的主要技术措施之一。利用土柱模拟试验,通过向人工配制的砂壤土中添加不同含量的生物质炭（0、2%、4%、6%）,并模拟路面雨水径流淋滤,分析去除氮素污染物的效果及影响因素。结果表明,生物质炭的添加量达到2%以上时,可显著增大对路面降雨径流中TN、NH4+-N和NO3--N的削减率。生物质炭添加量对TN的去除效果影响不大,但是对NH4+-N的去除效果明显优于NO3--N。同时发现,路面雨水径流污染负荷、落干期、植物均会不同程度影响生物滞留系统对氮素污染物的去除效果。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 试验材料

- 1.2 试验方法

- 1.2.1 试验装置

- 1.2.2 试验设计

- 1.2.3 检测方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 模拟降雨下生物滞留系统的净化效果

- 2.1.1 对TN的去除

- 2.1.2 对NH4+-N的去除

- 2.1.3 对NO3--N的去除

- 2.2 净化效果的影响因素

- 2.2.1 生物质炭对污染物去除效果的影响

- 2.2.2 径流污染负荷对污染物去除效果的影响

- 2.2.3 落干期对污染物去除效果的影响

- 2.2.4 植物对污染物去除效果的影响

- 2.2.5 污染物类型对去除效果的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵倩,许仕荣,周永潮,张仪萍

关键词: 生物滞留系统,生物质炭,氮素,雨水径流

来源: 中国给水排水 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,建筑科学与工程

单位: 湖南大学土木工程学院,浙江大学建筑工程学院市政工程研究所

基金: 中国交通建设股份有限公司科技研发项目

分类号: TU992;X522

DOI: 10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2019.01.019

页码: 96-101

总页数: 6

文件大小: 2031K

下载量: 224

### 相关论文文献

- [1].生物滞留系统介质土的理化性质比较研究[J]. 中国给水排水 2019(17)

- [2].生物滞留系统用于径流污染控制的研究综述[J]. 安徽农学通报 2016(Z1)

- [3].生物滞留系统去除城市地表径流中多环芳烃的研究进展[J]. 水资源与水工程学报 2016(05)

- [4].生物滞留系统去除地表径流中的氮素研究评述[J]. 水科学进展 2015(01)

- [5].生物滞留系统去除径流污染构成及作用机理[J]. 西南给排水 2014(03)

- [6].雨水生物滞留系统控制径流污染物研究进展[J]. 环境工程学报 2016(04)

- [7].博大大厦停车场生物滞留系统重金属累积污染风险评价[J]. 环境工程 2019(07)

- [8].道路雨水径流溶解性有机物对生物滞留系统重金属截留过程的影响[J]. 环境化学 2019(01)

- [9].滞留时间和进水有机物对生物滞留系统除氮的影响[J]. 科学技术与工程 2018(04)

- [10].生物滞留系统中植物去除氮素机理及影响因素[J]. 环境科学与技术 2017(S2)

- [11].沸石改良雨水生物滞留系统去除污染物研究[J]. 环境科学与技术 2018(03)

- [12].基质改良和结构优化强化雨水生物滞留系统除污[J]. 中国给水排水 2017(07)

- [13].雨前干旱期对生物滞留系统氮素去除的影响[J]. 环境科学与技术 2018(03)

- [14].防渗U型生物滞留系统水文效应研究[J]. 中国给水排水 2017(23)

- [15].雨水生物滞留系统滞留效果的人工模拟试验探究[J]. 中国石油大学胜利学院学报 2017(01)

- [16].氮素在雨水生物滞留系统多介质中的归趋与迁移特性[J]. 山东农业科学 2019(10)

- [17].生物滞留系统的水文效应与污染物的去除研究[J]. 环境工程 2015(08)

- [18].植物滞留系统草本植物对人工雨水中铅的富集及去除效果[J]. 水土保持学报 2013(01)

- [19].生物滞留系统对降雨径流中重金属去除效果的研究[J]. 中国水运(下半月) 2019(06)

- [20].给水厂污泥改良雨水生物滞留系统填料层最优设计深度研究[J]. 环境工程 2018(12)

- [21].4种植物所构建的滞留系统调控道路雨水的效用[J]. 江苏农业科学 2019(05)

- [22].植物滞留系统中草本植物对磷的去除效果研究[J]. 环境工程 2013(02)

- [23].雨水生物滞留系统的氮素迁移转化与归趋研究进展[J]. 贵州农业科学 2018(01)

- [24].碳源对生物滞留系统中硝酸盐异化还原成铵的影响研究[J]. 环境工程 2017(10)

- [25].植物滞留系统草本植物对人工雨水中铜的富集及去除效果研究[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [26].基于Arduino的车载儿童防滞留系统模拟设计[J]. 汽车实用技术 2020(06)

- [27].生物滞留系统植物筛选与综合评价[J]. 环境工程学报 2019(07)

- [28].雨水生物滞留系统氮素过程研究现状与展望[J]. 环境工程 2018(07)

- [29].植物滞留系统草本植物对人工模拟雨水中锌的富集及去除效果研究[J]. 环境工程 2014(04)

- [30].DNAPP方法在植物滞留系统植物优选中的应用[J]. 人民黄河 2013(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3bd137d71921a5b305da03ad.html