# 基于UG的缓冲件注塑模具设计

### 论文摘要

在分析缓冲件结构特点的基础上,基于UG设计了一套一模两腔的双板注塑模具,模具型芯部分由侧抽芯和脱螺纹型芯组成,侧抽芯采用斜导柱和滑块的方案,塑件的内螺纹脱模机构通过电机驱动。通过Moldflow分析得到最佳浇口位置,借助计算机辅助软件完成模具设计,缩短了设计周期,提高了生产效率。

### 论文目录

- 1 塑件结构分析

- 2 注塑模具设计

- 2.1 分型面的选择

- 2.2 浇口位置的选择

- 2.3 脱螺纹和侧抽芯机构的确定

- 2.4 推出机构

- 3 模具结构

- 4 模具工作过程

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张俊,张冰

关键词: 注塑模具,模具结构,脱螺纹,缓冲件

来源: 塑料科技 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 山东水利职业学院机电工程系

分类号: TQ320.52

DOI: 10.15925/j.cnki.issn1005-3360.2019.09.020

页码: 95-98

总页数: 4

文件大小: 3132K

下载量: 265

### 相关论文文献

- [1].注塑工艺及模具设计 第七讲 注塑模CAD及其智能系统(一)[J]. 橡塑技术与装备 2018(24)

- [2].注塑工艺及模具设计 第七讲 注塑模CAD及其智能系统(二)[J]. 橡塑技术与装备 2019(02)

- [3].浅谈注塑模具的分类与维护[J]. 山东工业技术 2018(03)

- [4].国内外注塑模具发展现状的调查研究[J]. 科技风 2018(27)

- [5].注塑工艺及模具设计 第六讲 特种注塑模(四)[J]. 橡塑技术与装备 2018(20)

- [6].注塑工艺及模具设计 第六讲 特种注塑模(五)[J]. 橡塑技术与装备 2018(22)

- [7].一种塑料注塑模具[J]. 橡塑技术与装备 2017(16)

- [8].浅析快消品注塑模具技术发展趋势[J]. 橡塑技术与装备 2017(18)

- [9].大型注塑模具设计及应用技术研究[J]. 黑龙江科学 2016(12)

- [10].浅谈注塑模具结构设计经验与方法[J]. 新校园(阅读) 2016(11)

- [11].一种注塑模具冷却喷水管装置设计[J]. 苏州市职业大学学报 2019(04)

- [12].浅析注塑模具技术在当下的应用及未来发展[J]. 南方农机 2018(23)

- [13].注塑模具常见故障及解决方法[J]. 现代制造技术与装备 2018(12)

- [14].我国注塑模具关键技术的研究与应用进展[J]. 时代农机 2018(05)

- [15].一种塑料注塑机[J]. 橡塑技术与装备 2018(20)

- [16].一种新型高光注塑模具加热方法的模拟和实验研究[J]. 工程塑料应用 2017(02)

- [17].浅析小型注塑模具结构设计与加工[J]. 机械管理开发 2016(02)

- [18].浅析注塑模具成型设计制造的应用[J]. 机电信息 2014(15)

- [19].精密注塑模具的设计加工及发展前景分析[J]. 科技资讯 2014(19)

- [20].三种不同类型注塑模具的特点与发展现状[J]. 工程塑料应用 2013(07)

- [21].注塑工艺及模具设计 第六讲 特种注塑模(二)[J]. 橡塑技术与装备 2018(16)

- [22].关于注塑模具确认流程[J]. 科技创新导报 2017(01)

- [23].开发大型双色无痕注塑模具[J]. 科技风 2015(12)

- [24].精密注塑模具的设计加工及发展前景探析[J]. 科技创新导报 2012(30)

- [25].基于载荷映射的注塑模具信息的读取方法研究[J]. 常州工程职业技术学院高职研究 2016(02)

- [26].一种轮速传感器三水道注塑模具[J]. 传感器世界 2020(03)

- [27].注塑模具发展综述[J]. 科技创新与应用 2015(10)

- [28].注塑模具的设计研究[J]. 轻工科技 2014(01)

- [29].注塑模具发展综述[J]. 轻工科技 2014(02)

- [30].美国解除对中国注塑模具的关税[J]. 环球聚氨酯 2019(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3be2c21b9c6c556557067274.html