# 一种加工中心刀具收缩测量装置论文和设计-刘今越

### 全文摘要

本实用新型公开了一种加工中心刀具收缩测量装置，包括承载基座，所述承载基座上表面一端嵌装有滑轨，所述滑轨上设有移动块，所述移动块上表面固定连接有竖直支撑架，所述竖直支撑架上端侧表面贯穿有水平转动圆轴，所述水平转动圆轴一端套装有转动刀具架，所述转动刀具架上表面加工有若干个条形凹槽，每个所述条形凹槽内下表面均嵌装有一对竖直拉伸杆，每对所述竖直拉伸杆端面上均套装有与所述条形凹槽相对应的升降块，每个所述升降块端面上均嵌装有加工刀具。本实用新型有益效果，一种通过伸缩调整刀具位置，便于根据不同的刀具位置进行测量加工物品的长度，使用比较简单，观察比较方便的装置。

### 主设计要求

1.一种加工中心刀具收缩测量装置，包括承载基座（1），其特征在于，所述承载基座（1）上表面一端嵌装有滑轨（2），所述滑轨（2）上设有移动块（3），所述移动块（3）上表面固定连接有竖直支撑架（4），所述竖直支撑架（4）上端侧表面贯穿有水平转动圆轴（5），所述水平转动圆轴（5）一端套装有转动刀具架（6），所述转动刀具架（6）上表面加工有若干个条形凹槽，每个所述条形凹槽内下表面均嵌装有一对竖直拉伸杆（7），每对所述竖直拉伸杆（7）端面上均套装有与所述条形凹槽相对应的升降块（8），每个所述升降块（8）端面上均嵌装有加工刀具（9），所述移动块（3）侧表面且远离所述转动刀具架（6）处固定连接有承载移动架（10），所述承载移动架（10）上表面设有与所述水平转动圆轴（5）另一端相连接的旋转装置（11），所述承载基座（1）上表面另一端嵌装有条形标尺（12），所述承载基座（1）上表面且位于所述条形标尺（12）外侧加工有滑动凹槽，所述滑动凹槽内设有滑动块（13），所述滑动块（13）上表面铰链连接有摆动标识架（14），所述承载基座（1）上表面且位于所述滑轨（2）两端处固定连接有的一对限位块（15），每个所述限位块（15）内侧表面均设有与所述移动块（3）侧表面相连接的水平拉伸杆（16），所述承载基座（1）上表面且位于所述滑轨（2）与所述条形标尺（12）之间设有辅助传送架（17）。

### 设计方案

1.一种加工中心刀具收缩测量装置，包括承载基座（1），其特征在于，所述承载基座（1）上表面一端嵌装有滑轨（2），所述滑轨（2）上设有移动块（3），所述移动块（3）上表面固定连接有竖直支撑架（4），所述竖直支撑架（4）上端侧表面贯穿有水平转动圆轴（5），所述水平转动圆轴（5）一端套装有转动刀具架（6），所述转动刀具架（6）上表面加工有若干个条形凹槽，每个所述条形凹槽内下表面均嵌装有一对竖直拉伸杆（7），每对所述竖直拉伸杆（7）端面上均套装有与所述条形凹槽相对应的升降块（8），每个所述升降块（8）端面上均嵌装有加工刀具（9），所述移动块（3）侧表面且远离所述转动刀具架（6）处固定连接有承载移动架（10），所述承载移动架（10）上表面设有与所述水平转动圆轴（5）另一端相连接的旋转装置（11），所述承载基座（1）上表面另一端嵌装有条形标尺（12），所述承载基座（1）上表面且位于所述条形标尺（12）外侧加工有滑动凹槽，所述滑动凹槽内设有滑动块（13），所述滑动块（13）上表面铰链连接有摆动标识架（14），所述承载基座（1）上表面且位于所述滑轨（2）两端处固定连接有的一对限位块（15），每个所述限位块（15）内侧表面均设有与所述移动块（3）侧表面相连接的水平拉伸杆（16），所述承载基座（1）上表面且位于所述滑轨（2）与所述条形标尺（12）之间设有辅助传送架（17）。

2.根据权利要求1所述的一种加工中心刀具收缩测量装置，其特征在于，所述承载基座（1）侧表面嵌装有若干个条形支撑片（18），每个所述条形支撑片（18）上表面均加工有一对圆形通孔，每个所述圆形通孔内均设有固定螺钉（19）。

3.根据权利要求1所述的一种加工中心刀具收缩测量装置，其特征在于，每个所述升降块（8）上端侧表面均设有一对弹性卡扣（20），每个所述条形凹槽内中心处均加工有与所述弹性卡扣（20）相对应的承载凹槽。

4.根据权利要求1所述的一种加工中心刀具收缩测量装置，其特征在于，每个所述加工刀具的形状和大小均不相同，所述摆动标识架（14）端面上套装有手握把手（21）。

5.根据权利要求1所述的一种加工中心刀具收缩测量装置，其特征在于，所述承载移动架（10）下表面固定连接有一对与所述承载基座（1）上表面相搭接的滚动轮（22）。

6.根据权利要求1所述的一种加工中心刀具收缩测量装置，其特征在于，所述转动刀具架（6）中心处为中空状，所述转动刀具架（6）中心处均设有伸入每个所述条形凹槽内的水平推动架（23），每个所述水平推动架（23）端面均套装有与所述升降块（8）下表面相连接的固定架（24）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种收缩测量领域，尤其是涉及一种加工中心刀具收缩测量装置。

背景技术

加工中心刀具就是具有大量刀具的集中区域，在多次跟换刀具时比较方便。

为了便于多次换刀加工，需要使用加工中心刀具承载架，传统中加工中心的刀具都是固定的，只需要通过转动就可以进行选定选用的刀具，但是每个刀具与加工件的接触距离需要不断的进行测量，再进行改变每个刀具与加工中心的刀具承载架之间的位置，比较的麻烦，而且加工与测量不能同时进行，对于加工的材料也需要再次进行测量才能了解加工的长度，更加的麻烦，因此为了解决这些情况，设计一种通过伸缩改变刀具的情况并在进行加工的同时，观察加工材料的加工后的长度的装置是很有必要的。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种新的加工中心刀具收缩测量装置，从而解决上述问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种加工中心刀具收缩测量装置，包括承载基座，所述承载基座上表面一端嵌装有滑轨，所述滑轨上设有移动块，所述移动块上表面固定连接有竖直支撑架，所述竖直支撑架上端侧表面贯穿有水平转动圆轴，所述水平转动圆轴一端套装有转动刀具架，所述转动刀具架上表面加工有若干个条形凹槽，每个所述条形凹槽内下表面均嵌装有一对竖直拉伸杆，每对所述竖直拉伸杆端面上均套装有与所述条形凹槽相对应的升降块，每个所述升降块端面上均嵌装有加工刀具，所述移动块侧表面且远离所述转动刀具架处固定连接有承载移动架，所述承载移动架上表面设有与所述水平转动圆轴另一端相连接的旋转装置，所述承载基座上表面另一端嵌装有条形标尺，所述承载基座上表面且位于所述条形标尺外侧加工有滑动凹槽，所述滑动凹槽内设有滑动块，所述滑动块上表面铰链连接有摆动标识架，所述承载基座上表面且位于所述滑轨两端处固定连接有的一对限位块，每个所述限位块内侧表面均设有与所述移动块侧表面相连接的水平拉伸杆，所述承载基座上表面且位于所述滑轨与所述条形标尺之间设有辅助传送架。

所述承载基座侧表面嵌装有若干个条形支撑片，每个所述条形支撑片上表面均加工有一对圆形通孔，每个所述圆形通孔内均设有固定螺钉。

每个所述升降块上端侧表面均设有一对弹性卡扣，每个所述条形凹槽内中心处均加工有与所述弹性卡扣相对应的承载凹槽。

每个所述加工刀具的形状和大小均不相同，所述摆动标识架端面上套装有手握把手。

所述承载移动架下表面固定连接有一对与所述承载基座上表面相搭接的滚动轮。

所述转动刀具架中心处为中空状，所述转动刀具架中心处均设有伸入每个所述条形凹槽内的水平推动架，每个所述水平推动架端面均套装有与所述升降块下表面相连接的固定架。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：一种通过伸缩调整刀具位置，便于根据不同的刀具位置进行测量加工物品的长度，使用比较简单，观察比较方便的装置。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1为一种加工中心刀具收缩测量装置的正视剖面图；

图2为一种加工中心刀具收缩测量装置的俯视图；

图3为一种加工中心刀具收缩测量装置中所述水平转动圆轴、所述转动刀具架、所述竖直拉伸杆、所述升降块、所述加工刀具、所述水平推动架和所述固定架相配合的侧视图；

图4为一种加工中心刀具收缩测量装置中所述承载移动架、所述旋转装置和所述滚动轮相配合的侧视图；

图中所示：1、承载基座；2、滑轨；3、移动块；4、竖直支撑架；5、水平转动圆轴；6、转动刀具架；7、竖直拉伸杆；8、升降块；9、加工刀具；10、承载移动架；11、旋转装置；12、条形标尺；13、滑动块；14、摆动标识架；15、限位块；16、水平拉伸杆；17、辅助传送架；18、条形支撑片；19、固定螺钉；20、弹性卡扣；21、手握把手；22、滚动轮；23、水平推动架；24、固定架。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4中所示，本实用新型提供一种技术方案：一种加工中心刀具收缩测量装置，包括承载基座1，所述承载基座1上表面一端嵌装有滑轨2，所述滑轨2上设有移动块3，所述移动块3上表面固定连接有竖直支撑架4，所述竖直支撑架4上端侧表面贯穿有水平转动圆轴5，所述水平转动圆轴5一端套装有转动刀具架6，所述转动刀具架6上表面加工有若干个条形凹槽，每个所述条形凹槽内下表面均嵌装有一对竖直拉伸杆7，每对所述竖直拉伸杆7端面上均套装有与所述条形凹槽相对应的升降块8，每个所述升降块8端面上均嵌装有加工刀具9，所述移动块3侧表面且远离所述转动刀具架6处固定连接有承载移动架10，所述承载移动架10上表面设有与所述水平转动圆轴5另一端相连接的旋转装置11，所述承载基座1上表面另一端嵌装有条形标尺12，所述承载基座1上表面且位于所述条形标尺12外侧加工有滑动凹槽，所述滑动凹槽内设有滑动块13，所述滑动块13上表面铰链连接有摆动标识架14，所述承载基座1上表面且位于所述滑轨2两端处固定连接有的一对限位块15，每个所述限位块15内侧表面均设有与所述移动块3侧表面相连接的水平拉伸杆16，所述承载基座1上表面且位于所述滑轨2与所述条形标尺12之间设有辅助传送架17。

在本实施例中，所述承载基座1侧表面嵌装有若干个条形支撑片18，每个所述条形支撑片18上表面均加工有一对圆形通孔，每个所述圆形通孔内均设有固定螺钉19，每个所述升降块8上端侧表面均设有一对弹性卡扣20，每个所述条形凹槽内中心处均加工有与所述弹性卡扣20相对应的承载凹槽，每个所述加工刀具的形状和大小均不相同，所述摆动标识架14端面上套装有手握把手21，所述承载移动架10下表面固定连接有一对与所述承载基座1上表面相搭接的滚动轮22，所述转动刀具架6中心处为中空状，所述转动刀具架6中心处均设有伸入每个所述条形凹槽内的水平推动架23，每个所述水平推动架23端面均套装有与所述升降块8下表面相连接的固定架24。

具体使用时：其中位于此装置内的转动刀具架6内可以放置多个加工刀具9，相当于加工中心，在进行加工时，位于承载基座1上表面的辅助传送架17上表面便于放置需要进行加工的材料，可以在辅助传送架17上进行移动连续上料的，在进行加工时，根据需要进行加工长度，选定指定的加工刀具9伸出所对应的转动刀具架6，便于在转动刀具架6进行不断的转动过程中，使得伸出的加工刀具9不断的接触到加工的材料，便于进行加工，其中每个加工刀具9均通过升降块8与所对应的一对竖直拉伸杆7进行连接，在进行加工刀具9的伸出或者回缩时，只要将所对应的一对竖直拉伸杆7进行拉伸或者压缩即可，其中在进行回缩时，位于升降块8侧表面上的弹性卡扣20与所对应条形凹槽内侧表面上的承载凹槽相配合，使得升降块8伸入条形凹槽内，使得加工刀具9位于条形凹槽内，便于固定可靠的，其中转动刀具架6通过旋转装置11带动水平转动圆轴5转动，使得转动刀具架6进行转动，便于使得伸出的加工刀具9不断的接触到加工的材料，进行规定长度的加工，其中位于承载基座1上表面一端的条形标尺12便于测量初始加工的位置坐标，便于观察首先加工的位置，也便于观察加工材料在加工之后的长度，其中水平转动圆轴5通过竖直支撑架4与移动块3上表面进行连接，移动块3便于在位于承载基座1上表面的滑轨2上进行移动，调整初始加工的位置，其中在移动块3进行移动过程中，通过承载移动架10带动旋转装置11进行移动，其中为了便于观察初始位置，可以在选定的初始位置时，将摆动标识架14进行摆动与初始位置的端面相搭接，便于与条形标尺12进行对其标识，便于观察的，其中摆动标识架14通过滑动块13与位于承载基座1上表面的滑动凹槽进行连接，便于使得滑动块13在滑动凹槽内进行移动，随着移动块3的移动进行调整位置的，其中位于摆动标识架14端面上的手握把手21便于手握比较舒适的，其中位于承载移动架10下表面且与承载基座1上表面相搭接的一对滚动轮22便于辅助移动良好的，其中在将每个升降块8再次进行推动出来时，可以人工推动所对应的水平推动架23，使得位于端面且与所对应升降块8下表面相连接的固定架24推动升降块8向外侧进行移动，使得弹性卡扣20远离所对应的承载凹槽，便于推动方便的，其中旋转装置11仅是用来提供旋转运动的。

最后，还应说明，上述举例和说明也并不仅限于上述实施例，本发明未经描述的技术特征可以通过或采用现有技术实现，在此不再赘述；以上实施例及附图仅用于说明本发明的技术方案并非是对本发明的限制，参照优选的实施方式对本发明进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，本技术领域的普通技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换都不脱离本发明的宗旨，也应属于本发明的权利要求保护范围，再次说明，上述实施例只是给出了随意举了一个目前常用的实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822259360.X

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209256500U

授权时间:20190816

主分类号:B23Q 17/22

专利分类号:B23Q17/22;B23Q17/20

范畴分类:26H;

申请人:天门进保（天津）科技股份有限公司

第一申请人:天门进保（天津）科技股份有限公司

申请人地址:300384 天津市滨海新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座2门201室-1

发明人:刘今越;翁晓云;翁黎明

第一发明人:刘今越

当前权利人:天门进保（天津）科技股份有限公司

代理人:高正方

代理机构:12217

代理机构编号:天津市尚仪知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3c0b53f2c5d351558c169188.html