# 爆炸荷载下高强混凝土板损伤的PZT监测

### 论文摘要

通过实验验证利用压电陶瓷智能骨料对高强混凝土结构在爆炸超动态荷载作用下进行健康监测的有效性,采用在两块C60高强混凝土板中预埋智能骨料,并在板上方同一位置施加不同药量的爆炸荷载,利用压电主动传感技术对每次空爆加载下板损伤的能量信号进行采集,通过小波包能量损伤判定方法得出结构的损伤指数,并与实际宏观破坏现象进行对比得出:随着药量的增加,板损伤程度逐渐加大,裂缝从原始无有状态至弥散于整板空间,主动监测能量信号显著衰减,损伤指数呈线性增加,当其达到0.8以上,板重度损伤,达到1时,结构完全破坏并失去承载能力,说明利用PZT压电智能骨料可以高效的监测高强混凝土结构在爆炸荷载作用下内部损伤发展情况,小波包能量损伤判定指数可以用来评估结构的健康状态。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 国内会议

作者: 蔡路军,刘令,陈少杰,许凯

关键词: 压电陶瓷,高强混凝土板,主动检测,小波包能量分析

来源: 中国力学大会（CCTAM 2019） 2019-08-25

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 力学

单位: 武汉科技大学理学院,中铁广州工程局-武汉科技大学爆破技术研究中心,武汉科技大学城市建设学院

分类号: O383.2

页码: 2454-2460

总页数: 7

文件大小: 2678k

下载量: 33

### 相关论文文献

- [1].高强混凝土在建筑施工中的应用分析[J]. 电大理工 2019(04)

- [2].高强混凝土的研究应用和发展[J]. 建材与装饰 2019(15)

- [3].高强混凝土的应用和发展趋势[J]. 建材与装饰 2018(33)

- [4].钢骨高强混凝土框架节点抗震性能研究[J]. 科技展望 2016(11)

- [5].浅谈建筑工程高强混凝土的性能及施工技术[J]. 四川水泥 2015(09)

- [6].能源结构用普通和高强混凝土温度循环效应研究[J]. 广东建材 2020(07)

- [7].浮石在轻质高强混凝土中的研究与应用[J]. 建筑技术 2019(08)

- [8].高强混凝土高温后动态损伤研究[J]. 消防科学与技术 2017(05)

- [9].高强混凝土工程的质量控制[J]. 黑龙江科技信息 2015(35)

- [10].市政建筑工程项目高强混凝土施工技术的应用及施工要点分析[J]. 住宅与房地产 2015(19)

- [11].高强混凝土施工工艺研究[J]. 黑龙江科学 2014(07)

- [12].高强混凝土在建筑施工中的应用研究[J]. 科技创新与应用 2012(03)

- [13].浅谈高强混凝土技术[J]. 才智 2011(24)

- [14].高强混凝土在实际工程中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2010(04)

- [15].高强混凝土施工质量控制技术研究[J]. 漯河职业技术学院学报 2010(05)

- [16].高强混凝土技术探讨[J]. 黑龙江科技信息 2008(17)

- [17].粉煤灰高强混凝土蠕变特性试验研究[J]. 价值工程 2017(09)

- [18].高强混凝土的应用及施工质量的控制[J]. 现代装饰(理论) 2011(05)

- [19].掺聚丙烯纤维对改善高强混凝土性能的研究[J]. 科学之友 2011(21)

- [20].高性能高强混凝土工程质量控制要点[J]. 黑龙江科技信息 2010(01)

- [21].高性能高强混凝土的施工技术[J]. 河南建材 2009(02)

- [22].高温后聚丙烯纤维高强混凝土力学性能试验研究[J]. 四川建筑科学研究 2008(01)

- [23].掺加纤维的高强混凝土性能研究[J]. 科技视界 2017(10)

- [24].日本预应力技术协会“高强混凝土预应力结构物的设计施工标准”概要[J]. 建筑技术开发 2012(02)

- [25].高强混凝土在建筑工程中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2010(20)

- [26].轻质高强混凝土的发展及影响[J]. 福建建材 2010(04)

- [27].高强混凝土在公路桥梁中的应用[J]. 今日科苑 2009(15)

- [28].高流态高强混凝土收缩性能改善研究[J]. 材料导报 2020(S1)

- [29].高强混凝土耐火性浅谈[J]. 科技资讯 2010(15)

- [30].浅谈控制剪力墙高强混凝土施工质量的措施[J]. 河南建材 2010(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3c145b4650ea6d2fb4d98831.html