# 凯德隆电站取水泵房沉井结构有限元分析

### 论文摘要

凯德隆电站取水泵房采用沉井结构,原设计综合考虑外部荷载及后期顶管作业的便利,提出了三个结构布置方案以供选择,分别为整体浇筑方案、预留二期混凝土方案和预留二期混凝土加支撑方案中,后两者是在整体浇筑方案的基础上增加二期混凝土部位或钢管支撑所得。三个方案的结构受力体系有较大差异,以传统的平面分析方法难以进行计算。基于大型有限元软件Midas GTS nx分别建立了三个方案对应的三维沉井结构模型,采用结构-荷载法分析了各方案下沉井主要构件的受力情况,并进行了承载力和抗裂验算。结果表明:在预留二期混凝土方案以及预留二期混凝土加支撑方案中,沉井外壁的最大弯矩较整体浇筑方案分别增长了23.33%、22.19%;第二道中隔墙最大弯矩增长了79.05%、68.39%;第一道胸墙的最大弯矩增长了65.95%、57.66%。此二者不能保证沉井结构的承载力以及抗裂要求,故最终建议采用整体浇筑方案。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 工程概况

- 1.1 现场水文地质概况

- 1.2 内部结构布置

- 2 模型建立

- 2.1 建模依据

- 2.2 模型建立

- 2.2.1 整体浇筑方案

- 2.2.2 预留二期混凝土方案

- 2.2.3 预留二期混凝土+支撑方案

- 3 计算结果分析

- 3.1 沉井外壁

- 3.1.1 位移分析

- 3.1.2 弯矩分析

- 3.1.3 拉应力分析

- 3.2 第二道中隔墙

- 3.2.1 弯矩分析

- 3.2.2 支撑轴力分析

- 3.2.3 拉应力分析

- 3.3 第一道胸墙

- 3.3.1 弯矩分析

- 3.3.2 最大拉应力分析

- 4 结 论

- 5 展 望

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 牛建东,冉凯,周小林,张飞,尚恒,冯楚

关键词: 沉井,有限元,结构分析

来源: 水利水电技术 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 水利水电工程

单位: 中南大学,中国水利水电第八工程局有限公司

基金: 湖南省水利科技项目(XSKJ2018179-40)

分类号: TV551

DOI: 10.13928/j.cnki.wrahe.2019.09.012

页码: 89-97

总页数: 9

文件大小: 7870K

下载量: 96

### 相关论文文献

- [1].污水处理厂沉井结构设计研究[J]. 工程技术研究 2020(03)

- [2].沉井结构设计与施工方法[J]. 中国市政工程 2013(05)

- [3].大型沉井结构施工难点及处理方法[J]. 安徽水利水电职业技术学院学报 2009(03)

- [4].沉井结构设计浅析[J]. 黑龙江科技信息 2009(16)

- [5].沉井结构设计与施工方法探讨[J]. 山西建筑 2009(28)

- [6].水利工程中沉井结构施工中的技术管理[J]. 沿海企业与科技 2009(12)

- [7].线切割在沉井避障移位施工中的应用研究[J]. 建筑施工 2018(02)

- [8].沉井技术在竖井施工中的应用[J]. 长江工程职业技术学院学报 2018(02)

- [9].市政工程中沉井的构造及其施工工艺分析[J]. 中国住宅设施 2018(11)

- [10].对污水处理厂沉井结构设计的思考[J]. 山西建筑 2009(06)

- [11].沉井结构在给排水顶管工程中的应用[J]. 建材技术与应用 2009(03)

- [12].沉井在软土地区的设计施工措施[J]. 城市道桥与防洪 2019(04)

- [13].给排水沉井结构下沉阶段受力分析[J]. 结构工程师 2014(04)

- [14].沉井封底及渗漏防治技术[J]. 珠江水运 2018(24)

- [15].沉井技术在电厂循环水泵房中的应用[J]. 科技资讯 2019(14)

- [16].硬黏土地层中沉井助沉技术研究[J]. 中国市政工程 2017(06)

- [17].谈水下桥基施工中沉井的应用与实践[J]. 现代物业(中旬刊) 2018(09)

- [18].沉井水下封底导管法施工技术[J]. 石家庄铁路职业技术学院学报 2019(02)

- [19].大型顶管沉井的设计与下沉技术综述[J]. 居舍 2019(29)

- [20].软土地基处理的沉井结构探讨[J]. 建材发展导向 2018(08)

- [21].市政结构顶管工程沉井结构设计研究[J]. 价值工程 2019(31)

- [22].某大型泵房带桩基的沉井结构设计与施工[J]. 广西水利水电 2015(06)

- [23].沉井结构砂垫层计算实例及质量控制[J]. 上海建设科技 2010(01)

- [24].SAP2000在福州某沉井设计中的应用[J]. 福建建筑 2018(10)

- [25].沉井结构在平面不规则污水提升泵站中的应用研究[J]. 特种结构 2019(02)

- [26].某沉井式地下停车库底板配筋设计[J]. 兰州工业学院学报 2018(05)

- [27].沉井结构循环水泵房泵体安装过程偏差超标原因的浅析及对策[J]. 江西建材 2016(05)

- [28].某污水处理厂提升泵房沉井结构设计浅析[J]. 特种结构 2011(06)

- [29].某污水处理厂提升泵房沉井结构设计浅析[J]. 四川建筑 2011(06)

- [30].粉喷桩在流塑状淤泥中沉井地基处理中的应用[J]. 工程建设与设计 2016(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3c60f5028d2a5df1d90335cb.html