# 一种红外快速干燥箱论文和设计-吕春玉

### 全文摘要

本实用新型公开了一种红外快速干燥箱，包括箱体，所述箱体的下端外表面固定安装有底座，且箱体的前端外表面靠近边缘的位置活动安装有箱门，所述箱体的一侧外表面靠近下端的位置设置有电源开关与电源插口，且电源开关位于电源插口的前方，所述箱体的一侧外表面开设有凹槽，且箱体的顶端内表面固定安装有红外干燥机构，所述箱体的内部固定安装有放置板，且放置板的上端外表面开设有通孔，所述箱体的底端内表面固定安装有集水盒。本实用新型通过设置有一系列的结构使本装置在使用过程中能够收集被干燥物品上的水分，避免水分掉落在箱体的内部渗入到箱体内部的电器中，还方便使用者搬动干燥箱，降低使用者的搬动难度。

### 主设计要求

1.一种红外快速干燥箱，包括箱体(3)，其特征在于：所述箱体(3)的下端外表面固定安装有底座(5)，且箱体(3)的前端外表面靠近边缘的位置活动安装有箱门(1)，所述箱体(3)的一侧外表面靠近下端的位置设置有电源开关(9)与电源插口(10)，且电源开关(9)位于电源插口(10)的前方，所述箱体(3)的一侧外表面开设有凹槽(4)，且箱体(3)的顶端内表面固定安装有红外干燥机构(2)，所述箱体(3)的内部固定安装有放置板(7)，且放置板(7)的上端外表面开设有通孔(6)，所述箱体(3)的底端内表面固定安装有集水盒(8)，且箱体(3)的一侧内表面开设有滑槽(81)，所述集水盒(8)的一侧外表面固定安装有滑块(82)，且集水盒(8)的后端外表面镶嵌有第一磁板(83)，所述箱体(3)的后端内表面靠近下端的位置镶嵌有第二磁板(84)，所述凹槽(4)的底端内表面开设有扣槽(41)，且扣槽(41)的内表面胶接有海绵垫(42)，所述凹槽(4)的后端内表面开设有插槽(44)，且插槽(44)的内表面胶接有橡胶圈(43)，所述凹槽(4)的内部活动安装有提手(45)。

### 设计方案

1.一种红外快速干燥箱，包括箱体(3)，其特征在于：所述箱体(3)的下端外表面固定安装有底座(5)，且箱体(3)的前端外表面靠近边缘的位置活动安装有箱门(1)，所述箱体(3)的一侧外表面靠近下端的位置设置有电源开关(9)与电源插口(10)，且电源开关(9)位于电源插口(10)的前方，所述箱体(3)的一侧外表面开设有凹槽(4)，且箱体(3)的顶端内表面固定安装有红外干燥机构(2)，所述箱体(3)的内部固定安装有放置板(7)，且放置板(7)的上端外表面开设有通孔(6)，所述箱体(3)的底端内表面固定安装有集水盒(8)，且箱体(3)的一侧内表面开设有滑槽(81)，所述集水盒(8)的一侧外表面固定安装有滑块(82)，且集水盒(8)的后端外表面镶嵌有第一磁板(83)，所述箱体(3)的后端内表面靠近下端的位置镶嵌有第二磁板(84)，所述凹槽(4)的底端内表面开设有扣槽(41)，且扣槽(41)的内表面胶接有海绵垫(42)，所述凹槽(4)的后端内表面开设有插槽(44)，且插槽(44)的内表面胶接有橡胶圈(43)，所述凹槽(4)的内部活动安装有提手(45)。

2.根据权利要求1所述的一种红外快速干燥箱，其特征在于：所述滑槽(81)的长度等于箱体(3)的宽度，且滑槽(81)的两端均为开口端。

3.根据权利要求1所述的一种红外快速干燥箱，其特征在于：所述第一磁板(83)与第二磁板(84)的相对面分别为磁极的阴阳极，所述放置板(7)的上端外表面边缘高中间低。

4.根据权利要求1所述的一种红外快速干燥箱，其特征在于：所述插槽(44)与橡胶圈(43)的数量均为两个，且橡胶圈(43)与插槽(44)均以凹槽(4)的中心为中点呈水平方向镜像放置。

5.根据权利要求1所述的一种红外快速干燥箱，其特征在于：所述提手(45)的两端插在插槽(44)中。

6.根据权利要求1所述的一种红外快速干燥箱，其特征在于：所述电源插口(10)的输出端与电源开关(9)的输入端电性连接，且电源开关(9)的输出端与红外干燥机构(2)的输入端电性连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及干燥箱技术领域，尤其涉及一种红外快速干燥箱。

背景技术

干燥箱是用来对物品进行干燥的，在很多领域都能够用来，干燥箱的种类有很多，如红外快速干燥箱、常规的干燥箱等，但是现有的红外快速干燥箱，在使用的时候，不能够收集被干燥物品掉落的水分，水分容易进入箱体的内部，而且还不方便使用者搬动干燥箱，使得该装置的使用体验较差。

实用新型内容

本实用新型的目的是针对上述背景技术中的不足，提供一种红外快速干燥箱，以解决现有技术中水分容易进入箱体的内部，而且还不方便使用者搬动干燥箱的技术问题。

为实现上述目的，本实用新型采用了如下的技术方案：

一种红外快速干燥箱，包括箱体，所述箱体的下端外表面固定安装有底座，且箱体的前端外表面靠近边缘的位置活动安装有箱门，所述箱体的一侧外表面靠近下端的位置设置有电源开关与电源插口，且电源开关位于电源插口的前方，所述箱体的一侧外表面开设有凹槽，且箱体的顶端内表面固定安装有红外干燥机构，所述箱体的内部固定安装有放置板，且放置板的上端外表面开设有通孔，所述箱体的底端内表面固定安装有集水盒，且箱体的一侧内表面开设有滑槽，所述集水盒的一侧外表面固定安装有滑块，且集水盒的后端外表面镶嵌有第一磁板，所述箱体的后端内表面靠近下端的位置镶嵌有第二磁板，所述凹槽的底端内表面开设有扣槽，且扣槽的内表面胶接有海绵垫，所述凹槽的后端内表面开设有插槽，且插槽的内表面胶接有橡胶圈，所述凹槽的内部活动安装有提手。

相比于现有技术，本实用新型具有如下有益效果：

本实用新型提供了一种红外快速干燥箱，本实用新型通过设置的集水盒能够收集被干燥物品上的水分，避免水分掉落在箱体的内部渗入到箱体内部的电器中，将被干燥的物品放在放置板上，由于放置板的上端外表面边缘高中间低，水分会从通孔掉落到集水盒中，每次干燥完后，用力拉动集水盒，将第一磁板与第二磁板分离开，将集水盒拉出，拉出的过程中，滑块在滑槽中滑动，便于使用者抽出集水盒；通过设置的提手与扣槽相结合使用方便使用者搬动干燥箱，降低使用者的搬动难度，需要搬动干燥箱时，使用者的手指可以插在扣槽中来搬动，扣槽中的海绵垫还能够避免使用者的手指被割伤，还可以通过凹槽中的提手来搬动干燥箱，提手的两端插在插槽中，可以使提手活动，橡胶圈能够避免提手与插槽之间的磨损。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的箱体与集水盒的相结合视图；

图3为本实用新型的箱体的内部视图；

图4为本实用新型的凹槽的内部视图。

图中：1、箱门；2、红外干燥机构；3、箱体；4、凹槽；41、扣槽；42、海绵垫；43、橡胶圈；44、插槽；45、提手；5、底座；6、通孔；7、放置板；8、集水盒；81、滑槽；82、滑块；83、第一磁板；84、第二磁板；9、电源开关；10、电源插口。

具体实施方式

下面结合附图及实施例对本实用新型中的技术方案进一步说明。

如图1-图4所示，作为一种优选实施例，本实用新型提出了一种红外快速干燥箱，包括箱体3，将需要被干燥的物品放置在放置板7上，关上箱门1，将电源插口10连接上电源，打开电源开关9，内部型号为GJ-1A的红外干燥机构2将对物品进行干燥，底座5能够避免箱体3受到磨损，在使用的过程中，通过设置的集水盒8能够收集被干燥物品上的水分，避免水分掉落在箱体3的内部渗入到箱体3内部的电器中，将被干燥的物品放在放置板7上，由于放置板7的上端外表面边缘高中间低，水分会从通孔6掉落到集水盒8中，每次干燥完后，用力拉动集水盒8，将第一磁板83与第二磁板84分离开，将集水盒8拉出，拉出的过程中，滑块82在滑槽81中滑动，便于使用者抽出集水盒8，通过设置的提手45与扣槽41相结合使用方便使用者搬动干燥箱，降低使用者的搬动难度，需要搬动干燥箱时，使用者的手指可以插在扣槽41中来搬动，扣槽41中的海绵垫42还能够避免使用者的手指被割伤，还可以通过凹槽4中的提手45来搬动干燥箱，提手45的两端插在插槽44中，可以使提手45活动，橡胶圈43能够避免提手45与插槽44之间的磨损。

上述方案中，能够收集被干燥物品上的水分，避免水分掉落在箱体3的内部渗入到箱体3内部的电器中，还方便使用者搬动干燥箱，降低使用者的搬动难度。

作为优选的，滑槽81的长度等于箱体3的宽度，且滑槽81的两端均为开口端，滑槽81便于使用者抽出集水盒8。

作为优选的，第一磁板83与第二磁板84的相对面分别为磁极的阴阳极，放置板7的上端外表面边缘高中间低，第一磁板83与第二磁板84用来固定集水盒8。

作为优选的，插槽44与橡胶圈43的数量均为两个，且橡胶圈43与插槽44均以凹槽4的中心为中点呈水平方向镜像放置，橡胶圈43能够避免提手45受到磨损。

作为优选的，提手45的两端插在插槽44中，插槽44用来连接提手45。

作为优选的，电源插口10的输出端与电源开关9的输入端电性连接，且电源开关9的输出端与红外干燥机构2的输入端电性连接，电源插口10用来连接电源。

工作原理：使用时，将需要被干燥的物品放置在放置板7上，关上箱门1，将电源插口10连接上电源，打开电源开关9，内部型号为GJ-1A的红外干燥机构2将对物品进行干燥，底座5能够避免箱体3受到磨损，在使用的过程中，通过设置的集水盒8能够收集被干燥物品上的水分，避免水分掉落在箱体3的内部渗入到箱体3内部的电器中，将被干燥的物品放在放置板7上，由于放置板7的上端外表面边缘高中间低，水分会从通孔6掉落到集水盒8中，每次干燥完后，用力拉动集水盒8，将第一磁板83与第二磁板84分离开，将集水盒8拉出，拉出的过程中，滑块82在滑槽81中滑动，便于使用者抽出集水盒8，通过设置的提手45与扣槽41相结合使用方便使用者搬动干燥箱，降低使用者的搬动难度，需要搬动干燥箱时，使用者的手指可以插在扣槽41中来搬动，扣槽41中的海绵垫42还能够避免使用者的手指被割伤，还可以通过凹槽4中的提手45来搬动干燥箱，提手45的两端插在插槽44中，可以使提手45活动，橡胶圈43能够避免提手45与插槽44之间的磨损，有效增加其自身的功能性，较为实用。

最后说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822260090.4

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209230178U

授权时间:20190809

主分类号:F26B 9/06

专利分类号:F26B9/06;F26B3/30;F26B25/00

范畴分类:35E;

申请人:宜昌竟诚检测技术有限公司

第一申请人:宜昌竟诚检测技术有限公司

申请人地址:443000 湖北省宜昌市猇亭区南玻路猇亭污水处理厂

发明人:吕春玉

第一发明人:吕春玉

当前权利人:宜昌竟诚检测技术有限公司

代理人:张景根

代理机构:50213

代理机构编号:重庆中之信知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3cd32a2432ed778f5d664ec9.html