# 一种活性炭联合活性氧化铝多层旋风气体净化器论文和设计-刘川海

### 全文摘要

本实用新型公开了一种活性炭联合活性氧化铝多层旋风气体净化器，包括圆柱壳体，圆柱壳体的底端设有圆锥壳体，圆锥壳体的底端设有排尘管，排尘管的底端设有存料斗，存料斗与圆锥壳体之间设有连接环，圆柱壳体顶部的一侧设有进气口，进气口远离圆柱壳体的一端设有与其相配合的鼓风机，圆柱壳体顶部穿插设有与其相配合的出气管，出气管的底端设有与圆柱壳体相配合的固定块，固定块的底端设有与其相配合的旋流管，旋流管外设有与其相配合的旋流叶，旋流管的内部设有散料圆盘，散料圆盘上设有若干通孔。益效果为：通过设置圆柱壳体、旋流管、鼓风机、旋流叶和出气管，达到一个设备多种作用的效果，大大处理简化流程。

### 主设计要求

1.一种活性炭联合活性氧化铝多层旋风气体净化器，其特征在于，包括圆柱壳体(1)，所述圆柱壳体(1)的底端设有圆锥壳体(2)，所述圆锥壳体(2)的底端设有排尘管(3)，所述排尘管(3)的底端设有存料斗(4)，所述存料斗(4)与所述圆锥壳体(2)之间设有连接环(5)，所述圆柱壳体(1)顶部的一侧设有进气口(6)，所述进气口(6)远离所述圆柱壳体(1)的一端设有与其相配合的鼓风机(7)，所述圆柱壳体(1)顶部穿插设有与其相配合的出气管(8)，所述出气管(8)的底端设有与所述圆柱壳体(1)相配合的固定块(9)，所述固定块(9)的底端设有与其相配合的旋流管(10)，所述旋流管(10)外设有与其相配合的旋流叶(11)，所述旋流管(10)的内部设有散料圆盘(12)，所述散料圆盘(12)上设有若干通孔(13)，所述散料圆盘(12)的内部设有若干均匀分布的净化颗粒(14)，所述散料圆盘(12)的两侧分布均设有与所述旋流管(10)内壁相配合的悬挂索(15)。

### 设计方案

1.一种活性炭联合活性氧化铝多层旋风气体净化器，其特征在于，包括圆柱壳体(1)，所述圆柱壳体(1)的底端设有圆锥壳体(2)，所述圆锥壳体(2)的底端设有排尘管(3)，所述排尘管(3)的底端设有存料斗(4)，所述存料斗(4)与所述圆锥壳体(2)之间设有连接环(5)，所述圆柱壳体(1)顶部的一侧设有进气口(6)，所述进气口(6)远离所述圆柱壳体(1)的一端设有与其相配合的鼓风机(7)，所述圆柱壳体(1)顶部穿插设有与其相配合的出气管(8)，所述出气管(8)的底端设有与所述圆柱壳体(1)相配合的固定块(9)，所述固定块(9)的底端设有与其相配合的旋流管(10)，所述旋流管(10)外设有与其相配合的旋流叶(11)，所述旋流管(10)的内部设有散料圆盘(12)，所述散料圆盘(12)上设有若干通孔(13)，所述散料圆盘(12)的内部设有若干均匀分布的净化颗粒(14)，所述散料圆盘(12)的两侧分布均设有与所述旋流管(10)内壁相配合的悬挂索(15)。

2.根据权利要求1所述的一种活性炭联合活性氧化铝多层旋风气体净化器，其特征在于，所述散料圆盘(12)直径小于0.75倍的所述旋流管(10)直径。

3.根据权利要求1所述的一种活性炭联合活性氧化铝多层旋风气体净化器，其特征在于，所述净化颗粒(14)为活性炭与活性氧化铝，且所述净化颗粒(14)的粒度大于所述通孔(13)。

4.根据权利要求1所述的一种活性炭联合活性氧化铝多层旋风气体净化器，其特征在于，所述存料斗(4)的内部设有颗粒过滤网(16)，所述存料斗(4)的一侧设有清理盖(17)。

5.根据权利要求1所述的一种活性炭联合活性氧化铝多层旋风气体净化器，其特征在于，所述鼓风机(7)与所述圆柱壳体(1)之间设有连接架(18)。

6.根据权利要求1所述的一种活性炭联合活性氧化铝多层旋风气体净化器，其特征在于，所述旋流管(10)的底端设有上升口(19)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及空气净化领域，具体来说，涉及一种活性炭联合活性氧化铝多层旋风气体净化器。

背景技术

旋风除尘器是除尘装置的一类。除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。

但是现有旋风除尘器虽然价格低廉，但是只有除尘功能，没有除去空气中的有毒有害有气味的气体，过滤式净化器是指通过滤网、滤芯、滤袋等多孔介质捕集、分离、过滤气体中细微颗粒物的空气净化技术。但是价格昂贵，设备一般较小，适用于家庭生产不适用与工业大规模使用。

针对相关技术中的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

针对相关技术中的问题，本实用新型提出一种活性炭联合活性氧化铝多层旋风气体净化器，以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。

为此，本实用新型采用的具体技术方案如下：

一种活性炭联合活性氧化铝多层旋风气体净化器，包括圆柱壳体，所述圆柱壳体的底端设有圆锥壳体，所述圆锥壳体的底端设有排尘管，所述排尘管的底端设有存料斗，所述存料斗与所述圆锥壳体之间设有连接环，所述圆柱壳体顶部的一侧设有进气口，所述进气口远离所述圆柱壳体的一端设有与其相配合的鼓风机，所述圆柱壳体顶部穿插设有与其相配合的出气管，所述出气管的底端设有与所述圆柱壳体相配合的固定块，所述固定块的底端设有与其相配合的旋流管，所述旋流管外设有与其相配合的旋流叶，所述旋流管的内部设有散料圆盘，所述散料圆盘上设有若干通孔，所述散料圆盘的内部设有若干均匀分布的净化颗粒，所述散料圆盘的两侧分布均设有与所述旋流管内壁相配合的悬挂索。

进一步的，所述散料圆盘直径小于.倍的所述旋流管直径。

进一步的，所述净化颗粒为活性炭与活性氧化铝，且所述净化颗粒的粒度大于所述通孔。

进一步的，所述存料斗的内部设有颗粒过滤网，所述存料斗的一侧设有清理盖。

进一步的，所述鼓风机与所述圆柱壳体之间设有连接架。

进一步的，所述旋流管的底端设有上升口。

本实用新型的有益效果为：通过设置圆柱壳体、旋流管、鼓风机、旋流叶和出气管，从而使含尘气流可以加大速度，借助于离心力将尘粒从气流中更快更高效的分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落下，空气在其中是螺旋运动更加快速，可以增加空气与吸附剂的接触时间，使反应更充分，也就可以节省购买大量吸附剂的费用，通过设置散料圆盘、净化颗粒、通孔和排尘管，从而设备，不仅弥补了设备对于细小粉尘处理能力不足的缺点，还可以发挥活性炭对于苯，甲醛，氨气等有毒有害气体具有高效能吸附能力，可有效去除室内空气中的气态污染物及有害恶臭物质，活性氧化铝可以去除二氧化硫、氟化氢、烃类等污染物，保证不干扰气壁上的尘粒的运动，还能充分与上升气体接触，达到一个设备多种作用的效果，大大处理简化流程。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是根据本实用新型实施例的一种活性炭联合活性氧化铝多层旋风气体净化器的结构示意图；

图2是根据本实用新型实施例的一种活性炭联合活性氧化铝多层旋风气体净化器的剖视图；

图3是图1中A处的局部放大图。

图中：

1、圆柱壳体；2、圆锥壳体；3、排尘管；4、存料斗；5、连接环；6、进气口；7、鼓风机；8、出气管；9、固定块；10、旋流管；11、旋流叶；12、散料圆盘；13、通孔；14、净化颗粒；15、悬挂索；16、颗粒过滤网；17、清理盖；18、连接架；19、上升口。

具体实施方式

为进一步说明各实施例，本实用新型提供有附图，这些附图为本实用新型揭露内容的一部分，其主要用以说明实施例，并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理，配合参考这些内容，本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本实用新型的优点，图中的组件并未按比例绘制，而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。

根据本实用新型的实施例，提供了一种活性炭联合活性氧化铝多层旋风气体净化器。

实施例一：

如图1-3所示，根据本实用新型实施例的活性炭联合活性氧化铝多层旋风气体净化器，包括圆柱壳体1，所述圆柱壳体1的底端设有圆锥壳体2，所述圆锥壳体2的底端设有排尘管3，所述排尘管3的底端设有存料斗4，所述存料斗4与所述圆锥壳体2之间设有连接环5，所述圆柱壳体1顶部的一侧设有进气口6，所述进气口6远离所述圆柱壳体1的一端设有与其相配合的鼓风机7，所述圆柱壳体1顶部穿插设有与其相配合的出气管8，所述出气管8的底端设有与所述圆柱壳体1相配合的固定块9，所述固定块9的底端设有与其相配合的旋流管10，所述旋流管10外设有与其相配合的旋流叶11，所述旋流管10的内部设有散料圆盘12，所述散料圆盘12上设有若干通孔13，所述散料圆盘12的内部设有若干均匀分布的净化颗粒14，所述散料圆盘12的两侧分布均设有与所述旋流管10内壁相配合的悬挂索15。

借助于上述技术方案，通过设置圆柱壳体1、旋流管10、鼓风机7、旋流叶11和出气管8，从而使含尘气流可以加大速度，借助于离心力将尘粒从气流中更快更高效的分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落下，空气在其中是螺旋运动更加快速，可以增加空气与吸附剂的接触时间，使反应更充分，也就可以节省购买大量吸附剂的费用，通过设置散料圆盘12、净化颗粒14、通孔13和排尘管3，从而设备，不仅弥补了设备对于细小粉尘处理能力不足的缺点，还可以发挥活性炭对于苯，甲醛，氨气等有毒有害气体具有高效能吸附能力，可有效去除室内空气中的气态污染物及有害恶臭物质，活性氧化铝可以去除二氧化硫、氟化氢、烃类等污染物，保证不干扰气壁上的尘粒的运动，还能充分与上升气体接触，达到一个设备多种作用的效果，大大处理简化流程。

实施例二：

如图1-3所示，所述散料圆盘12直径小于0.75倍的所述旋流管10直径，所述净化颗粒14为活性炭与活性氧化铝，且所述净化颗粒14的粒度大于所述通孔13，所述存料斗4的内部设有颗粒过滤网16，所述存料斗4的一侧设有清理盖17，所述鼓风机7与所述圆柱壳体1之间设有连接架18，所述旋流管10的底端设有上升口19。

工作原理：进气口6前增加了鼓风机7，加大风速，含尘气流在旋流管10与旋流叶11的作用下作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于圆柱壳体1与圆锥壳体2的侧壁，之后借助重力作用使尘粒落入存料斗4中，之后净化的空气通过旋流管10内部上升，通过出气管8排出，在旋流管10中加入散料圆盘12，达到极佳透气的效果的同时由于大于5μm的大部分粉尘都可以通过设备的气流作旋转运动，散料圆盘12上的通孔13能够处理细小尘粒，使吸附剂减少对大于5μm的粉尘吸附量，也就减少了采用高温蒸汽等方法将使用过的吸附剂内之杂质进行脱附，使其再生的频率。

综上所述，借助于本实用新型的上述技术方案，通过设置圆柱壳体1、旋流管10、鼓风机7、旋流叶11和出气管8，从而使含尘气流可以加大速度，借助于离心力将尘粒从气流中更快更高效的分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落下，空气在其中是螺旋运动更加快速，可以增加空气与吸附剂的接触时间，使反应更充分，也就可以节省购买大量吸附剂的费用，通过设置散料圆盘12、净化颗粒14、通孔13和排尘管3，从而设备，不仅弥补了设备对于细小粉尘处理能力不足的缺点，还可以发挥活性炭对于苯，甲醛，氨气等有毒有害气体具有高效能吸附能力，可有效去除室内空气中的气态污染物及有害恶臭物质，活性氧化铝可以去除二氧化硫、氟化氢、烃类等污染物，保证不干扰气壁上的尘粒的运动，还能充分与上升气体接触，达到一个设备多种作用的效果，大大处理简化流程。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920098351.9

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209848493U

授权时间:20191227

主分类号:B01D45/02

专利分类号:B01D45/02;B01D45/14;B01D53/04

范畴分类:23A;

申请人:中南大学

第一申请人:中南大学

申请人地址:410000 湖南省长沙市岳麓区麓山南路932号

发明人:刘川海

第一发明人:刘川海

当前权利人:中南大学

代理人:冷泠

代理机构:31335

代理机构编号:上海尚象专利代理有限公司 31335

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3d319832c8ff73ee73a6e72e.html