# 2.4m跨声速风洞流场预测自抗扰控制

### 论文摘要

针对2.4m跨声速风洞总压和马赫数控制具有强耦合、时滞、系统参数摄动和外界干扰不确定性等特点,设计了预测自抗扰控制。采用自抗扰控制(ADRC),将总压和马赫数两个通道之间的耦合、流场建模误差、系统的参数摄动和外界干扰等视为总干扰,通过扩张状态观测器(ESO)将总干扰估算出来并进行前馈补偿,一方面可以实现总压和马赫数的解耦控制,另一方面提高了流场的抗干扰能力。同时使用Smith预估器得到系统无时延输出并将其反馈至扩张状态观测器,加快其收敛速度,从而提高控制系统的性能。仿真结果表明,该控制器能够很好地实现总压和马赫数的解耦,并且具有良好的动态特性、抗干扰能力和鲁棒性。

### 论文目录

- 1 2.4m风洞流场模型

- 3 流场SPADRC控制系统设计

- 4 ESO收敛性和SPADRC抗扰特性分析

- 4.1 ESO收敛性分析

- 4.2 SPADRC抗扰特性分析

- 5 仿真分析

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘为杰,何帆,凌忠伟

关键词: 风洞,总压,马赫数,自抗扰控制,预估器,解耦控制

来源: 航空学报 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 力学,航空航天科学与工程

单位: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所

分类号: V211.74

页码: 125-133

总页数: 9

文件大小: 429K

下载量: 81

### 相关论文文献

- [1].一种连续式跨声速风洞总压控制方法设计[J]. 实验流体力学 2019(06)

- [2].大型跨声速风洞配套试验技术研究[J]. 飞航导弹 2019(11)

- [3].大型跨声速风洞流动显示技术综述[J]. 飞航导弹 2018(11)

- [4].大型连续式跨声速风洞热交换器概述[J]. 实验流体力学 2009(01)

- [5].2.4m跨声速风洞大振幅动态试验技术[J]. 空气动力学学报 2019(06)

- [6].连续式跨声速风洞降温系统液氮存储装置的设计与调试[J]. 实验流体力学 2019(05)

- [7].连续式跨声速风洞动力系统运行安全研究[J]. 兵工学报 2016(07)

- [8].0.6m连续式跨声速风洞总压控制策略设计[J]. 实验流体力学 2016(04)

- [9].0.3m低温连续式跨声速风洞结构设计[J]. 实验流体力学 2020(05)

- [10].0.6m连续式跨声速风洞总体性能[J]. 实验流体力学 2018(06)

- [11].超大型连续式跨声速风洞地震安全分析[J]. 计算机辅助工程 2017(05)

- [12].0.6m连续式跨声速风洞轴流压缩机联锁监控系统[J]. 兵工自动化 2015(03)

- [13].2.4米跨声速风洞推力矢量试验技术[J]. 空气动力学学报 2016(01)

- [14].2.4米跨声速风洞条带悬挂支撑试验技术研究[J]. 空气动力学学报 2016(03)

- [15].基于实验的跨声速风洞试验段噪声机理研究[J]. 空气动力学学报 2014(04)

- [16].一种新型跨声速风洞捕获轨迹系统的设计与分析[J]. 机床与液压 2019(01)

- [17].2.4 m跨声速风洞低超声速流场调试试验研究[J]. 飞航导弹 2018(02)

- [18].跨声速风洞槽壁干扰评估与修正技术的应用[J]. 航空学报 2018(02)

- [19].集成神经网络在2.4m跨声速风洞马赫数预测中的应用[J]. 兵工自动化 2015(12)

- [20].跨声速风洞斜孔壁非线性流动试验[J]. 航空学报 2019(05)

- [21].2.4m跨声速风洞槽壁试验段调试及流场校测[J]. 实验流体力学 2013(04)

- [22].Tomo-PIV亚跨声速风洞应用探索[J]. 实验流体力学 2020(04)

- [23].连续式跨声速风洞大开角扩散段设计方法研究概述[J]. 实验流体力学 2012(06)

- [24].2.4m跨声速风洞的模型位移视频测量精度研究[J]. 实验流体力学 2011(04)

- [25].大型风洞设计建设中的结构力学问题[J]. 中国科学基金 2017(05)

- [26].低雷诺数效应对0.6m连续式风洞性能影响[J]. 实验流体力学 2017(01)

- [27].风洞结构振动的基础研究综述[J]. 中国科学基金 2017(05)

- [28].跨声速风洞现代试验设计方法应用研究[J]. 空气动力学学报 2018(01)

- [29].2.4m跨声速风洞试验质量影响因素分析及改进措施研究[J]. 实验流体力学 2012(01)

- [30].跨声速风洞颤振试验模型激振与数据处理方法研究[J]. 实验流体力学 2009(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3d4e6e550800cb2a16c6e512.html