# 拍合式继电器衔铁与轭铁连接结构论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种拍合式继电器衔铁与轭铁连接结构，包括衔铁与轭铁，还包括互相配合的衔铁支撑架和轭铁支撑架；衔铁与轭铁分别固定在相对应的支撑架上；两支撑架通过转轴配合连接，且二者部分搭接成一“n”形并可绕转轴旋转。衔铁支撑架和轭铁支撑架均为“U”形，且衔铁的配合部分位于衔铁支撑架内，衔铁支撑架位于轭铁支撑架内，轭铁支撑架位于轭铁上部。轭铁支撑架上设有磁铁或在转轴上设有扭簧，以使衔铁支撑架和轭铁支撑架贴合。本结构使衔铁与轭铁以转轴为中心实现旋转拍合，连接稳定性高，避免了传统连接结构造成的衔铁行程不一致以及反力不稳定现象。此外，本结构还具有结构简单，体积小，运行稳定，寿命长的优点。

### 主设计要求

1.一种拍合式继电器衔铁与轭铁连接结构，其特征是：包括L型的衔铁与轭铁，还包括轴接配合的衔铁支撑架和轭铁支撑架；衔铁支撑架与衔铁固定连接，轭铁支撑架与轭铁固定连接；衔铁支撑架和轭铁支撑架通过转轴配合连接，且二者部分搭接成一“n”形并可绕转轴旋转。

### 设计方案

1.一种拍合式继电器衔铁与轭铁连接结构，其特征是：包括L型的衔铁与轭铁，还包括轴接配合的衔铁支撑架和轭铁支撑架；衔铁支撑架与衔铁固定连接，轭铁支撑架与轭铁固定连接；衔铁支撑架和轭铁支撑架通过转轴配合连接，且二者部分搭接成一“n”形并可绕转轴旋转。

2.根据权利要求1所述的拍合式继电器衔铁与轭铁连接结构，其特征是：衔铁支撑架和轭铁支撑架均为“U”形，且衔铁的配合部分位于衔铁支撑架内，衔铁支撑架位于轭铁支撑架内，轭铁支撑架位于轭铁上部。

3.根据权利要求1所述的拍合式继电器衔铁与轭铁连接结构，其特征是：轭铁支撑架上设有一磁铁。

4.根据权利要求1所述的拍合式继电器衔铁与轭铁连接结构，其特征是：在转轴上设有扭簧，扭簧使衔铁支撑架和轭铁支撑架贴合。

5.根据权利要求1所述的拍合式继电器衔铁与轭铁连接结构，其特征是：在衔铁支撑架和轭铁支撑架所形成的“n”形部分内设有电磁铁。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及拍合式电磁继电器领域，具体涉及一种拍合式继电器衔铁与轭铁连接结构。

背景技术

衔铁和轭铁是继电器磁路的主要部件，它们之间的连接方式是继电器电磁性能的稳定性的重要影响因素。目前拍合式继电器的衔铁与轭铁连接结构一般是通过二者搭接并用弹簧拉紧，或通过簧片等弹性元件压紧衔铁等方式实现。这些方式由于不是刚性固定，存在衔铁安装位置离散性大的缺点，导致衔铁行程一致性较差，反力不稳定，并且在高振动、冲击环境下，衔铁存在脱离指定位置的风险。

实用新型内容

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种新型的继电器衔铁与轭铁连接结构。

本实用新型的目的是这样实现的：一种拍合式继电器衔铁与轭铁连接结构，其特征是：包括L型的衔铁与轭铁，还包括轴接配合的衔铁支撑架和轭铁支撑架；衔铁支撑架与衔铁固定连接，轭铁支撑架与轭铁固定连接；衔铁支撑架和轭铁支撑架通过转轴配合连接，且二者部分搭接成一“n”形并可绕转轴旋转。

进一步的：衔铁支撑架和轭铁支撑架均为“U”形，且衔铁的配合部分位于衔铁支撑架内，衔铁支撑架位于轭铁支撑架内，轭铁支撑架位于轭铁上部。

进一步的：轭铁支撑架上设有一磁铁。

进一步的：在转轴上设有扭簧，扭簧使衔铁支撑架和轭铁支撑架贴合。

进一步的：在衔铁支撑架和轭铁支撑架所形成的“n”形部分内设有电磁铁。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本结构使衔铁与轭铁以转轴为中心实现旋转拍合，连接稳定性高，避免了传统连接结构造成的衔铁行程不一致以及反力不稳定现象。此外，本结构还具有结构简单，体积小，运行稳定，寿命长的优点。

附图说明

下面结合附图进一步说明实用新型。

图1是本实用新型衔铁与衔铁支撑架配合结构示意图；

图2是本实用新型轭铁与轭铁支撑架配合结构示意图；

图3是本实用新型转轴示意图；

图4是本实用新型衔铁与轭铁连接示意图。

图中序号说明：衔铁1、衔铁支撑架2、轭铁3、轭铁支撑架4、转轴5、垫片6、挡圈7。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

如图1－4所示为本实用新型一种拍合式继电器的衔铁与轭铁连接结构，包括L型的衔铁1与轭铁3，还包括轴接配合的衔铁支撑架2和轭铁支撑架4；衔铁支撑架与衔铁固定连接，轭铁支撑架与轭铁固定连接，与相应的支撑架的连接可通过铆接、焊接、卡接或螺接等方式实现，通常是铆接；衔铁支撑架和轭铁支撑架通过转轴5配合连接，且二者有部分搭接，部分相对设置，使整体成一“n”形，并且两者可绕转轴旋转一定角度，进而带动衔铁和轭铁旋转，进而，根据继电器的具体结构可以使触点处于接触或断开的状态。

优选的：衔铁支撑架和轭铁支撑架均为“U”形，或者说是两侧带有翻边的结构。且衔铁与衔铁支撑架的配合部分位于衔铁支撑架的“U”形内，被翻边包住；同样，衔铁支撑架位于轭铁支撑架内，且可自由沿转轴旋转活动；而轭铁支撑架位于轭铁上部。

优选的：轭铁支撑架上粘接或卡接等方式设有一永磁铁，可以对衔铁产生吸引力，使自由状态下两支撑架处于贴合状态。

优选的：在转轴上设有扭簧，扭簧使衔铁支撑架和轭铁支撑架具有相互贴合的趋势。

优选的：在衔铁支撑架和轭铁支撑架所形成的“n”形部分内设有电磁铁以及电极等。

优选的：在转轴的两端轭铁支撑架的外侧卡接有挡圈7，在转轴上位于衔铁支撑架和轭铁支撑架之间的位置设有垫片6，以防磨损。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920299055.5

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:89(沈阳)

授权编号:CN209434115U

授权时间:20190924

主分类号:H01H 50/16

专利分类号:H01H50/16

范畴分类:38C;

申请人:沈阳铁路信号有限责任公司

第一申请人:沈阳铁路信号有限责任公司

申请人地址:110025 辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号

发明人:赵兴海;刘炜;吕树远;张丽范;王琦;柯章弘达;卢惠涛;李庆诗;罗文天;刘思汉;夏艳华;赵正元;于冬;孟冬冬;郑娜;王林林

第一发明人:赵兴海

当前权利人:沈阳铁路信号有限责任公司

代理人:胡野;王勇

代理机构:21101

代理机构编号:沈阳科威专利代理有限责任公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3d761959d134ec0d2bf9b46c.html