# PIP技术性能研究及应用实践

### 论文摘要

从抗腐蚀性和耐磨性两方面,对PIP技术处理的螺纹类零件进行了研究。通过盐雾试验结果可知:在未使用的状态下,PIP零件耐盐雾能力弱于达克罗和真空渗锌,优于镀锌和镀铬;经2min水喷砂后,PIP零件耐盐雾能力没有明显下降,和真空渗锌相当,优于达克罗。通过耐磨试验结果可知,PIP处理的耐磨性远高于真空渗锌,略高于镀铬。将其应用于某两栖车辆履带系统的履带销和连接环,解决了履带零部件易锈死、维修保养效率低下的问题。

### 论文目录

- 1 盐雾试验

- 1.1 试样及状态

- 1.2 试验准备

- 1.3 试验结果

- 2 耐磨试验

- 2.1 试样

- 2.2 试验条件

- 2.3 试验结果

- 3 应用实践

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王倩,刘克,孙林,袁剑平,朱旭,赵全建

关键词: 螺纹,盐雾试验,表面硬度,显微组织,白亮层

来源: 新技术新工艺 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 江麓机电集团有限公司,中国兵器工业新技术推广研究所,重庆铁马工业集团有限公司

分类号: TG62;TG174.4

DOI: 10.16635/j.cnki.1003-5311.2019.07.020

页码: 76-78

总页数: 3

文件大小: 884K

下载量: 33

### 相关论文文献

- [1].家具五金盐雾试验标准的比较[J]. 广东化工 2019(13)

- [2].舰载机载装备盐雾试验方法研究[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2020(02)

- [3].电子设备关于盐雾试验标准的选择与应用[J]. 电视技术 2019(22)

- [4].盐雾试验技术综述[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2014(06)

- [5].常用盐雾试验标准及相关结果评价[J]. 环境技术 2012(06)

- [6].高温盐雾试验装置[J]. 工程与试验 2014(02)

- [7].加速盐雾试验方法在汽车电泳涂膜上的应用[J]. 现代涂料与涂装 2010(12)

- [8].盐雾试验设备温度偏差的不确定度评定[J]. 计量与测试技术 2015(08)

- [9].盐雾腐蚀试验的国际国内标准及在汽车行业里的应用[J]. 环境技术 2020(01)

- [10].盐雾腐蚀试验标准及在汽车行业中的应用[J]. 中国新技术新产品 2020(13)

- [11].浅谈盐雾腐蚀及其试验中的关键问题[J]. 当代化工研究 2018(03)

- [12].湿热和盐雾试验对航空装备腐蚀的对比解析[J]. 环境技术 2019(03)

- [13].钢板弹簧耐盐雾试验方法探讨[J]. 新疆钢铁 2009(02)

- [14].一次硅烷绿色前处理与电泳漆匹配性不良现象试验分析[J]. 现代涂料与涂装 2016(08)

- [15].零部件(盐雾试验)成为安全带产品主要不合格项目[J]. 品牌与标准化 2016(05)

- [16].基于ImageJ的盐雾试验后试样保护评级判定方法[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2019(01)

- [17].一次硅烷绿色前处理匹配电泳涂层盐雾试验不良现象分析[J]. 上海涂料 2018(06)

- [18].AerMet100钢在盐雾中的腐蚀与电化学特性[J]. 表面技术 2018(10)

- [19].重谈非道路应用交流发电机的盐雾试验[J]. 汽车电器 2018(11)

- [20].表面镀锌产品盐雾试验条件对试验结果的影响[J]. 山东工业技术 2018(23)

- [21].盐雾试验的喷雾系统[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2012(S1)

- [22].浅谈盐雾试验[J]. 电子测试 2013(10)

- [23].汽车金属零件循环盐雾试验标准概述[J]. 电镀与涂饰 2012(08)

- [24].DAYA链条的防锈新工艺[J]. 中国自行车 2010(04)

- [25].浅析国军标GJB150与美军标MIL-STD-810F盐雾试验[J]. 环境技术 2008(05)

- [26].盐雾试验能力验证样件后处理方法分析[J]. 环境技术 2019(06)

- [27].盐雾腐蚀及其试验中需要注意的几个问题分析[J]. 环境技术 2013(04)

- [28].一种可行的盐雾试验方法[J]. 四川兵工学报 2009(01)

- [29].盐雾试验方法探讨[J]. 装备环境工程 2011(04)

- [30].连接器和继电器自然暴露和盐雾试验腐蚀效应分析[J]. 环境技术 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3d826ac097f95923f5945cc0.html