# CMC在St-BA-AA共聚乳液中的应用研究

### 论文摘要

采用种子乳液聚合的方法制备了St-BA-AA共聚乳液,稳定剂为羧甲基纤维素（CMC）,引发剂为过硫酸铵,主要单体为苯乙烯（St）和丙烯酸丁酯（BA）,功能单体为丙烯酸（AA）。对影响乳液聚合过程和乳液性能的因素进行了系统考察,包括CMC用量、引发剂用量、单体用量和配比。结果表明,在CMC用量为0.4%～0.5%,引发剂用量为0.2%～0.25%,AA用量为1.5%～2%,主单体总量为40%,St/BA质量比为7/9～1/1时,聚合体系在反应过程中稳定,且乳液性能较好。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 材料与仪器

- 1.2 乳液的合成工艺

- 1.3 乳液的性能测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 CMC用量的影响

- 2.2 引发剂用量的影响

- 2.3 丙烯酸用量的影响

- 2.4 单体用量的影响

- 2.5 单体St/BA配比的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭志成,尚成新

关键词: 羧甲基纤维素,种子乳液聚合,苯乙烯,丙烯酸丁酯

来源: 当代化工 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 山西大学化学化工学院

基金: 国家自然科学基金项目,掺氮碳内嵌非贵金属单原子可控制备及N-杂芳烃选择加氢性能研究,项目号:21703129

分类号: TQ316.334

DOI: 10.13840/j.cnki.cn21-1457/tq.2019.02.002

页码: 225-228

总页数: 4

文件大小: 1296K

下载量: 103

### 相关论文文献

- [1].半连续种子乳液聚合法制备聚合物中空微球[J]. 化工科技 2019(02)

- [2].种子乳液聚合法制备丙烯酸酯共聚物的稳定性研究[J]. 化工中间体 2012(04)

- [3].以含氟共聚物为助乳化剂的种子乳液聚合及其制备方法[J]. 化工生产与技术 2014(01)

- [4].种子乳液聚合法制备聚苯胺导电复合物[J]. 北京师范大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [5].无皂种子乳液聚合制备含稀土磁性荧光微球及其表征[J]. 高分子学报 2013(11)

- [6].预乳化种子乳液聚合法制备苯丙镭射膜复膜胶[J]. 中国胶粘剂 2014(11)

- [7].鞋用醇溶性化学片的研制[J]. 中国皮革 2009(13)

- [8].多层核/壳结构ACR的合成与性能研究[J]. 塑料工业 2012(08)

- [9].不同粒径的PBA/PMMA乳液的合成及表征[J]. 塑料工业 2013(01)

- [10].低VOCs水性木器漆用苯丙乳液的制备研究[J]. 化工管理 2020(01)

- [11].交联聚苯乙烯中空微球的合成[J]. 沈阳化工大学学报 2016(04)

- [12].壳层交联剂对聚合物中空微球形貌的影响[J]. 化学工程师 2017(07)

- [13].专利[J]. 宁波化工 2008(02)

- [14].利用聚丙烯酸正丁酯@聚甲基丙烯酸甲酯核/壳结构聚合物增韧氰酸酯树脂[J]. 材料导报 2019(04)

- [15].NO-VOC弹性苯丙乳液的共混研究[J]. 化工新型材料 2015(12)

- [16].国外文献摘要[J]. 聚氯乙烯 2015(03)

- [17].丙烯酸酯乳液胶粘剂的合成及性能研究[J]. 中国胶粘剂 2013(08)

- [18].尼龙材料定型用乳液胶黏剂的研究[J]. 应用化工 2012(04)

- [19].有机硅改性醋丙乳液的制备与表征[J]. 粘接 2010(12)

- [20].MMA-St-BA-AA共聚乳液的制备工艺条件研究[J]. 应用化工 2016(10)

- [21].核/壳苯丙乳液的单因素优化合成[J]. 广州化工 2012(07)

- [22].一种环氧改性丙烯酸乳液的合成[J]. 新疆有色金属 2012(S2)

- [23].种子乳液法制备OVPOSS/PS复合材料及其热性能[J]. 高分子材料科学与工程 2010(12)

- [24].硬质聚氯乙烯改性剂—抗冲ACR的研究[J]. 内蒙古石油化工 2008(01)

- [25].改性聚合物微球的制备及其在聚硫密封胶中的应用[J]. 中国胶粘剂 2015(05)

- [26].VAc/BA/NaAA共聚物乳液的合成及性能研究[J]. 上海涂料 2011(01)

- [27].环氧改性丙烯酸乳液的合成与性能研究[J]. 沈阳理工大学学报 2009(06)

- [28].模板法制备聚苯乙烯/聚4-乙烯基吡啶功能微球[J]. 化学通报 2008(03)

- [29].羟基丙烯酸酯乳液的合成及性能研究[J]. 广州化工 2014(18)

- [30].苯丙乳液的制备及其性能影响因素研究[J]. 功能材料 2013(21)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3ddee0c728858350c027999c.html