# 新形势下基桩工程检测技术与监管研究

佛山市高明区建筑工程质量检测站广东省佛山市528500

摘要：经济的发展，促进建筑工程项目逐渐增多。建筑工程的质量问题不仅涉及到个人财产安全，还涉及到社会的稳定。工程质量检测结果作为评判建筑工程质量的重要依据，其对建设质量的好坏影响巨大，然而也面临着一些影响行业稳步坚实发展的问题。本文就新形势下基桩工程检测技术与监管展开探讨。

关键词：建筑业；工程质量检测；监管

引言

目前，基桩检测工作过度市场化，存在严重的恶性竞争行为，直接影响检测工作质量，对其进行科学有效的监管已迫在眉睫。

1基桩检测技术发展现状

1.1钻芯法

钻芯法是通过钻机对待检测部位进行取样，通过对取回的芯样进行检测观察，实验分析等方法确定施工的质量，钻芯法是检测桩体完整性最为直接的方法，可以检测桩体的长度等多个角度的数据。但是由于地下岩石的强度较大，对钻机的要求较高。如果想获得桩体的力学数据时，需要对桩体芯样进行强度试验。钻芯法作为最为直接的检测方法，不受场地的限制，但是也具有施工成本较高、检测周期长，遇到倾斜桩体无法检测底部情况等缺点。

1.2静载试验法

静载试验法是针对单桩采用试验的方法，确定桩的极限承载力和沉降值，是目前确定单桩极限承载力最为准确、可靠的检验方法，判定某种动载检验方法是否成熟，均以静载试验成果的对比误差大小为依据。静载试验的基本原理是通过一组完全测试的单桩竖向抗压静载荷试验Q-s曲线的发展趋势，预测对应的极限荷载和沉降。静载试验法几乎可以用于任意结构特点的基桩质量检测，早先的静载试验法只能对低承载力的桩进行试验，在目前各种反力装置开发的条件下，任意量级承载力的基桩均可以采用静载试验方法。静载试验法存在的不足是需要严格按照测试步骤开展，基准梁的设置、反力装置、试桩等间距布置需要按照标准，测试的周期长、成本高。

1.3低应变反射波法

由于受高应变动力试桩方法的影响，产生了地应变反射波法，在高应变动力试桩方法中，时间比较短，桩只能被认为是一种弹性体，从而利用低应变反射波法对其解决，将力的作用时间不断延长。低应变反射波法是通过在桩基顶部加一定程度的激振行为，该振动波沿着桩往下传播，如果该混凝土桩出现了裂缝、缺口、破断等质量问题，就会产生较为明显的波阻效应，从而可以获取反射波，通过反射波的显示特点就可以判断出现问题的性质和位置。低应变反射波法操作简单、成本低、效率高，而且不影响施工的开展，所以在基桩质量检测中被广泛应用。其存在的问题主要是在检测长度较大的基桩时，判别效果较差，另外，低应变反射波法也容易受到多种因素的影响，有时会出现检测结果不准确的情况。

1.4声波透射法

声波透射法是通过发射探头间断地发出不连续的以一定重复频率的超声波，超声波在穿过混凝土的过程中，会携带关于混凝土的结构特性和材料特性的信息，通过接收转换器识别声波中携带的声学参数和变化规律，从而分析出桩基混凝土的质量特性。声波在混凝土中的传播能量会衰减，一般而言，混凝土质量越差声波衰减越大。超声波透射法的主要特点是检测细致，检测结果较为准确，且可估算混凝土的强度，检测方法简单可靠，并不受桩长、桩径等因素限制，信噪比较高抗干扰能力强。该检测手段基本能够获取基桩的所有信息，只要声测管埋在什么部位，便可以检测该部位的质量，包含桩顶低强区和桩底沉渣厚度，检测无盲区。存在的主要缺陷是，超声波检测方法的成本较高。声测管的费用很高，且当声测管与混凝土的握裹不好或者声测管周围存在局部泥团时，会呈现处断桩信号，容易造成重判或者误判的现象。

2完善工程质量检测监管的建议

2.1建立健全适时的监管制度体系

在现有法律法规有待健全的情况下，建设行政管理部门应根据当地实际情况制订出切实可行的管理制度，以弥补《建筑法》《条例》中对检测机构没有责任和义务的不足，弥补建设部令第141号未制定具体对检测违规行为处罚的措施。只有如此，才能有效加强对工程质量检测市场的综合治理，做到有法可依、执法必严、违法必究。在监管制度实施过程中，主管部门针对制度的执行情况进行跟踪调查，发现问题及时修订，使之不断适应检测行业的发展变化。如赣州市建设局根据当前桩基检测市场不规范的行为制定了一些加强监管的措施，较有效地管理了桩基检测行为。

2.2加强对施工单位的监管

常言道，质量是做出来的，作为建设基桩工程的施工单位首先要有质量意识，按图施工是最基本的要求，施工过程中及时向业主、监理和设计部门汇报施工中的异常情况，真实记录施工过程中的每一个技术参数，不自作主张或有意隐瞒真实情况，更不故意偷工减料，这是施工单位必须做到的。这点监理可以发挥督促和管理作用，如打桩时旁站、与施工方同时记录打桩情况、对异常情况及时组织相关部门采取处理措施等，另外还可以通过核实施工方原材料、采购合同等来核查施工方是否有意做了减料的行为。监管部门也可以采取抽查方式监督其项目经理、技术负责人是否有效到位，现场记录是否真实有效等。

2.3依据技术规范进行检测

桩基础检测工作目前主要的技术规范为《建筑基桩检测技术规范》，里面包括了设计、验收以及各种检测的形式方法，另外，还对数据形式、桩基检测方法、类别划分、评价依据进行了规定，在一定程度上保障了检测技术的规范化、标准化使用，近几年，随着桩基础检测技术的不断发展，该项技术规范也在不断的进步和发展，规定的内容也更加全面，在实际检测中，要注意对技术规范的应用和遵守。

2.4合理配置检测资源，规范检测市场

从保证工程质量及合理竞争方面考虑，每个地区都应有一个与工程检测业务量相适应的检测机构数量。检测机构数量太多必然会陷入无序竞争，互打价格战，使得检测质量、工程质量难以保证。主管部门可按照当地实际情况，建立诚信评价体系，制订一些管理细则，对检测机构进行不定期考核，优胜劣汰，通过公平、公正的方式，评价出与市场业务量相适应数量并取得相应资质且诚信可靠、人员设备力量强的检测机构，采取末尾个位检测机构作为候补或淘汰方式，使考核分数较低的检测机构无法在本地区检测市场立足，候补对象中的佼佼者可酌情替补上位，允许其参与进入本地区工程质量检测市场。这样既能使检测质量有一定的保证，又能满足市场开发的要求。

结语

工程质量检测是检测机构为工程质量评价和质量把关提供数据依据的工作，检测方法要科学，注重合理搭配，检测数据要科学、公正，要实现上述目标，一方面要求从事检测工作的机构要健全质保体系，并配套相应的规章制度，确保捡测工作严格按质保体系的要求进行；另一方面也要求政府行业管理部门要加强引导，并创造良好的社会环境，同时也要加强科学、有效地监管。工程质量是百年大计，需要从事工程建设各方的共同努力。

参考文献

[1]杨松.建设工程质量检测行业现状及发展对策[J].科技致富向导，2016，21（3）：52－52.

[2]王秀峰，蒋国涛，高博.建设工程质量检测行业现状及发展对策[J].山西建筑，2017，12（2）：70－70.

[3]吴云.浅议建筑工程检测行业存在的问题与对策[J].科技致富向导，2015，20（10）：110－110.

[4]孙跃维.宁波市建筑工程质量检测市场监管机制改善研究[D].浙江：浙江工业大学，2015.

[5]张三平.广州市南沙区建筑工程质量检测市场监管问题研究[D].广州：华南理工大学，2016.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3debcd66427aff7c6a30aca8.html