# 一种乳胶模具的散热吹水装置论文和设计-刘刚华

### 全文摘要

本实用新型公开了一种乳胶模具的散热吹水装置，包括水箱，所述水箱两侧对称竖立有支撑板，所诉支撑板中部外侧设置有电机架，所述电机架上设置有电机，所述电机的转动杆穿过支撑板于支撑板内侧设置有主动齿轮，所述水箱内设置有设置有升降架，所述升降架上设置有支架，所述支架左右两端分别转动架设有滚轮一和滚轮二，所述滚轮一和滚轮二之间设置有传输带，且所述滚轮一端设置有从动齿轮，所述从动齿轮与所述主动齿轮啮合，两块所述支撑板之间并排架设有多个安装杆，所述安装杆上安装有高压气嘴。上述方案中通过升降架、传输带和高压气嘴的配合，使得水冷的效果和除水效果大大提升。

### 主设计要求

1.一种乳胶模具的散热吹水装置，包括水箱，其特征在于：所述水箱两侧对称竖立有支撑板，所诉支撑板中部外侧设置有电机架，所述电机架上设置有电机，所述电机的转动杆穿过支撑板于支撑板内侧设置有主动齿轮，所述水箱内设置有升降架，所述升降架上设置有支架，所述支架左右两端分别转动架设有滚轮一和滚轮二，所述滚轮一和滚轮二之间设置有传输带，且所述滚轮一端设置有从动齿轮，所述从动齿轮与所述主动齿轮啮合，两块所述支撑板之间并排架设有多个安装杆，所述安装杆上安装有高压气嘴。

### 设计方案

1.一种乳胶模具的散热吹水装置，包括水箱，其特征在于：所述水箱两侧对称竖立有支撑板，所诉支撑板中部外侧设置有电机架，所述电机架上设置有电机，所述电机的转动杆穿过支撑板于支撑板内侧设置有主动齿轮，所述水箱内设置有升降架，所述升降架上设置有支架，所述支架左右两端分别转动架设有滚轮一和滚轮二，所述滚轮一和滚轮二之间设置有传输带，且所述滚轮一端设置有从动齿轮，所述从动齿轮与所述主动齿轮啮合，两块所述支撑板之间并排架设有多个安装杆，所述安装杆上安装有高压气嘴。

2.根据权利要求1所述的一种乳胶模具的散热吹水装置，其特征在于：所述支架包括架设于升降架上的长方形框和设置于长方形框四角的支撑柱。

3.根据权利要求2所述的一种乳胶模具的散热吹水装置，其特征在于：所述支撑柱上开设有圆口，所述圆口内设置有轴承，所述滚轮一和滚轮二分别设置于所述长方形框两端对称的支撑柱轴承之间。

4.根据权利要求3所述的一种乳胶模具的散热吹水装置，其特征在于：所述滚轮一端穿过轴承设置有从动齿轮。

5.根据权利要求1所述的一种乳胶模具的散热吹水装置，其特征在于：所述高压气嘴均通过管道连接有高压气泵。

6.根据权利要求5所述的一种乳胶模具的散热吹水装置，其特征在于：所述支撑板上设置有控制器，所述高压气泵和电机以及升降架均与所述控制器电性连接。

7.根据权利要求1所述的一种乳胶模具的散热吹水装置，其特征在于：所述水箱侧面开设有出水口和进水口，所述出水口和进水口均通过水泵与冷却池连接。

8.根据权利要求7所述的一种乳胶模具的散热吹水装置，其特征在于：所述冷却池内设置有循环泵。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及乳胶生产领域，尤其涉及一种乳胶模具的散热吹水装置。

背景技术

在将发泡乳胶灌入模具经过气蒸，冷却等一系列步骤之后，取出冷却好的定型的乳胶，在取出乳胶后，模具因仍具有一端热量，并不能之间再次灌入乳胶，需要将乳胶进一步冷却，而模具冷却如果仅仅采用风冷，则降温的速度很慢，严重影响乳胶罐装效率，而用水冷则可以则可以解决降温速度慢的问题，但是如果水冷后如果不能充分的去除模具内的水珠，会直接影响乳胶定型的质量，使得乳胶出现大气泡，大凹口等情况。严重影响发泡乳胶定型的良率，而且如今生产技术发达，乳胶发泡蒸煮冷却这一过程均通过均通过传输链来完成。

因此，有必要提供一种可在传输过程中实现侵入式水冷降温的可自动吹去模具中水珠的用于乳胶生产的模具散热吹水装置。

实用新型内容

本实用新型提供一种侵入式水冷降温的，可自动吹去模具中水珠的散热吹水装置，通过升降架、传输带和高压气嘴的配合，可使得一部分传输带侵入水中，从而使得传输链上的模具也侵入水中，然后再通过升降架上升通过高压气嘴吹除水分，使得水冷的效果和除水效果大大提升。

为解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是：

一种乳胶模具的散热吹水装置，包括水箱，所述水箱两侧对称竖立有支撑板，所诉支撑板中部外侧设置有电机架，所述电机架上设置有电机，所述电机的转动杆穿过支撑板于支撑板内侧设置有主动齿轮，所述水箱内设置有设置有升降架，所述升降架上设置有支架，所述支架左右两端分别转动架设有滚轮一和滚轮二，所述滚轮一和滚轮二之间设置有传输带，且所述滚轮一端设置有从动齿轮，所述从动齿轮与所述主动齿轮啮合，两块所述支撑板之间并排架设有多个安装杆，所述安装杆上安装有高压气嘴。

优选地所述支架包括架设于升降架上的长方形框和设置于长方形框四角的支撑柱。

优选地所述支撑柱上开设有圆口，所述圆口内设置有轴承，所述滚轮一和滚轮二分别设置于所述长方形框两端对称的支撑柱轴承之间。

优选地所述滚轮一端穿过轴承设置有从动齿轮。

优选地所述高压气嘴均通过管道连接有高压气泵。

优选地所述支撑板上设置有控制器，所述高压气泵和电机以及升降架均与所述控制器电性连接。

优选地所述水箱侧面开设有出水口和进水口，所述出水口和进水口均通过水泵与冷却池连接。

优选地所述冷却池内设置有循环泵。

与现有技术相比，本实用新型具有的有益效果是：

1、本实用新型将通过升降架和高压气嘴的配合，可使得一部分传输带侵入水中，从而使得传输链上的模具也侵入水中，然后再通过升降架上升通过高压气嘴吹除水分，使得水冷的效果和除水效果大大提升。

2、本实用新型设置有控制器，并将高压气泵、升降架、电机与控制器电性连接，以方便工作人员操作，优化操作流程，提升操作效率，进而提升发泡乳胶定型的整体效率。

附图说明

图1为本实用新型整体侧视示意图；

图2为本实用新型未设置支撑板时正面示意图；

图3为本实用新型正面示意图；

图4为本实用新型图1A处放大示意图。

附图标记：1、水箱，2、升降架，3、电机，4、从动齿轮，5、主动齿轮，6、安装杆，7、支撑板，8、长方形框，9、支撑柱，10、滚轮一，11、传输带，12、出水口，13、进水口，14、滚轮二，15、高压气嘴，16、控制器。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

结合图1-4所示的一种乳胶模具的散热吹水装置，包括水箱，所述水箱1两侧对称竖立有支撑板7，所诉支撑板7中部外侧设置有电机架，所述电机架上设置有电机3，所述电机 3的转动杆穿过支撑板7于支撑板7内侧设置有主动齿轮5，该主动齿轮5于从动齿轮4对应，当升降架2上升到最上端时主动齿轮5与从动齿轮4啮合，从而带动传输带11移动，将散热并除去水分的模具传输至对接的传输链上，所述水箱1内设置有设置有升降架2，该升降架2可带动整个传输带11侵入水箱1中，以达到侵入式降温，所述升降架2上设置有支架，所述支架左右两端分别转动架设有滚轮一10和滚轮二，所述滚轮一10和滚轮二14 之间设置有传输带11，且所述滚轮一10端设置有从动齿轮4，所述从动齿轮4与所述主动齿轮5啮合，两块所述支撑板7之间并排架设有多个安装杆6，所述安装杆6上安装有高压气嘴15。该高压气嘴15利用高压气体吹去模具上的水珠。所述支架包括架设于升降架2上的长方形框8和设置于长方形框8四角的支撑柱9。所述支撑柱9上开设有圆口，所述圆口内设置有轴承，所述滚轮一10和滚轮二14分别设置于所述长方形框8两端对称的支撑柱9 轴承之间。所述滚轮一10端穿过轴承设置有从动齿轮4。所述高压气嘴15均通过管道连接有高压气泵。高压气泵用于给高压气嘴15供气。所述支撑板7上设置有控制器16，所述高压气泵和电机3以及升降架2均与所述控制器16电性连接。所述水箱1侧面开设有出水口 12和进水口13，所述出水口12和进水口13均通过水泵与冷却池连接，通过出水口12和进水口13的配合使得水箱1中的水一端循环，不断带走热量。所述冷却池内设置有循环泵。以加速冷却池中的水冷却。

当模具(此时模具内的乳胶以取出，模具分开呈两瓣)通过传输链传输到该段传输带 11上，然后工作人员通过控制器16控制升降架2下降从而使得模具侵入水中冷却，然后再上升，至最上端时滚轮一10的从动齿轮4和主动齿轮5啮合，通过高压气泵开始工作，将两瓣模具内的水吹去，再控制电机3转动使得模具传输到对接的传输链上，以便于灌装。

本实用新型的创新点在于提供一种侵入式水冷降温的可自动吹去模具中水珠的用于乳胶生产的模具，通过升降架2、传输带11和高压气嘴15的配合，可使得一部分传输带11 侵入水中，从而使得传输链上的模具也侵入水中，然后再通过升降架2上升通过高压气嘴 15吹除水分，使得水冷的效果和除水效果大大提升。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822253176.4

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209350747U

授权时间:20190906

主分类号:B29C 44/34

专利分类号:B29C44/34;F26B21/00

范畴分类:17J;

申请人:湖南旺华保健科技有限公司

第一申请人:湖南旺华保健科技有限公司

申请人地址:426100 湖南省永州市祁阳经济开发区灯塔路

发明人:刘刚华

第一发明人:刘刚华

当前权利人:湖南旺华保健科技有限公司

代理人:杨琦玲

代理机构:43227

代理机构编号:长沙科永臻知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3e42e47249eff943e044ac12.html