# 一种腔体滤波器的端口结构论文和设计-朱亮

### 全文摘要

本实用新型公开了一种腔体滤波器的端口结构，包括端口接头、接头安装板、第一抽头片、第二抽头片和L形连接杆，端口接头设于接头安装板底面，接头安装板顶面设有螺纹孔，L形连接杆包括竖杆和横杆，竖杆下端设有连接环，连接环的外壁上设有外螺纹，连接环通过螺纹配合的方式与接头安装板固定连接，横杆包括第一端和第二端，第一端设有第一定位凸起，第二端设有贯穿竖杆的第二定位凸起，第一抽头片设有第一定位孔，第一定位凸起置于第一定位孔内，第二抽头片设有第二定位孔，第二定位凸起置于第二定位孔内，第一抽头片和第二抽头片均通过焊接的方式连接于横杆。本实用新型一种腔体滤波器的端口结构，其结构合理，且便于装配，从而提高生产效率。

### 主设计要求

1.一种腔体滤波器的端口结构，其特征在于，包括端口接头、接头安装板、第一抽头片、第二抽头片和L形连接杆，所述端口接头设于接头安装板的底面，所述接头安装板的顶面中心处沿竖向设有螺纹孔，所述L形连接杆包括竖杆和横杆，所述竖杆的下端外壁上设有径向外凸的连接环，该连接环的外壁上设有与螺纹孔匹配的外螺纹，且该连接环通过螺纹配合的方式与接头安装板固定连接，所述横杆包括第一端和第二端，所述第一端设有第一定位凸起，所述第二端与竖杆的上端固定连接，该第二端设有贯穿竖杆的第二定位凸起，所述第一抽头片设有供第一定位凸起插入的第一定位孔，所述第一定位凸起置于第一定位孔内，所述第二抽头片设有供第二定位凸起插入的第二定位孔，所述第二定位凸起置于第二定位孔内，且第一抽头片和第二抽头片均通过焊接的方式连接于横杆。

### 设计方案

1.一种腔体滤波器的端口结构，其特征在于，包括端口接头、接头安装板、第一抽头片、第二抽头片和L形连接杆，所述端口接头设于接头安装板的底面，所述接头安装板的顶面中心处沿竖向设有螺纹孔，所述L形连接杆包括竖杆和横杆，所述竖杆的下端外壁上设有径向外凸的连接环，该连接环的外壁上设有与螺纹孔匹配的外螺纹，且该连接环通过螺纹配合的方式与接头安装板固定连接，所述横杆包括第一端和第二端，所述第一端设有第一定位凸起，所述第二端与竖杆的上端固定连接，该第二端设有贯穿竖杆的第二定位凸起，所述第一抽头片设有供第一定位凸起插入的第一定位孔，所述第一定位凸起置于第一定位孔内，所述第二抽头片设有供第二定位凸起插入的第二定位孔，所述第二定位凸起置于第二定位孔内，且第一抽头片和第二抽头片均通过焊接的方式连接于横杆。

2.根据权利要求1所述的腔体滤波器的端口结构，其特征在于，所述第一定位凸起和第二定位凸起均与横杆共轴心。

3.根据权利要求2所述的腔体滤波器的端口结构，其特征在于，所述接头安装板的形状为矩形。

4.根据权利要求3所述腔体滤波器的端口结构，其特征在于，所述接头安装板的四个拐角处均设有固定孔。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种腔体滤波器的端口结构。

背景技术

随着通信技术的发展，腔体滤波器、双工器、多工器及合路器等(以下统称腔体滤波器)应用非常广泛，但对于腔体滤波器而言，端口可调技术一直以来都是各厂家、研究所研究的关键技术，也备受业界关注。腔体滤波器的端口结构通常包括抽头和端口接头，抽头设于谐振腔，抽头的一端与端口接头的内导体焊接结合，抽头的另一端用于与谐振体电连接。但是，现有腔体滤波器的端口结构在装配时较为不便，同时在焊接抽头时不能准确定位，导致影响腔体滤波器端口能量的耦合强弱，从而影响产品调测性能。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种腔体滤波器的端口结构，其结构合理，且便于装配，从而提高生产效率。

为实现上述目的，本实用新型的技术方案是设计一种腔体滤波器的端口结构，包括端口接头、接头安装板、第一抽头片、第二抽头片和L形连接杆，所述端口接头设于接头安装板的底面，所述接头安装板的顶面中心处沿竖向设有螺纹孔，所述L形连接杆包括竖杆和横杆，所述竖杆的下端外壁上设有径向外凸的连接环，该连接环的外壁上设有与螺纹孔匹配的外螺纹，且该连接环通过螺纹配合的方式与接头安装板固定连接，所述横杆包括第一端和第二端，所述第一端设有第一定位凸起，所述第二端与竖杆的上端固定连接，该第二端设有贯穿竖杆的第二定位凸起，所述第一抽头片设有供第一定位凸起插入的第一定位孔，所述第一定位凸起置于第一定位孔内，所述第二抽头片设有供第二定位凸起插入的第二定位孔，所述第二定位凸起置于第二定位孔内，且第一抽头片和第二抽头片均通过焊接的方式连接于横杆。

优选的，所述第一定位凸起和第二定位凸起均与横杆共轴心。

优选的，所述接头安装板的形状为矩形。

优选的，所述接头安装板的四个拐角处均设有固定孔。

本实用新型的优点和有益效果在于：通过在接头安装板上设置螺纹孔，在竖杆的下端设置具有外螺纹的连接环，使连接环可与螺纹孔螺纹配合，从而实现L形连接杆与接头安装板之间的可拆卸连接，方便了L形连接杆与接头安装板之间的装配和拆卸。并且，通过在横杆的两端分别设置第一定位凸起和第二定位凸起，在焊接时，先将第一定位凸起插入第一抽头片的第一定位孔内，将第二定位凸起插入第二抽头片的第二定位孔内，然后再进行焊接，从而保证了第一抽头片和第二抽头片与横杆的焊接精度，提高产品一致性及质量。

附图说明

图1是本实用新型的示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案，而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

本实用新型具体实施的技术方案是：

如图1所示，一种腔体滤波器的端口结构，包括端口接头1、接头安装板2、第一抽头片3、第二抽头片4和L形连接杆，所述端口接头1设于接头安装板2的底面，所述接头安装板2的顶面中心处沿竖向设有螺纹孔，所述L形连接杆包括竖杆5和横杆6，所述竖杆5的下端外壁上设有径向外凸的连接环7，该连接环7的外壁上设有与螺纹孔匹配的外螺纹，且该连接环7通过螺纹配合的方式与接头安装板2固定连接，所述横杆6包括第一端和第二端，所述第一端设有第一定位凸起8，所述第二端与竖杆5的上端固定连接，该第二端设有贯穿竖杆5的第二定位凸起9，所述第一抽头片3设有供第一定位凸起8插入的第一定位孔，所述第一定位凸起8置于第一定位孔内，所述第二抽头片4设有供第二定位凸起9插入的第二定位孔，所述第二定位凸起9置于第二定位孔内，且第一抽头片3和第二抽头片4均通过焊接的方式连接于横杆6。

上述第一定位凸起8和第二定位凸起9均与横杆6共轴心。

上述接头安装板2的形状为矩形。

上述接头安装板2的四个拐角处均设有固定孔10。

本实用新型的优点和有益效果在于：通过在接头安装板2上设置螺纹孔，在竖杆5的下端设置具有外螺纹的连接环7，使连接环7可与螺纹孔螺纹配合，从而实现L形连接杆与接头安装板2之间的可拆卸连接，方便了L形连接杆与接头安装板2之间的装配和拆卸。并且，通过在横杆6的两端分别设置第一定位凸起8和第二定位凸起9，在焊接时，先将第一定位凸起8插入第一抽头片3的第一定位孔内，将第二定位凸起9插入第二抽头片4的第二定位孔内，然后再进行焊接，从而保证了第一抽头片3和第二抽头片4与横杆6的焊接精度，提高产品一致性及质量。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920307095.X

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209374641U

授权时间:20190910

主分类号:H01P 1/207

专利分类号:H01P1/207

范畴分类:38G;38K;

申请人:苏州波发特电子科技有限公司

第一申请人:苏州波发特电子科技有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市相城区太平街道金澄路88号

发明人:朱亮;张剑

第一发明人:朱亮

当前权利人:苏州波发特电子科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3ea4fb742f3a2c89a6fcf771.html