# 控制硬齿面磨削烧伤及裂纹的工艺研究

### 论文摘要

磨齿是齿轮精加工的重要方法之一,成形磨齿机是目前齿轮磨削选用的常用设备。文中通过监控成形磨齿机的磨削过载电流,寻找解决"硬齿面齿轮磨削加工效率"与"防止磨削裂纹"矛盾的方法。

### 论文目录

- 1 背景介绍

- （1）前道工序:

- （2）磨齿加工前准备工作:

- 2 提出的问题

- 3 问题的解决

- 3.1 采用诺顿3SG60砂轮加工

- （1）粗磨:

- （2）半精磨:

- （3）精磨:

- 3.2 采用德国COMET 3SG60砂轮加工

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陆堰龙,滕青龙,石泱,杨虎

关键词: 齿轮,磨齿,磨削裂纹,加工工艺

来源: 轨道交通装备与技术 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

分类号: TG61

DOI: 10.13711/j.cnki.cn32-1836/u.2019.06.015

页码: 45-47

总页数: 3

文件大小: 595K

下载量: 60

### 相关论文文献

- [1].齿轮零件磨削烧伤的危害、检测和预防[J]. 专用汽车 2019(01)

- [2].凸轮磨削烧伤的产生原因与解决措施[J]. 机械制造 2017(03)

- [3].硬齿面齿轮、齿轴磨削烧伤裂纹产生的原因及解决方法[J]. 中国新技术新产品 2016(06)

- [4].磨削烧伤研究[J]. 航空精密制造技术 2011(02)

- [5].磨削烧伤及防止[J]. 民营科技 2010(04)

- [6].用于汽车零部件磨削烧伤检测的一种新方法[J]. 汽车零部件 2009(06)

- [7].18CrNiMo7-6钢齿轮磨削烧伤裂纹分析[J]. 金属加工(热加工) 2016(19)

- [8].齿轮磨削烧伤自动检测系统的设计与实现[J]. 机械传动 2015(11)

- [9].基于磁弹法的曲轴磨削烧伤评价研究[J]. 内燃机与配件 2019(18)

- [10].航空电机软轴磨削烧伤研究[J]. 西安航空学院学报 2015(03)

- [11].曲轴轴颈端面磨削烧伤问题的新解决方案[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2019(02)

- [12].渗碳淬火齿轮磨削烧伤成因分析及改善措施[J]. 金属热处理 2011(09)

- [13].提升企业磨削烧伤检测的应用水平及相关评定参数的影响分析[J]. 轻型汽车技术 2013(03)

- [14].磨削烧伤和磨削裂纹的预防措施[J]. 热处理 2019(01)

- [15].基于线性回归的磨削烧伤特征值定标及其相关评定参数的影响分析[J]. 工具技术 2013(04)

- [16].不锈钢磨削烧伤的解决方案[J]. 中国科技投资 2012(21)

- [17].磨削烧伤的成因及预防措施[J]. 科技信息 2011(19)

- [18].轴承磨削烧伤的产生原因及解决方法浅析[J]. 哈尔滨轴承 2014(04)

- [19].磨削烧伤声发射智能监测的研究进展[J]. 制造技术与机床 2018(03)

- [20].渗碳淬火齿轮磨削烧伤成因分析及改善措施[J]. 内燃机与配件 2017(20)

- [21].磨削烧伤和磨削裂纹的检查及防止措施[J]. 热处理 2019(02)

- [22].铁路货车用352226X2-2RZ型轴承内圈剥离原因分析[J]. 铁道车辆 2020(08)

- [23].钢球加工中烧伤的分析与控制[J]. 轴承 2010(02)

- [24].基于尺度共轭梯度神经网络的TC4钛合金磨削烧伤预测[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2017(02)

- [25].20CrMnTi齿轮端面磨削裂纹原因分析[J]. 现代制造技术与装备 2017(07)

- [26].轴类高硬度表面磨削烧伤与检查方法[J]. 柴油机设计与制造 2015(04)

- [27].大型行星齿轮磨削烧伤分析及预防措施[J]. 机车车辆工艺 2014(01)

- [28].凸轮轴磨削烧伤的工艺参数研究[J]. 金属加工(冷加工) 2012(22)

- [29].基于Gr10CrNi3Mo材料航空齿轮磨削烧伤的有限元分析与烧伤预测研究[J]. 中国科技信息 2019(14)

- [30].轴承套圈磨削变形的原因分析[J]. 金属加工(热加工) 2016(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3ec4515666a76acc912746e9.html